Муниципальный контракт

№ 2_ОК/2013

от  19.09. 2013

Экз.

Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения

# Часть 1.Положение о территориальном планировании

Екатеринбург,

2013г.

Муниципальный контракт

№ 2_ОК/2013

от  19.09. 2013

Экз.

Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения

# Часть 1.Положение о территориальном планировании

| Директор института: Главный градостроитель: | А.В.Долгов Г.В.Мазаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела: | Н.Н Титова |

Екатеринбург,

2013 г.

Состав проекта

| Состав материалов | Шифр | Гриф секрет. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения |  |  |
| Часть 1. Положения о территориальном планировании. |  | н/с |
| Часть 2. Схемы территориального планирования |  | н/с |
| Материалы по обоснованию |  | н/с |
| Том 1. Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения | Г-19.3/2013-ГП-1 | н/с |
| Том 2. Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения применительно к с. Усть-Ницинское | Г-19.3/2013-ГП-2 | н/с |
| Том 3. Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения применительно к с. Краснослободское | Г-19.3/2013-ГП-3 | н/с |
| Том 4. Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения применительно к с. Липчинское | Г-19.3/2013-ГП-4 | н/с |
| Том 5. Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения применительно к д. Ермолина | Г-19.3/2013-ГП-5 | н/с |

Исполнители

| Должность | Роспись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Н.Н.Титова |
| Градостроители |  | С.С.Ляховецкая Е.И.Терещенко Н.В.Казанцева А.В. Истомина А.Н.Анисимов |
| Транспорт |  | В.А.Гуляев |
| Инженерная подготовка и безопасность территории |  | А.А.Редько |
| Инженерные сети |  | М.Е.Тепелина |

СОДЕРЖАНИЕ

Часть1. Положение о территориальном планировании Усть-Ницинского сельского поселения

Стр.

Введение………………………………………………………………………       7

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования…………...       7

Глава 1.Общие данные……………………………………………       7

Глава 2. Цели  и задачи генерального плана……………………       9

Глава 3. Развитие  экономики и демографии……………………     11

Раздел 2.  Мероприятия по территориальному планированию……...      14

Глава 4. Общие направления развития  планировочной организации

и функционального зонирования территории………………….      14

Глава 5.Развитие   жилых зон…………………………………….     38

Глава 6. Развитие зон социальной  инфраструктуры…………..      42

Глава 7. Развитие производственных  зон…..………………….      51

Глава 8. Сохранение  историко-культурного и природного наследия……………………………………………………………     57

Глава 9. Инженерная  подготовка и  благоустройство…………     66

Глава 10. Зоны  с особыми условиями использования

территорий……………………………………………………… ..     83

Глава 11.  Развитие транспортной инфраструктуры……………      87

Глава 12. Развитие инженерной инфраструктуры………............     89

Глава 13. Охрана окружающей среды и санитарная очистка …    102

Глава 14.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера………………     113

Глава 15.Изменение границ населенных пунктов и других

категорий  земель…………………………………………………    124

Глава 16. Перечень объектов капитального строительства

местного значения………………………………………………..     126

Глава 17. Мероприятия генерального плана для населенных пунктов………………………………………...…………………      128

Глава 18.Технико-экономические показатели…………………      136

Часть 2. Схемы территориального планирования

Усть-Ницинского сельского поселения

| Обозначения | Наименования | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| Схема 1 | Схема генерального Усть-Ницинского сельского поселения | 1 |
| Схема 2 | Схема развития транспортной сети Усть-Ницинского сельского поселения | 1 |
| Схема 3 | Схема развития инженерных сетей Усть-Ницинского сельского поселения | 1 |
| Схема 4 | Схема изменения границ и категорий землепользования Усть-Ницинского сельского поселения | 1 |
| Схема 5 | Схема генерального плана села Усть-Ницинское | 1 |

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения разработан УралНИИпроектРААСН (г. Екатеринбург) в соответствии с муниципальным контрактом № 2_ОК/2013 от  19.09. 2013 года,  заключенного с администрацией Слободо-Туринского муниципального района в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка генерального плана Усть-Ницинского сельского поселения вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последние годы в стране и в Свердловской области, а также – с изменениями в Градостроительном законодательстве Российской Федерации.

В качестве топографической основы использовалась горизонтальная съемка М 1:25 000.

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Глава 1. Общие данные

Генеральный план является муниципальным нормативным правовым актом, определяющим цели и задачи территориального планирования развития сельского поселения, содержит мероприятия по территориальному планированию, является основанием для разработки градостроительного зонирования территорий и документации по планировке территорий.

Проект генерального плана  Усть-Ницинского сельского поселения разработан в рамках выполнения муниципального контракта  № 305/2010 от 01 октября 2010 г., заключенного с администрацией Слободо-Туринского муниципального района в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка генерального плана Усть-Ницинского сельского поселения вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последние годы в стране и в Свердловской области, а также изменением в градостроительном законодательстве Российской Федерации.

Основанием для выполнения работы являются: Постановление Главы Администрации Слободо-Туринского муниципального района  от 11.03. 2010 г. № 45  «О подготовке комплексного проекта градостроительного развития Слободо-Туринского муниципального района».

Проект разрабатывался при участии администрации Усть-Ницинского сельского поселения.

Генеральный план разработан с учетом:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

2) Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

3) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
       5) Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

6) постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. №  178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

7) закона Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

8) закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

9) закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

10) закона Свердловской области от 12 октября 2004 г. № 80-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город Полевской и наделении его статусом городского округа»;

11) постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

12) постановления Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

13) постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

14) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы»»;

15) постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. марта № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

Основными исходными данными для работы послужили данные, полученные от Министерств Свердловской области, администрации и хозяйственных организаций Слободо-Туринского муниципального района и Усть-Ницинского сельского поселения.

При разработке использовались  целевые программы  и ранее выполненная градостроительная документация:

1. Схема территориального планирования Свердловской области (ОАО   «Уралгражданпроект», 2007 год (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000–ПП)).

2. Программа демографического развития Слободо-Туринского муниципального района на период до 2025 года («Уральская семья»).

3. Прогноз социально-экономического развития  Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района на 2011-2013 гг.

4. Стратегия социально-экономического развития Слободо-Туринского муниципального района на период до 2020 года.

5. Проект районной планировки Слободо-Туринского района (институт «Свердловскгражданпроект», 1985г.).

6.  Генеральная схема газоснабжения Свердловской области. Этап 6. Том 2.      Книга «Схема газоснабжения Слободо-Туринского муниципального района», 2008 г.

7.  Программа «Уральская деревня» развития Слободо-Туринского муниципального района.

8.  Схема внутрихозяйственной планировки совхоза «Липчинский» (институт УрПСП, 1985 г.).

9.  Проект планировки и застройки с. Красная Слобода (ОКП, 1983 г.).

10.  Проект планировки и застройки д. Ёлкина (УГСХС, 1979 г.).

11.  Проект планировки и застройки с. Липчинское (УГСХС, 1971 г.).

12.  Генеральный план с. Усть-Ницинское (ОКП, 1971 г.).

Проект генерального плана Уст-Ницинского сельского поселения выполнен на топографической подоснове М 1:25 000 с использованием данных:

-цифровой топографической карты М 1:10 000;

-цифровых топографических карт на населенные пункты М 1:2 000;

-кадастровых планов территории Усть-Ницинского сельского поселения, предоставленных ФГУ «Земельная кадастровая палата по Свердловской области».

Глава 2.  Цели и задачи генерального плана

Целью  разработки  проекта генерального плана – является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, в целях обеспечения устойчивого развития.

Устойчивое развитие территории поселения, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Подготовка Генерального плана направлена на:

1) повышение качества жизни людей;

2) создание  правовой базы для осуществления градостроительной деятельности;

3) сохранение природной среды и историко-культурного наследия;

4) обеспечение обоснованности и прозрачности принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности;

5) повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения, увеличения налогооблагаемой базы;

Основными задачами генерального плана являются:

- развитие функционально-планировочной структуры территории поселения;

- развитие жилых зон;

- развитие общественных центров и системы культурно-бытового обслуживания;

- развитие производственных территорий;

- организация  зон специального назначения: кладбищ, полигона твердых бытовых отходов, биологических отходов;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие зон отдыха и рекреации;

- охрана окружающей среды;

- обеспечение безопасности;

- охрана историко-культурного наследия;

- определение перспективного использования земель в соответствии с

принадлежностью к различным категориям земель;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

Сроки  действия генерального плана:

- расчетный срок   - до 2030 год;

- 1 очередь              - 2020 год;

- исходные данные  -  2010 год.

Глава 3.Развитие  экономики и демографии

Развитие экономики поселения должно идти по пути:

- развитие существующих сельскохозяйственных организаций,

- развитие фермерских хозяйств,

- создание индивидуальных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции,

- создание индивидуальных предприятий по лесопереработке.

В прогнозируемом периоде численность занятого населения будет незначительно падать. В связи со сложившейся экономической ситуацией уровень безработицы повышается. За 2009 год уровень официально зарегистрированной безработицы составил 5,5%. За 2009 год создано 3 рабочих места за счет открытия магазина «Огонек», по прогнозу до 2013 года, будут создаваться рабочие места за счет индивидуальных предпринимателей.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в поселении развивается и будет развиваться под влиянием сложившейся динамики показателей рождаемости, смертности и миграции. За последние годы в демографической ситуации идет снижение численности населения. Убыль населения за 2009 год составила 130 человек, и на 01.01.2009 года численность населения составила 4132 человек.  За 2009 год рождаемость составила 55 человек, а смертность 65 человек, т.е. смертность превышает рождаемость на 10 человек. По данным комитета по экономике Слободо – Туринского района на 01.01.2009 года численность населения составила 4103 человек.

Многие жители уезжают за пределы поселения в поисках работы, работают вахтовым методом, поэтому численность занятых в экономике составляет 32,3 % от экономически активного населения.

Численность населения Усть-Ницинского поселения.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям | 01.01. 1989 г. человек | 01.01. 2009 г., человек | 01.01. 2011 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение, всего, в том числе: | 4750 | 4132 | 3915 |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 1509 | 1291 | 1232 |
|  | с. Усть-Ницинское | 1230 | 1054 | 1021 |
|  | д. Ерзовка | - | - | - |
|  | д. Жиряково | 153 | 153 | 142 |
|  | д. Лукина | 65 | 43 | 35 |
|  | д. Черемнова | 61 | 41 | 34 |
|  | Липчинское территориальное отделение | 1050 | 873 | 945 |
|  | с. Липчинское | 594 | 553 | 632 |
|  | д. Бурмакино | 122 | 100 | 95 |
|  | д. Ермолино | 56 | 47 | 65 |
|  | д. Мельничная | 18 | 12 | 8 |
|  | д. Голышево | 84 | 59 | 45 |
|  | д. Ёлкина | 132 | 84 | 80 |
|  | д. Калугина | 44 | 18 | 20 |
|  | Голяковское территориальное отделение | 801 | 775 | 607 |
|  | д. Голякова | 232 | 175 | 140 |
|  | д. Ермакова | 341 | 333 | 260 |
|  | д. Зуева | 109 | 169 | 135 |
|  | д. Мельникова | 76 | 49 | 29 |
|  | д. Замотаева | 43 | 49 | 43 |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 1390 | 1193 | 1137 |
|  | с. Краснослободское | 986 | 873 | 867 |
|  | д. Ивановка | 214 | 152 | 140 |
|  | п. Рассвет | 190 | 168 | 130 |

Динамика численности населения поселения

Таблица 3.2

| Годы | Численность населения на начало года, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. | 3426 3373 3368 3417 4054 4132 4103 |  |  |

Прогноз численности населения проведён в целом по Слободо – Туринскому району, с учётом демографических показателей по имеющимся населённым пунктам и экономики поселения и каждого населённого пункта.

Прогноз численности населения рассмотрен отделом экономики Слободо – Туринского муниципального района, откорректирован по предварительным результатам переписи населения 2010 года и замечаниям Глав поселений. В нижеследующей таблице приведено  население на проектные периоды, откорректированное по замечаниям и согласованное Администрацией района.

Прогноз численности населения Усть – Ницинского сельского поселения (человек).

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01. 1989г. | 01.01. 2009г.* | 01.01. 2011г.* | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 4750 | 4103 | 3915 | 3878 | 4059 |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 1509 | 1290 | 1232 | 1218 | 1241 |
|  | с. Усть-Ницинское | 1230 | 1055 | 1021 | 1020 | 1050 |
|  | д. Ерзовка | - | - | - | - | - |
|  | д. Жиряково | 153 | 157 | 142 | 133 | 130 |
|  | д. Лукина | 65 | 40 | 35 | 31 | 30 |
|  | д. Черемнова | 61 | 38 | 34 | 34 | 31 |
|  | Липчинское территориальное отделение | 1050 | 813 | 945 | 947 | 983 |
|  | с. Липчинское | 594 | 505 | 632 | 630 | 650 |
|  | д. Бурмакино | 122 | 99 | 95 | 87 | 90 |
|  | д. Ермолина | 56 | 40 | 65 | 70 | 80 |
|  | д. Мельничная | 18 | 11 | 8 | 8 | 8 |
|  | д. Голышева | 84 | 51 | 45 | 53 | 54 |
|  | д. Ёлкина | 132 | 85 | 80 | 75 | 79 |
|  | д. Калугина | 44 | 22 | 20 | 24 | 22 |
|  | Голяковское территориальное отделение | 801 | 777 | 607 | 567 | 585 |
|  | д. Голякова | 232 | 184 | 140 | 136 | 140 |
|  | д. Ермакова | 341 | 335 | 260 | 242 | 255 |
|  | д. Зуева | 109 | 167 | 135 | 125 | 127 |
|  | д. Мельникова | 76 | 37 | 29 | 26 | 25 |
|  | д. Замотаева | 43 | 54 | 43 | 38 | 38 |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 1390 | 1223 | 1137 | 1146 | 1250 |
|  | с. Краснослободское | 986 | 907 | 867 | 900 | 1000 |
|  | д. Ивановка | 214 | 151 | 140 | 128 | 130 |
|  | п. Рассвет | 190 | 165 | 130 | 118 | 120 |

*по данным отдела экономики при администрации района

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию

Глава 4.Общие направления развития  планировочной организации и

функционального зонирования территории

Задачами развития функционально-планировочной структуры поселения является разработка взаимосвязанных мероприятий: по повышению связности транспортно-планировочного каркаса расселения, развитию планировочной структуры населенных пунктов, определению зон развития жилых, производственных и рекреационных территорий на  территории населенных пунктов,   несоблюдение планировочных ограничений  при использовании    территорий.  Разработка перспективной планировочной структуры и на уровне поселения, и на уровне населенных пунктов произведена с учетом планировочных ограничений: создания нормативных санитарно-защитных зон, соблюдения охраны окружающей среды и обеспечения требований безопасности и т.п.

В условиях, когда  планировочная структура поселения в достаточной мере уже сложилась,  нет острых проблемных ситуаций и не ставится задач размещения крупных объектов, проектом предлагаются небольшие локальные мероприятия соответствующие приведению планировки в соответствие с нормативными требованиями и планируемым ростом населения.

В целом по поселению предлагается: сохранение и обустройства  главной планировочной оси –  дороги регионального значения Краснослободкое – Усть-Ницинское – Тюмень. Для повышения связности транспортной сети предлагается строительство новых дорог регионального значения (Мельникова - Голякова, Усть-Ницинское -Черемнова) и местного значения ( Усть-Ницинское – Голяково-Зуева- Ермакова, Зуева – Замотаево – Бобровское и ряд других). В узловых пунктах,  в зонах примыкания основных региональных автодорог ( с.Краснослободское, с. Усть-Ницинское) предлагается размещение придорожных комплексов с автостоянками, АЗС, кэмпингами ( схема 2).

Проектом разработаны предложения по упорядочению и развитию функционально-планировочной структуры населенных пунктов и тяготеющих к ним объектов производственного (в том числе сельхозпредприятия) назначения, к которым относятся также все виды объектов инженерно-коммунального назначения. Для каждого населенного пункта выделены резервные территории для жилищного строительства, общественных центров, производственных территорий.

Существенных изменений в функциональном зонировании территории поселения не предполагается (таблица 4.1). Территорию населенных пунктов предлагается увеличить на 529,7 га, территория производственных площадок вне границ населенного пунктов уменьшится на 87,42 га, территория земель транспорта увеличится на 26,5 га, территория земель сельхоз назначения уменьшиться на 468,78 га.

В связи с потребностями развития общая территория населенных пунктов увеличивается на 42%  (с 1251,2 га до 1780,9 га). Территории жилых зон на территории населенных пунктов с учетом перспектив развития за расчетный срок предлагается увеличить на 33%, с 401,8 га до 534,95 га.

Территория общественных зон увеличивается на 15,32 га или на 97%. Необходимо отметить, что развитие планировочной структуры населенных пунктов определено в достаточном общем виде. Данные решения должны быть уточнены при разработке генеральных планов каждого населенного пункта.

Основные показатели по перспективному использованию территорий приводятся в таблицах 4.1 и 4.2. Характеристика мероприятий по территориальному планированию приводится далее по разделам.

Распределение земель Усть-Ницинского сельского поселения по

функциональным зонам

Таблица 4.1

| № п/п | Функциональные зоны | Современное состояние, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 1251.2 | 1780.9 |
|  | с. Усть-Ницинское | 173.5 | 372.4 |
|  | с. Краснослободское | 125.9 | 173.4 |
|  | д. Ивановка | 103.7 | 103.7 |
|  | д. Ермакова | 76.2 | 76.2 |
|  | п. Рассвет | 64.4 | 64.4 |
|  | д. Мельникова | 60.6 | 60.6 |
|  | д. Голякова | 55.3 | 57.5 |
|  | д. Зуева | 28 | 28 |
|  | д. Замотаева | 38.4 | 39.3 |
|  | д. Лукина | 17.2 | 17.2 |
|  | д. Жирякова | 15.4 | 39.8 |
|  | д. Черемнова | 24.4 | 37.1 |
|  | д. Калугина | 69 | 75.4 |
|  | д. Голышева | 41.1 | 50.9 |
|  | д. Елкина | 67.8 | 67.8 |
|  | с. Липчинское | 149.1 | 214.2 |
|  | д. Бурмакина | 35.6 | 53.1 |
|  | д. Ермолина | 81.6 | 221.7 |
|  | д. Мельничная | 24 | 28.2 |
| 2 | Земли лесного фонда | 7888 | 7888 |
| 3 | Зона акваторий | 1427 | 1427 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 58336 | 57867.22 |
|  | пашни и луга | 26377 | 25908.22 |
|  | лесные территории | 31959 | 31959 |
| 5 | Производственная зона | 159.8 | 72.38 |
| 6 | Зона транспорта | 196 | 222.5 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | Итого территория поселения: | 69258 | 69258 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Особо охраняемые природные территории | 2132 | 2132 |

Использование территорий сельских населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения

Таблица  4.2

| с. Усть-Ницинское |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 173.5 | 372.4 |
| 1 | жилая зона | 64.5 | 85.5 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности | 1.5 | 1.5 |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 63.0 | 90.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 5.9 | 8.6 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 2.1 | 4.2 |
| 2.2. | зона спортивного назначения | 1..2 | 1..2 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 2.6 | 3.2 |
| 3 | производственная зона | 2.2 | 37.6 |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов | 2.2 | 27.4 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий | - | 10.2 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры | 2.4 | 2.4 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 8.4 | 26.0 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 8.4 | 25.5 |
| 5.2. | зона объектов автосервиса | - | 0.5 |
| 6 | рекреационные зоны | 75.9 | 162.6 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | 0.5 | 6.4 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 1.7 | 11.1 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 73.7 | 145.1 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | - | 23.1 |
| 8 | зона специального назначения | 1.6 | 1.6 |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) | 1.6 | 1.6 |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) | - | - |
| 9 | зона акваторий | 7.2 | 8.0 |
| 10 | прочие | 5.4 | 10.4 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 11 | зона фонда перераспределения сельских земель |  | 60.86 |
| 11.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок | - | 21.0 |
| 11.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расч. срок | - | 27.16 |
| 11.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 2.7 |
| с. Краснослободское |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 125.9 | 173.4 |
| 1 | жилая зона | 51.2 | 68.9 |
| 1.1 | зона жилой застройки малой этажности | 0.8 | 0.8 |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 50.4 | 68.1 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 2.8 | 7.3 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 1.5 | 3.7 |
| 2.2. | зона спортивного назначения | - | - |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 1.3 | 3.6 |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения | - | - |
| 3 | производственная зона | 4.6 | 5.8 |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов | - | - |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий | 4.6 | 5.8 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры | 0.3 | 0.5 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 6.5 | 14.0 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 6.5 | 14.0 |
| 6 | рекреационные зоны | 49.9 | 46.2 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | 0.7 | 12.4 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 1.2 | 0.8 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 48.0 | 33.0 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| 8 | зона специального назначения | - | - |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) | - | - |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) | - | - |
| 9 | зона акваторий | 2.1 | 2.1 |
| 10 | прочие | 8.5 | 28.6 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 11 | зона фонда перераспределения сельских земель |  | 28.8 |
| 11.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 17.7 |
| 11.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 6.6 |
| 11.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 4.5 |
| д. Ивановка |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 103.7 | 103.7 |
| 1 | жилая зона | 16.1 | 16.1 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 16.1 | 16.1 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.1 | 0.2 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.1 | 0.2 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 4.3 | 4.3 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 4.3 | 4.3 |
| 6 | рекреационные зоны | 71.3 | 71.4 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 1.3 | 1.3 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 70 | 70.1 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 7.7 | 7.7 |
| 8 | зона специального назначения | 0.2 | - |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) | 0.2 | - |
| 9 | зона акваторий | 4.0 | 4.0 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  | 0.1 |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  |  |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  |  |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.1 |
| д. Ермакова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 76.2 | 76.2 |
| 1 | жилая зона | 27.9 | 27.9 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 27.9 | 27.9 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 2.4 | 2.7 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.5 | 0.8 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 1.9 | 1.9 |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 6.6 | 7.5 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 6.6 | 7.5 |
| 6 | рекреационные зоны | 24.7 | 28.4 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 0.45 | 0.4 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 24.25 | 28.0 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 14.6 | 9.7 |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | - |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 9.1 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.3 |
| п. Рассвет |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 64.4 | 64.4 |
| 1 | жилая зона | 14.6 | 14.6 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 14.6 | 14.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.5 | 0.75 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.5 | 0.75 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры | 0.75 | 0.75 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 4.4 | 6.2 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 4.4 | 6.2 |
| 6 | рекреационные зоны | 24.25 | 26.2 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | 0.75 | 0.75 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 7.6 | 7.6 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 15.9 | 17.85 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 19.9 | 15.9 |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | - |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 5.8 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.25 |
| д. Мельникова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 60.6 | 60.6 |
| 1 | жилая зона | 3.5 | 10.9 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 3.5 | 10.9 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  | 0.1 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.1 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 1.8 | 5.5 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 1.8 | 5.5 |
| 6 | рекреационные зоны | 52.3 | 43.6 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 52.3 | 43.6 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 2.5 |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий | 0.5 | 0.5 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 7.4 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 5.1 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.1 |
| д. Голякова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 55.3 | 57.5 |
| 1 | жилая зона | 22.5 | 23.7 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 22.5 | 23.7 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.4 | 0.62 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.35 | 0.45 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  | 0.17 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 0.05 недейств |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 4.4 | 5.6 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 4.4 | 5.6 |
| 6 | рекреационные зоны | 28.0 | 27.58 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.3 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 24.6 | 23.88 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 3.4 | 3.4 |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 1.2 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 5.3 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.17 |
| д. Зуева |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 28.0 | 28.0 |
| 1 | жилая зона | 13.8 | 14.8 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 13.8 | 14.8 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.25 | 0.35 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.25 | 0.35 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 2.6 | 3.7 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 2.6 | 3.7 |
| 6 | рекреационные зоны | 11.3 | 0.3 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.3 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 11.35 |  |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 1.0 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 1.35 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.1 |
| д. Замотаева |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 38.4 | 39.25 |
| 1 | жилая зона | 7.6 | 11.15 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 7.6 | 11.15 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.05 | 0.15 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.05 | 0.15 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 1.7 | 2.2 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 1.7 | 2.2 |
| 6 | рекреационные зоны | 22.25 | 19.25 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 6.4 | 6.4 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 15.85 | 12.85 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения | 0.3 |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) | 0.3 |  |
| 9 | зона акваторий | 6.5 | 6.5 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расч. срок |  | 3.55 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расч. срок |  | 0.75 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.1 |
| д. Лукина |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 17.2 | 17.2 |
| 1 | жилая зона | 8.6 | 9.1 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 8.6 | 9.1 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.14 | 0.27 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.14 | 0.27 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 2.8 | 3.7 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 2.8 | 3.7 |
| 6 | рекреационные зоны | 5.66 | 4.13 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.18 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 0.26 | 0.15 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 5.4 | 3.8 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 0.5 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расч. срок |  | 1.7 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.14 |
| д. Жирякова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 15.4 | 39.8 |
| 1 | жилая зона | 10.8 | 13.8 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 10.8 | 13.8 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.69 | 0.75 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.09 | 0.15 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 0.6 | 0.6 |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  | 4.4 |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  | 4.4 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 1.91 | 6.95 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 1.91 | 6.95 |
| 6 | рекреационные зоны | 2.0 | 13.9 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 2.0 | 13.9 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспре-деления сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 3.0 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 7.0 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.6 |
| д. Черемнова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 24.4 | 37.1 |
| 1 | жилая зона | 8.8 | 14.6 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 8.8 | 14.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  | 0.15 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.15 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 5.3 | 6.6 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 5.3 | 6.6 |
| 6 | рекреационные зоны | 9.7 | 15.75 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  | 0.5 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 9.7 | 15.25 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 0.6 |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 5.8 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 6.65 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.15 |
| д. Калугина |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 69 | 75.4 |
| 1 | жилая зона | 9.2 | 22.6 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 9.2 | 22.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  | 0.1 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.1 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 2.5 | 7.4 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 2.5 | 7.4 |
| 6 | рекреационные зоны | 57.3 | 45.3 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 0.5 | 0.5 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 56.8 | 44.8 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 13.4 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 3.8 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.1 |
| д. Голышева |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 41.06 | 50.9 |
| 1 | жилая зона | 11.6 | 16.0 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 11.6 | 16.0 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  | 0.14 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.14 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 3.55 | 7.8 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 3.55 | 7.8 |
| 6 | рекреационные зоны | 23.56 | 24.16 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 0.96 | 0.96 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 22.6 | 23.2 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 1.4 | 1.4 |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий | 0.95 | 1.0 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 4.4 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 4.0 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.14 |
| д. Ёлкина |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 67.8 | 67.8 |
| 1 | жилая зона | 19.5 | 17.0 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 19.5 | 17.0 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  |  |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 1.87 | 2.5 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 1.87 | 2.5 |
| 6 | рекреационные зоны | 45.33 | 47.2 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | 0.03 | 0.03 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 45.3 | 47.17 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 1.1 | 1.1 |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 0.8 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  |  |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  |  |
| с. Липчинское |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 149.1 | 214.2 |
| 1 | жилая зона | 50.6 | 82.4 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности | 0.8 | 0.8 |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 49.8 | 81.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 2.5 | 5.0 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 1.2 | 3.1 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  | 0.5 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 1.3 | 1.3 |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 2.5 | Зона культовых объектов |  | 0.1 |
| 3 | производственная зона |  | 3.9 |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  | 3.9 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  | - |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  | 0.2 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 5.5 | 9.5 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 5.5 | 9.5 |
| 6 | рекреационные зоны | 82.7 | 105.1 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | - | 14.9 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 7.9 | 6.7 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 74.8 | 83.5 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения | 2.0 | 2.3 |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) | 2.0 | 2.3 |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий | 5.7 | 5.8 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  | 34.3 |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расч. срок |  | 31.8 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расч. срок |  | - |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 2.5 |
| д. Бурмакина |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 35.6 | 53.1 |
| 1 | жилая зона | 14.5 | 31.4 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивид. жилой застройки постоянного проживания | 14.5 | 31.4 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 0.1 | 0.3 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.1 | 0.3 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 4.95 | 7.2 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 4.95 | 7.2 |
| 6 | рекреационные зоны | 16.05 | 14.2 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | 1.65 | 2 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 14.4 | 12.2 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 16.9 |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  |  |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.2 |
| д. Ермолина |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 81.6 | 221.7 |
| 1 | жилая зона | 39.8 | 47.8 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 39.8 | 47.8 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  | 3.6 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 1.0 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  | 0.5 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  | 2.1 |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  | 0.1 |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  | 0.1 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  | 0.3 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 5.6 | 18.2 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 5.6 | 18.2 |
| 6 | рекреационные зоны | 30.6 | 133.4 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | - | 6.7 |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) | - | 4.3 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 26.4 | 114.4 |
| 6.4 | Зоны объектов рекреации | 4.2 | 8.0 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| 8 | зона специального назначения | - | - |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) | - | - |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) | - | - |
| 9 | зона акваторий | 0.2 | 0.3 |
| 10 | прочие | 5.3 | 18.0 |
|  | Особые показатели |  |  |
| 11 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 11.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расч. срок |  | 8.0 |
| 11.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 36.0 |
| 11.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 3.6 |
| д. Мельничная |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | 24.0 | 28.2 |
| 1 | жилая зона | 6.7 | 6.7 |
| 1.1 | зона жилой застройки среднеэт. |  |  |
| 1.2. | зона индивид. жилой застройки постоянного проживания | 6.7 | 6.7 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  | 0.07 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров |  | 0.07 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений |  |  |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов |  |  |
| 3.2. | зона сельскох.предприятий |  |  |
| 4 | зона инженерной инфр-ры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | 1.5 | 3.15 |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 1.5 | 3.15 |
| 6 | рекреационные зоны | 15.8 | 18.28 |
| 6.1. | зона мест общего пользования |  |  |
| 6.2. | зона сельских лесов (внутри границ поселка) |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 15.8 | 18.28 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
| 10 | зона фонда перераспределения сельских земель |  |  |
| 10.1 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | - |
| 10.2 | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 4.0 |
| 10.3 | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.07 |

Глава 5.  Развитие жилых зон

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё» развитие жилищного строительства в Свердловской области будет происходить по трем направлениям:

1. Сохранение имеющегося жилого фонда.

2. Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу населения).

В Послании Президента РФ (2007 г.) сказано, что ввод жилья по России до 2010 года должен составить 1,0 кв.м на одного человека. По Свердловской области в целом предполагается, в соответствии с реальными возможностями, до 2010 года выйти на ввод жилья на 1 человека до 0.5 кв.м в год, а к 2015 году до 0.8 кв.м в год на человека («Схема территориального планирования Свердловской области. Учитывая темпы увеличения объёмов строительства заложенные в «Схеме территориального планирования» предлагается увеличить ввод жилья на 2015 год по области до 3.47 млн. кв. м и довести ввод жилья на 1 человека до 0.8 кв.м.

Учитывая реальные темпы, ввод жилья в Усть - Ницинском сельском поселении ввод жилья на 1 человека на 2030 год составит - 0,5 кв.м.

На расчетный срок население сельского поселения увеличится до 3,525 тыс. человек.

Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит 40,69 тыс. кв. м общей площади, к 2020 году – 17,35 тыс. кв.м.

Развитие жилищной политики  на территориях сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района является одной из основных составляющих закрепления трудовых кадров в аграрном производстве, привлечения специалистов для работы в учреждениях и организациях сельской местности, обеспечение жильем  граждан с различными доходами.

Одна из важнейших  социальных задач Слободо-Туринского муниципального района - развитие жилищного строительства:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- поддержка индивидуального жилищного строительства;

- развитие кредитно-финансовых механизмов для увеличения объемов строительства и приобретения индивидуального жилья;

- достижение средней обеспеченности жилищным фондом к 2020 году  30 кв.м/чел.

В соответствии с основными показателями, предоставляемыми для разработки прогноза развития муниципального района, в Усть-Ницинском сельском поселении планируется ввод жилья по 0,5 тыс. кв. м в год до 2013 г.

Проектом предлагается к строительству индивидуальный жилищный фонд (таблицы 5.1 – 5.3). В расчётах принято: средняя площадь индивидуального участка – 0,15 га, средняя площадь дома – 100 кв.м, коэффициент семейности – 3,0.

Средняя обеспеченность жилищным фондом по Усть - Ницинском сельскому поселению на расчетный срок составит 38,0 кв. м / чел.

Структура жилищного фонда к концу расчетного срока

Таблица 5.1

| Показатели, единицы измерения |  | 2-3-этажная секционная | индивидуальная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 138.58 | 5,78 | 132.8 |
| 2. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 40.69 | - | 40.69 |
| 3. Новое жилищное строительство, га | 138.95 | - | 138.95 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 926 | - | 926 |
| 5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 97,86 | 5,78 | 92,08 |
| 6. Убыль жилищного фонда в период до 2015 года, тыс. кв. м общей площади | 2,99 | - | 2,99 |
| 7. Жилищный фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 100,85 | 5,78 | 95,07 |

Новое жилищное строительство разместится на 138,95 га свободных территорий, взаимозаменяемый ориентировочно разместится на 16,6 га.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в целом по Усть - Ницинскому сельскому поселению на первую очередь составит 33,0 кв. м/чел.

Структура жилищного фонда к концу первой очереди

Таблица 5.2

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Малоэтажная (2-3-этажная) секционная | Усадебная застройка |
| 1. Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 115,21 | 5,78 | 109,43 |
| 2. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 17,35 | - | 17,35 |
| 3. Новое жилищное строительство, га | 60.95 | - | 60.95 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 406 | - | 406 |
| 5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 97,86 | 5,78 | 92,08 |
| 6. Убыль жилищного фонда в период до 2015 года, тыс. кв. м общей площади | 2,99 | - | 2,99 |
| 7. Жилищный фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 100,85 | 5,78 | 95,07 |

Новое жилищное строительство разместится на 37,4 га свободных территорий, взаимозаменяемый, ориентировочно, разместится на 17,7 га.

Жилищный фонд на проектные периоды по сельской местности

Таблица 5.3

| Наименование населенных пунктов с разделением по территориальным отделениям | Объём жилищного строительства на расчётный срок, тыс. кв.м общей площади | Потребность в свободных территориях под новое строительство на расчётный срок*, га | Обеспеченность на расчётный срок, кв.м/га | Объём жилищного строительства на первую очередь, тыс. кв.м общей площади | Потребность в свободных территориях под новое строительство на первую очередь*, га | Обеспеченность на первую очередь кв.м/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Ницинское сельское поселение | 40.69 | 138.95 | 40 | 17,35 | 60,95 | 34 |
| Усть-Ницинское территориальное отделение | 9,092 | 30,3 |  | 3,292 | 10,55 |  |
| с. Усть-Ницинское | 5,092 | 21,0 | 34,7 | 1,692 | 7,4 | 32,4 |
| д. Ерзовка | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| д. Жиряково | 0,8 | 3,0 | 32 | 0 | - | 19 |
| д. Лукина | 0,2 | 0,5 | 55 | 0,1 | 0,25 | 47 |
| д. Черемнова | 3,0 | 5,8 | 138 | 1,5 | 2,9 | 82 |
| Липчинское территориальное отделение | 23,51 | 77,8 |  | 10,57 | 35,8 |  |
| с. Липчинское | 7,93 | 31,8 | 28,7 | 3,73 | 15,0 | 23 |
| д. Бурмакино | 5,8 | 16,9 | 92 | 2,5 | 7,3 | 58 |
| д. Ермолина | 1,58 | 8,1 | 70,5 | 0,34 | 3,3 | 70,5 |
| д. Мельничная | - | - | 85 | - | 0,8 | 60 |
| д. Голышево | 1,6 | 4,4 | 70 | 0,6 | 1,6 | 53 |
| д. Ёлкина | 0,8 | 3,2 | 43 | 0,4 | 1,6 | 40 |
| д. Калугина | 5,8 | 13,4 | 318 | 2,8 | 7,0 | 169 |
| Голяковское территориальное отделение | 4,5 | 13,5 |  | 1,2 | 4,8 |  |
| д. Голякова | 0,3 | 1,2 | 33 | 0 | - | 32 |
| д. Ермакова | - | - | 27 | 0 | - | 26 |
| д. Зуева | 0,3 | 1,0 | 29 | 0 | - | 27 |
| д. Мельникова | 3,6 | 7,4 | 178 | 1,2 | 4,8 | 78 |
| д. Замотаева | 0,3 | 3,55 | 43 | 0 | - | 35 |
| Краснослободское территориальное отделение | 3,588 | 17,7 |  | 2,288 | 9,8 |  |
| с. Краснослободское | 3,588 | 17,7 | 23,3 | 2,288 | 9,8 | 24,4 |
| д. Ивановка | 0 | - | 25 | 0 | - | 26 |
| п. Рассвет | 0 | - | 30 | 0 | - | 31 |

*Определены территории под новое строительство на свободных территориях – при увеличении численности населения или при имеющихся отводах (прирезках). Остальное строительство планируется проектом на существующей территории (взаимозаменяемость

Глава 6. Развитие зон социальной  инфраструктуры

Систему обслуживания населения Усть - Ницинского сельского поселения проектом предлагается формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – село Усть - Ницинское, центр сельского поселения с полным составом учреждений повседневного, частично периодического посещения.

- местные центры обслуживания – представлены центрами территориальных отделений с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения.

Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания определены исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, независимо от формы собственности.

Для определения потребности в учреждениях обслуживания принято проектное население, согласованное администрацией Слободо-Туринского муниципального района (письмо № 268 от 25.04.2010 г.). Население Усть - Ницинского сельского поселения на первую очередь составит 3878 человек, на расчетный срок – 4059 человек.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально – бытового назначения для  населения Усть -Ницинского сельского поселения приведён в таблице 6.2.

Общеобразовательными учреждениями Усть - Ницинское сельское поселение обеспечено достаточно. В с. Усть – Ницинское, с. Липчинское, с. Краснослободское размещаются средние общеобразовательные школы, в которой дети получают среднее образование. В д. Ермакова работает основная общеобразовательная школа, в д. Зуева – начальная, в д. Жирякова – школа – сад. Общая вместимость школ поселения, при нормативе 112 мест на 1 тыс. человек, составит по сельскому поселению на первую очередь 388 учащихся и на расчётный срок – 395 учащихся. Существующая проектная вместимость школ поселения составляла 1420 учащихся, фактически посещает школы поселения – 460 детей. На проектные сроки будут иметься излишки в площадях в образовательных учреждениях поселения. В школах можно разместить учреждения дополнительного образования, спортивные учреждения.

Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), при нормативе 50 мест на 1 тыс. человек, составит по сельскому поселению на первую очередь 173 мест и на расчётный срок – 176 мест. Существующая проектная вместимость ДОУ поселения составляла 296 мест, фактически посещает дошкольные учреждения – 125 детей.

Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Фельдшерско – акушерские пункты есть в 5 населённых пунктах поселения, в с. Усть – Ницинское, с. Краснослободское имеются общеврачебные практики. На проектный срок учреждения здравоохранения сохраняются. Стационар расположен в центре муниципального района в с. Туринская Слобода. Проводимая реорганизация медицинской помощи базируется на внедрении новой модели деятельности системы сельского здравоохранения, основу которой составляет общая врачебная практика (семейная медицина). Развитие общих врачебных практик идет   путем реорганизации участковых больниц и сельских врачебных амбулаторий. По мере развития общих врачебных практик количество фельдшерско-акушерских пунктов, участковых (районных, поселковых) больниц, врачебных амбулаторий будет сокращаться. Фельдшерско-акушерские пункты будут сохранены в отдаленных, труднодоступных, малонаселенных сельских территориях.  Каждую общую врачебную практику должна обслуживать аптека или аптечный пункт.

Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения представлены территориальным центром социального обслуживания и территориальным центром социальной помощи семьям и детям, расположенным в с. Туринская Слобода.

Объекты культуры имеются почти в каждом населённом пункте поселения, они сохраняются на расчётный срок. Библиотеки размещаются в клубах.

В «Стратегии социально – экономического развития Слободо – Туринского района на период до 2020 года» планируется обеспеченность населения торговыми площадями до 800 кв. метров в расчете на 1000 жителей, увеличение доли современных торговых площадей в 2 – 2,5 раза.

Общая вместимость предприятий торговли Усть - Ницинского сельского поселения на расчётный срок составит 2813 кв.м торговой площади (норматив принят по сельским населенным пунктам  – 800 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.). Требуется строительство предприятий торговли на 1727 кв.м торговой площади, предприятий общественного питания на 22 места.

Из объектов коммунально-бытового назначения в сельском поселении необходимо строительство предприятий бытовых услуг на 14 рабочих мест, строительство бани в с. Усть - Ницинское на 25 мест.

Из объектов физической культуры и спорта предлагается строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Усть - Ницинское; строительство спортивного ядра, корта, спортивного зала в с. Усть - Ницинское.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания для населения Усть - Ницинского сельского поселения приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Объекты социального и коммунально – бытового назначения, ед. измерения, местонахождение | Сущ. Положение | Требуется по нормам | Размещено по проекту | Площадь участка под новое строительство, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемые | новое строительство |  |
|  |  |  | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. |  |
| Объекты образования |  |
| 1 | Общеобразовательные учреждения, учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 1420 | 388 | 395 | 1420 | 1420 | - | - |  |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 510 | 130 | 130 | 510 | 510 | - | - |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 450 | 108 | 110 | 450 | 450 | - | - |  |
|  | д. Жиряково | 60 | 15 | 15 | 60 | 60 | - | - |  |
|  | Липчинское территориальное отделение | 300 | 92 | 95 | 300 | 300 | - | - |  |
|  | с. Липчинское | 300 | 58 | 59 | 300 | 300 | - | - |  |
|  | Голяковское территориальное отделение | 210 | 64 | 65 | 210 | 210 | - | - |  |
|  | д. Ермакова | 160 | 27 | 29 | 160 | 160 | - | - |  |
|  | д. Зуева | 50 | 14 | 14 | 50 | 50 | - | - |  |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 400 | 102 | 104 | 400 | 400 | - | - |  |
|  | с. Краснослободское | 400 | 74 | 76 | 400 | 400 | - | - |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 296 | 173 | 176 | 296 | 296 | - | - |  |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 100 | 58 | 58 | 100 | 100 | - | - |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 100 | 48 | 49 | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Липчинское территориальное отделение | 46 | 41 | 42 | 46 | 46 | - | - |  |
|  | с. Липчинское | 46 | 26 | 26 | 46 | 46 | - | - |  |
|  | Голяковское территориальное отделение | 50 | 28 | 29 | 50 | 50 | - | - |  |
|  | д. Ермакова | 50 | 12 | 13 | 50 | 50 | - | - |  |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 100 | 45 | 46 | 100 | 100 | - | - |  |
|  | с. Краснослободское | 100 | 33 | 34 | 100 | 100 | - | - |  |
|  | д. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Рассвет |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 76 | 78 | - | - | 76 | 78 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 76 | 78 | - | - | 76 | 78 | В школе |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение |  | 31 | 32 |  |  | 31 | 32 | В школе |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 31 | 32 | - | - | 31 | 32 |  |
| Объекты здравоохранения. |  |
| 5 | Общая врачебная практика, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | Расширение |
|  | с. Краснослободское | 40 | 18 | 18 | 40 | 40 | - | - |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - |  |
|  | Липчинское территориальное отделение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | с. Липчинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Голяковское территориальное отделение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |  |
|  | д. Голякова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | д. Ермакова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | д. Зуева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | с. Краснослободское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| Объекты торговли и питания. |  |
| 7 | Предприятия торговли, кв. м. торговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 1181 | 2801 | 2813 | 1095 | 1095 | 1706 | 1727 |  |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 466 | 926 | 938 | 466 | 466 | 460 | 472 |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 404 | 772 | 784 | 404 | 404 | 368 | 380 | 0,2 |
|  | д. Жиряково | 62 | 104 | 104 | 62 | 62 | 42 | 42 | 0,1 |
|  | д. Лукина | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 0,1 |
|  | д. Черемнова | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 0,1 |
|  | Липчинское территориальное отделение | 159 | 665 | 665 | 149 | 149 | 516 | 525 |  |
|  | с. Липчинское | 91 | 415 | 424 | 91 | 91 | 324 | 333 | 0,2 |
|  | д. Бурмакино | 28 | 70 | 70 | 28 | 28 | 42 | 42 | 0,1 |
|  | д. Ермолино | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0,1 |
|  | д. Голышево | 5 | 45 | 45 | - | - | 45 | 45 | 0,1 |
|  | д. Ёлкина | 5 | 65 | 65 | - | - | 65 | 65 | 0,1 |
|  | д. Калугина | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 0,1 |
|  | Голяковское территориальное отделение | 210 | 465 | 465 | 164 | 164 | 301 | 301 |  |
|  | д. Голякова | 74 | 110 | 110 | 74 | 74 | 36 | 36 | 0,1 |
|  | д. Ермакова | 90 | 200 | 200 | 90 | 90 | 110 | 110 | 0,1 |
|  | д. Зуева | 23 | 105 | 105 | - | - | 105 | 105 | 0,1 |
|  | д. Мельникова | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 0,1 |
|  | д. Замотаева | 23 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 0,1 |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 346 | 745 | 745 | 316 | 316 | 429 | 429 |  |
|  | с. Краснослободское | 241 | 540 | 540 | 240 | 240 | 300 | 300 | 0,1 |
|  | д. Ивановка | 76 | 105 | 105 | 76 | 76 | 29 | 29 | 0,1 |
|  | п. Рассвет | 29 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0,1 |
| 8 | Предприятия общественного питания, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 88 | 66 | 66 | 88 | 88 | 22 | 22 |  |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 6 | 6 |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 6 | 6 |  |
|  | Липчинское территориальное отделение | - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 |  |
|  | с. Липчинское | - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 |  |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 64 | 20 | 20 | 64 | 64 | - | - |  |
|  | с. Краснослободское | 64 | 20 | 20 | 64 | 64 | - | - |  |
| Объекты культуры. |  |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 820 | 439 | 442 | 800 | 800 | - | - |  |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 300 | 165 | 165 | 300 | 300 | - | - |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 250 | 145 | 145 | 250 | 250 | - | - |  |
|  | д. Жиряково | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | - | - |  |
|  | Липчинское территориальное отделение | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | - | - |  |
|  | с. Липчинское | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | - | - |  |
|  | Голяковское территориальное отделение | 190 | 56 | 59 | 180 | 180 | - | - |  |
|  | д. Голякова | 30 | 20 | 21 | 30 | 30 | - | - |  |
|  | д. Ермакова | 150 | 36 | 38 | 150 | 150 | - | - |  |
|  | д. Зуева | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - |  |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | - | - |  |
|  | с. Краснослободское | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | - | - |  |
|  | п. Рассвет | 10 | 18 | 18 | - | - | - | - |  |
| 10. | Библиотеки, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение |  | 8 | 8 |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение |  | 2 | 2 |  |  | - | - |  |
|  | с. Усть-Ницинское | В клубе | 1 | 1 | В клубе | В клубе | - | - |  |
|  | д. Жиряково | В клубе | 1 | 1 | В клубе | В клубе | - | - |  |
|  | Липчинское территориальное отделение |  | 1 | 1 |  |  | - | - |  |
|  | с. Липчинское | В клубе | 1 | 1 | В клубе | В клубе | - | - |  |
|  | Голяковское территориальное отделение |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | д. Голякова | В клубе | 1 | 1 | В клубе | В клубе | - | - |  |
|  | д. Ермакова | В клубе | 1 | 1 | В клубе | В клубе | - | - |  |
|  | д. Зуева | В клубе | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
|  | Краснослободское территориальное отделение |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | с. Краснослободское | В клубе | 1 | 1 | В клубе | В клубе | - | - |  |
|  | п. Рассвет | В клубе | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
| Культовые объекты |
| 11. | Культовое здание, объект | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | с. Липчинское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,1 |
|  | д. Ермакова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,1 |
|  | с. Краснослободское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,1 |
| Объекты коммунально-бытового назначения. |  |
| 12 | Предприятия бытовых услуг, рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | - | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 |  |
|  | с. Усть-Ницинское | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | Встроен. |
|  | с. Липчинское | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | Встроен. |
|  | д. Голякова | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | Встроен. |
|  | с. Краснослободское | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | Встроен. |
| 13 | Бани, помывочных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 0,2 |
| 14 | Общественные туалеты, прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |  |
| 15. | Жилищно – эксплуатационная организация, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,5 |
| Объекты физической культуры и спорта. |  |
| 16 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек, занимающихся спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 105 | 105 | - | - | 105 | 105 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 |  |
|  | с. Липчинское | - | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |
|  | д. Голякова | - | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |
|  | с. Краснослободское | - | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 |  |
| 17 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра, кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 3412 | 3412 | - | - | 3412 | 3412 |  |
|  | c. Усть - Ницинское | - | 3412 | 3412 | - | - | 3412 | 3412 |  |
| 18 | Спортивные залы, кв. м площади пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 736 | 736 | - | - | 736 | 736 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 245 | 245 | - | - | 245 | 245 |  |
|  | с. Липчинское | - | 176 | 176 | - | - | 176 | 176 |  |
|  | д. Голякова | - | 122 | 122 | - | - | 122 | 122 |  |
|  | с. Краснослободское | - | 193 | 193 | - | - | 193 | 193 |  |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи. |  |
| 19 | Отделения и филиалы сберегательного Банка, операционное место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
|  | с. Усть - Ницинское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
| 20 | Отделения связи, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть - Ницинское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | с. Усть - Ницинское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 21 | Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 20,5 | 0,84 | 0,84 | 20,5 | 20,5 | - | - |  |
|  | с. Усть-Ницинское | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
|  | д. Лукина | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | д. Черемнова | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | с. Липчинское | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
|  | д. Ёлкина | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | д. Голякова | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | - | - |  |
|  | д. Ермакова | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
|  | д. Зуева | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | - | - |  |
|  | д. Замотаева | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 | - | - |  |
|  | с. Краснослободское | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | - | - |  |
|  | д. Ивановка | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | п. Рассвет | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 | - | - |  |

Глава 7. Развитие производственных  зон

В проекте проанализированы конкретные ситуации размещения основных производственных объектов и даны рекомендации по их трансформации: закрытию, уменьшению размеров санитарно-защитных зон,  размещению   новых инженерно-коммунальных объектов,  резервированию или рекультивации площадок недействующих предприятий, размещению резервных территорий без определения их назначения.

В таблице 7.1 приведен перечень наиболее важных производственных объектов поселения.

В таблице 7.2 приведен перечень и характеристика производственных площадок в привязке к населенным пунктам,  в которых они расположены

(номера по экспликации одинарные, соответствуют  схеме населенного пункта) или к которым они тяготеют (номера по экспликации двойные с точкой).  В проекте не предполагается  существенного развития производственных территорий на расчетный срок, однако  выполненные схемы территориального планирования позволяют вести корректировку генерального плана по мере необходимости.

Производственно-коммунальные объкты

Таблица 7.1

| Наименование, ведомственное подчинение | Населенный пункт | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Зерносклад | с. Усть-Ницинское | 0,05 |
| 2. Комплексный зерносклад | с. Усть-Ницинское | 2,0 |
| 3. Сенной склад | с. Усть-Ницинское | 0,1 |
| 4. Склад газовый | с. Усть-Ницинское | 0,01 |
| 5. Зерносклад ООО «Липка» | д. Бурмакина | 1,0 |
| 6. Комплексный зерносклад | д. Ёлкина | 2,0 |
| 7. Склад биотоплива | д. Зуева | 1,2 |
| 8. Овощехранилище | д. Голякова | 2,0 |
| 9. Мелькомбинат | с. Краснослободское | 2,0 |
| 10. Комплексный зерносклад | с. Краснослободское | 2,0 |
| 11. Картофеле и овощехранилище | д. Ивановка | 2,5 |
| 12. Молочная ферма ООО «Липка», Молочная ферма ООО «Липка» | с. Липчинское | 5,0 2,0 |

Характеристика производственных территорий

Усть-Ницинского сельского поселения

Таблица 7.2

| № по экспликации чертежа 1.2том1 /2.1 том2 | Наименование объекта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Несоответствие | Площадь, га | СЗЗ,м | Мероприятия | Площадь, га | СЗЗ,м |
| с. Усть-Ницинское |
| - / 25 | Пилорама |  | жилье в СЗЗ | 0.9 | 100 |  | 0.9 | 100 |
| - / 26 | Комплексный зерносклад |  |  | 1.1 | 100 |  | 1.1 | 100 |
| - / 27 | Зерносклад |  |  | 1.1 | 100 |  | 1.1 | 100 |
| - / 28 | Электроподстанция |  |  | 0.3 | 100 |  | 0.3 | 100 |
| - / 29 | Очистные сооружения |  |  |  |  | новая | 0.75 | 200 |
| - / 30 | Кладбище |  |  | 1.5 | 50 | расширение | 2.0 | 50 |
| 1.4 / 34 | АЗС |  |  | 0.5 | 100 |  | 0.5 | 100 |
| 1.5 / 35 | Котельная |  |  | 0.27 | 50 |  | 0.27 | 50 |
| 1.6 / 36 | Газовый склад |  |  | 0.15 | 100 |  | 0.15 | 100 |
| 1.7 / 33 | Сенной склад |  |  | 0.4 | 50 |  | 0.4 | 50 |
| 1.8 / 37 | Пожарное депо |  |  | 0.23 | 100 |  | 0.23 | 100 |
| 1.9 / 38 | Пожарное депо |  |  | 0.3 | 100 |  | 0.3 | 100 |
| 1.10 / 39 | Гараж грузового транспорта |  |  | 0.08 | 100 |  | 0.08 | 100 |
|  | Машинно-тракторная мастерская |  |  | 1.3 | 100 |  | 1.3 | 100 |
| 1.11 / 40 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 6.4 |  | рекультивация | - | - |
| 1.12 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 8.2 |  | рекультивация | - | - |
| 1.13 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 5.5 |  | рекультивация | - | - |
| 1.14 | Пилорама | недейств. |  |  |  | Рекультивация | - | - |
| 1.15 | Скважина (подземный водозабор) |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 1.16 | Свалка ТБО |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |
| 1.17 | Свалка ЖБО |  | жилье в СЗЗ |  | 1000 | - | - | - |
| 1.18 | Скотомогильник |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |
| 1.19 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| 1.20 | Свалка ЖБО |  |  |  |  | новая |  | 1000 |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  |  | 3.5 |  |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  | резерв | 1.4 | 100 |
| 41 | Баня |  |  |  |  | новая | 0.4 |  |
| 42 | ЖЭО |  |  |  |  | новая | 0.8 | 50 |
| 43 | Станция водоподготовки |  |  |  |  | новая | 0.3 | 50 |
| с. Краснослободское |
| 24 | Шиномонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная |  |  | 0.25 | 50 |  | 0.25 | 50 |
| 26 | Комплексный зерносклад |  |  | 4.4 | 50 |  | 4.4 | 50 |
| 27 | Склад пиломатериалов |  |  | 0.25 | 50 |  | 0.25 | 50 |
| 35 | Станция водоподготовки |  |  |  |  | новая | 0,3 | 50 |
| 36 | Очистные сооружения ливневой канализации |  |  |  |  | новая | 0,1 | 50 |
| 37 | Газораспределительный пункт |  |  |  |  | новая | 0,05 | 15 |
| 2.1 | Пилорама |  |  | 6.3 | 100 |  | 6.3 | 100 |
| 2.2 | Свинотоварная ферма | недейств. |  | 4.2 |  | рекультивация | - | - |
| 2.3 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 9.6 |  | рекультивация | - | - |
| 2.4 | Мелькомбинат | недейств. |  | 6 |  | рекультивация | - | - |
| 2.5 | Кладбище |  |  | 1.7 | 100 |  | 1.7 | 100 |
| 2.6 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 2.7 | 1000 | ликвидируем | - | - |
| 2.7 | Свалка ТБО |  |  |  |  | новая | по расчету | 1000 |
| 2.8 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  | новая | 0,3 | 200 |
| д. Ивановка |
| 3.1 | Склады | разрушенные |  | 1.2 |  | рекультивация | - | - |
| 3.2 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 15.2 |  | рекультивация | - | - |
| 3.3 | Овоще и картофелехранилище |  |  | 2.5 | 50 |  | 2.5 | 50 |
| 3.4 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.2 | 500 | ликвидируем | - | - |
| 3.5 | Кладбище |  |  | 0.73 | 100 | расшир. | 1.7 | 100 |
| д. Ермакова |
| 9 | Котельная |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 4.1 | Гараж грузового транспорта | разрушенный |  |  |  | рекультивация | - | - |
| 4.2 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  |  |  | рекультивация | - | - |
| 4.3 | Кладбище |  |  | 1.6 | 100 | расширение | 2.5 | 100 |
| 4.4 | Свалка ТБО |  |  | 0.2 | 500 |  | 0.2 | 500 |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  | резерв | 1.6 | 100 |
| д. Рассвет |
| 6 | АЗС | недействующ |  |  |  | рекультивация | - | - |
| 5.1 | Электроподстанция |  |  | 0.75 | 100 |  | 0.75 | 100 |
| 5.2 | Машинно-тракторная мастерская | недействующ |  | 3.9 |  | рекультивация | - | - |
| 5.3 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  | 6.9 |  | рекультивация | - | - |
| 5.4 | Кладбище |  |  | 0.9 | 100 | расширение | 2.0 | 100 |
| 5.5 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.2 | 1000 | ликвидируем | - | - |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  | резерв | 0.65 | 100 |
| д. Мельникова |
| 6.1 | Кладбище |  |  | 0.5 | 100 | расширение | 1.0 | 100 |
| 6.2 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| 6.3 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| д. Голяково |
| 7 | Гараж |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |
| 7.1 | Пилорама |  | жилье в СЗЗ | 0.87 | 100 |  | 1.7 | 100 |
| 7.2 | Овощехранилище |  |  | 1.3 | 100 |  | 1.3 | 100 |
| 7.3 | Машинно-тракторная мастерская | недействующ |  | 0.75 |  | рекультивация | - | - |
| 7.4 | Кладбище |  |  | 0.64 | 100 | расширение | 1.5 | 100 |
| 7.5 | Свалка ТБО |  |  | 0.3 | 1000 | ликвидируем | - | - |
| д. Зуева |
| 8.1 | Пилорама |  |  | 0.15 | 100 | расширение | 0.78 | 100 |
| 8.2 | Склад биотоплива | недействующ |  | 0.19 | 100 | рекультивация | - | - |
| 8.3 | Кладбище |  |  | 0.5 | 100 | расширение | 1.0 | 100 |
| д. Замотаева |
| 9.1 | Теплицы |  |  | 1.8 | 100 |  | 1.8 | 100 |
| 9.2 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  | 4.2 |  | рекультивация | - | - |
| 9.3 | Кладбище |  |  | 0.75 | 100 | расшир | 1.5 | 100 |
| 9.4 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.3 | 1000 | ликвидируем | - | - |
| д. Лукина |
| 11.1 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  | 3.2 |  | рекультивация | - | - |
| 11.2 | Кладбище |  |  | 0.2 | 100 | расширение | 0.8 | 100 |
| 11.3 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.25 | 1000 | ликвидируем | - | - |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  | резерв | 0.6 | 100 |
| д. Жиряково |
| 11.1 (8) | Пожарное депо |  |  | 0.18 | 100 |  | 0.18 | 100 |
| 11.2 (9) | Пилорама |  |  | 1.6 | 100 |  | 1.6 | 100 |
| 11.3 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  | 3.6 |  | рекультивация | - | - |
| 11.4 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.25 | 1000 | ликвидируем | - | - |
|  | Пром. Территория |  |  |  |  | новая | 2.6 | 100 |
| д. Черемнова |
| 12.1 | Свинотоварная ферма | недействующ |  | 7.6 |  | рекультивация | - | - |
| 12.2 | Кладбище |  |  | 0.9 | 100 |  | 0.9 | 100 |
| 12.3 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 1.1 | 1000 | ликвидируем | - | - |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  | резерв | 2.6 | 100 |
| д. Калугина |
| 13.1 | Пилорама И.П. Фомиченко |  |  | 2.1 | 100 |  | 2.1 | 100 |
| д. Голышево |
| 14.1 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  | 2.3 |  | рекультивация | - | - |
| 14.2 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.3 | 1000 | ликвидируем | - | - |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  | резерв | 0.7 | 100 |
| д. Елкина |
| 15.1 | Водонапорная башня |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 15.2 | Молочно-товарная ферма |  |  | 1.7 | 300 |  | 1.7 | 300 |
| 15.3 | Комплексный зерносклад |  |  | 1.8 | 100 |  | 1.8 | 100 |
| 15.4 | Телятник |  |  | 1.65 | 100 |  | 1.65 | 100 |
| 15.5 | Кладбище |  |  | 0.95 | 100 | расширение | 1.8 | 100 |
| 15.6 | Свалка ТБО |  |  | 0.2 | 1000 | ликвидируем | - | - |
| с. Липчинское |
| 12 | Котельная |  |  | 0.03 | 50 |  | 0.03 | 50 |
| 16.1 / 25 | Электроподстанция |  |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |
| 16.2 (14) | Автобаза |  |  | 3.4 | 100 |  | 3.4 | 100 |
| 16.3 (18) | Пилорама | недейств |  | 1.3 |  |  | 1.35 | 100 |
| 16.4 | Молочно-товарная ферма |  |  | 14.5 | 300 |  | 14.5 | 300 |
| 16.5 / 13 | Кладбище |  |  | 2 | 50 |  | 2 | 50 |
| 16.6 | Свалка ТБО |  |  | 0.5 | 1000 |  | 0.5 | 1000 |
| 16.7 | Скотомогильник |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |
| 16.8 | Молочно-товарная ферма |  |  |  |  | новая | 7.7 | 300 |
| 16.9 | Станция водоподготовки |  |  |  |  | новая | 0,4 | 50 |
| 21 | Пожарное депо |  |  |  |  | новая | 0.25 | 50 |
| 22 | Очистные сооружения ливневой канализации |  |  |  |  | новая | 0,05 | 20 |
| 23 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  | новая | 0,2 | 50 |
| 24 | Головной газораспределительный пункт |  |  |  |  | новая | 0,05 | 15 |
| д. Бурмакина |
| 17.1 | Зерносклад «Липка» |  |  | 0.35 | 100 |  | 0.35 | 100 |
| 17.2 | Молочно-товарная ферма | недействующ |  | 2.7 |  | рекультивация | - | - |
| 17.3 | Свалка ТБО |  |  |  | 1000 | ликвидируем | - | - |
|  | с\х пердеприятие |  |  |  |  |  | 0.75 | 100 |
| д. Ермолина |
| 18.1 / 1 | Пилорама |  |  | 0.8 | 100 |  | 0.8 | 100 |
| 18.2 | Свинотоварная ферма ООО «Липка» | недействующ |  | 3.75 |  | рекультивация | - | - |
| 18.3 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ |  | 1000 | ликвидируем | - | - |
| 18.4 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  | новая | 0.3 | 150 |
| 18.5 | Газораспределительный пункт |  |  |  |  | новая | 0.05 | 15 |
| - / 9 | Станция водоподготовки |  |  |  |  | новая | 0.25 | 50 |
|  | Итого: |  |  | 164.5 |  |  | 104.98 |  |
|  | в том числе вне населенных пунктов: |  |  | 159.77 |  |  | 64.38 |  |

Глава  8. Сохранение  историко-культурного и природного наследия

Слободо-Туринский район обладает богатой историей и  рекреационными ресурсами, наиболее ценные памятники культуры, природные комплексы   охраняются государством в соответствии с Российским законодательством.

Памятники культуры

На территории Усть-Ницинского поселения по сведениям НПЦ по охране памятников Свердловской области выявлено 11  археологических памятников, расположенных районе д.Бурмакина, с.Липчинское, д.Калугина, с.Усть-Ницинское, с.Краснослободское. (таблица 8.1, схемы 2.1-2.2,3.1-3.2).

В с.Усть-Ницинское расположено здание церкви, являющееся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения – «Церковь Рождества  Христова». 1773г. Данный объект является памятником регионального значения на основании Решения Свердловского облисполкома от 31 декабря 1987 года  № 535 ( письмо НПЦ по охране памятников истории и культуры Свердловской области № 1020-10 от 09.11.2010 г.).

В целях  обеспечения сохранности  культурного наследия, в соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  требуется разработка «Проектов зон охраны» объектов культурного наследия, в которых  определяются границы: территории памятников,  зон охраны памятников, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения окружающей среды памятника,    зона охраны прилегающего к памятникам ландшафта, в каждой зоне определяется регламент охраны и использования территорий.

В археологическом отношении территория поселения изучена слабо.         Необходимо продолжить изучение культурного наследия и проведение работ по постановке памятников на федеральный учет. Кроме того необходимо разработка и утверждение в установленном порядке, вне разработки генерального плана,  проекта «Зон охраны культурного наследия».

Особо охраняемые природные территории устанавливаются на основании  Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях».  Памятники природы регионального значения определяются в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», размещаются памятники природы) и от 1 августа 2006 года N 650-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области».

По данным Министерства природных ресурсов Свердловской области (письмо 3 06-04-9883/40 от 19.11.2010) на территории Усть-Ницинского  поселения расположены памятники природы регионального значения ( схема 2.1-2.2):

–  часть территории ландшафтного заказника ( площадью -1023 га):  Болото «Тегенское» ГУ СО «Байкаловское лесничество» Слободо-Туринского участкового лесничества (площадь участка, расположенного на территории Усть-Ницинского поселения ( основная территория заповедника находится на территории Слободо-Туринского сельского поселения);

- ландшафтный заказник: Болото «Гимчинское», ГУ СО «Байкаловское лесничество» Ницинского участкового лесничества урочища КХ «Липчинское» кв. 1.

Наличие на территории поселения памятников культуры и особо охраняемых природных территорий необходимо использовать для организации научного и экологического туризма.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий  составляет 2132  га.

Охрану памятников природы  должна осуществлять администрация Слободо-Туринского района и администрация  Усть-Ницинского поселения в соответствии с законодательством.

В целом, режим ведения хозяйства в особо охраняемых природных территориях запрещает:

- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство, засорение или захламление территории;

- прогон, выпас скота, сенокошение;

- добычу полезных ископаемых;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;

- въезд и стоянку автотранспорта;

- разбивку туристических стоянок, разведение костров;

- прочее.

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

# Список объектов археологического наследия

# в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области

# по состоянию на 10.10.2010 г.

# Таблица 8.1

| № | Наименование ОКН | Тип | Эпоха | Местонахождение | Описание ориентиров | Ориентировочна! площадь (кв.м) | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Голышевское | Селище | Ранний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район 5 0,5 км к западу от дер. Голышево, правый берег р. Туры, устье безымянного ручья. |  | 0 | Выявленный объект культурного наследия |
| 7. | дер. Красная Слобода | Курган | Неизвестна | Слободо-Туринский муниципальный район В 1,5 км к СЗ от с. Краснослободское, правый берег р. Ницы. |  | 0 | Выявленный объект культурного наследия |
| 8. | Елкинские | Курган | Неизвестна | Слободо-Туринский муниципальный район В 1,2 км к югу от дер. Елкиной, правый берег р. Туры, в 1,6 км от берега. |  | 0 | Выявленный объект культурного наследия |
| 9. | Жиряковские | Курган | Неизвестна | Слободо-Туринский муниципальный район В 1 км к западу от дер. Жиряково, правый берег р. Туры, устье р. Ница. |  | 0 | Выявленный объект культурного наследия |
| 10. | Калугинекое | Селище | Ранний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,15 км кСЗ от дер. Калугине, правый берег р. Туры, устье р. Исток. |  | 0 | Выявленный объект культурного наследия |
| 11. | Колмыково | Поселение | Бронзовый век, Ранний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район В 4,7 км к ЮЮВ от д. Тимофеево, в 1,5 км от заброшенной д. Колмыково, левый берег р. Ницы | Поселение расположено на высокой надпойменной террасе левого берега р. Ницы, в междуречье pp. Ницы и Туры (в 640 м к северу от памятника протекает р. "ура), в 1,5 км к ЮВ от заброшенной д. Колмыково. Основная часть поселения распахана. | 200 | Выявленный объект культурного наследия |
| 16. | Липчинское I | Городище | Ранний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,8 км к ЮЗ от деревни Бурмакино; в 0,25 км к югу от р. Туры; правый берег излучины р. Липки. | Городище расположено в 200-250 м к ЮВ от пос. Липчинское 1, на правом берегу излучины р. Липки, в 250 м к югу от р. Туры. Берег (на котором городище) круто обрывается к реке. Незащищенная часть городища обращена в сторону реки. | 2200 | Выявленный объект культурного наследия |
| 17. | ЛипчинскоеI A | Местонахождение | Неизвестна | Слободо-Туринский муниципальный район J 0,9 км к ЮЗ от деревни Бурмакино; правый берег р. Липки. | Памятник занимает ровную площадку правого берега р. Липки, в 150 м к югу от р. Туры, в 30 м к северу от городища Липчинское. Местонахождение и городище разделяет глубокий узкий овраг. В 200 м к СЗ от местонахождения находится поселение Липчинское. | 0 | Выявленный объект культурного наследия |
| 18. | Липчинское II | Селище | Ранний железный век Поздний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,8 км к ЮЗ от деревни 5урмакино; правый берег р. Липки. | Памятник занимает участок правого берега р. Липки, 20-30 м к югу от городища Липчинского. С севера площадка селища ограничена рвом городища, с юга - большим оврагом, на поверхности видны небольшие впадины, центре - яма с валообразной насыпью. | 1800 | Выявленный объект культурного наследия |
| 19. | Липчинское II А | Местонахождение | Неизвестна | Слободо-Туринский муниципальный район » 1,5 км к ЗСЗ от деревни Бурмакино, в 0,5 км к югу от с.Липчинское. | Памятник находится в 400-450 м к югу от окраины с. Липчинское и занимает участок левого берега р. Липки. Он представляет собой мысообразный выступ берега, ограниченный с севера и юга довольно крутыми спусками к воде, западная часть памятника распахана, через памятник проходит дорога в с. Липчинское. | 1100 | Выявленный объект культурного наследия |
| 20. | Липчинское поселение | Поселение | Неолит Энеолит Ранний железный век Поздний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район В 1 км к западу от деревни Бурмакино; напротив с. Липчинское; правый берег р. Липки (правый приток р. Туры). | Памятник находится в устье р. Липки (правого притока р. Туры), на мысу, образованным правым берегом р. Липки правым берегом р. Туры, на противоположном берегу р. Липки находится с. Липчинское. Мыс, на котором находится памятник, предоставляет собой своеобразный останец, ограниченный с севера р. Турой с юга - излучиной р. Липки, с запада - р. Липкой, с востока - довольно глубокой ложбиной (3 м), которая представляет собой узкую перемычку (2,5-3 м) между Турой и излучиной р. Липки. В период весеннего паводка перемычка заливается водой. Со стороны излучины и со стороны р. Туры склоны мыса круто обрываются. | 2100 | Выявленный объект культурного наследия |
| 30. | Село Липчинское | грунтовый могильник | Поздний железный ек | Слободо-Туринский муниципальный район . Липчинское, ул. Победы, 10, правый берег р. Туры. | Древнее захоронение обнаружено в новой строящейся части села Липчинского, по ул. Победы, 10. Улица Победы расположена в центре мыса и рассекает его надвое. Сторона с четными номерами домов огородами спускается к реке Липке, которая через 500 м впадает р. Туру. При прокладке коммуникаций через ул. Победы весной 1989 г. у дома № 10 и было обнаружено древнее захоронение. Кости не сохранились, а вещи переданы в Слободо-Туринский музей. Костяк был обнаружен на глубине ,2-1,5 м, находился в лежачем положении на спине, руки вдоль тела. | 9 | выявленный объект культурного наследия |
| 40. | Шадринские | Курган | Неизвестна | Слободо-Туринский муниципальный район В 3 км к ЮЗ от дер. Шадринка, левый берег р. Туры старица), восточный берег оз. Черное. |  | 0 | Выявленный объект культурного наследия |

Глава 9. Инженерная  подготовка и благоустройство

# Мероприятия по инженерной подготовке выполнены на основе комплексного анализа природных и планировочных условий, сложившихся на территории поселения,  и направлены на создание благоприятных  условий для проживания и перспективного строительства.

В результате характеристики природных условий по степени пригодности территории Усть-Ницинского сельского поселения к застройке были выявлены неблагоприятные, ограниченно благоприятные и благоприятные для строительства участки. В границах поселения определены:

- неблагоприятные для застройки территории, требующие осуществления комплекса мероприятий по инженерной подготовке;

- ограниченно благоприятные территории, требующие осуществления несложных мероприятий по инженерной подготовке.

Предлагаемые проектом мероприятия по инженерной подготовке  в зависимости от различных видов воздействий, условно делятся на: общие ( вертикальная планировка территорий;  организация отвода дождевых и талых вод);  специальные (защита территории от подтопления;  освоение заболоченных территорий;  защита территории от затопления;  защита от оврагообразования и боковой эрозии;  восстановление территорий, нарушенных техногенным воздействием человека).

Перечень мероприятий приводится в таблице 9.1.

Вертикальная планировка территории  должна предусматривать  высотное решение проектируемых дорог и улиц в поселках с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях обеспечения нормальных условий движения транспортных средств и организации поверхностного водоотвода.  Уклоны по улично-дорожной сети должны быть от 0,003 до 0,040 в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89(2000). На дорогах, имеющих нулевой и близкий к нему уклон, предлагается устройство пилообразного профиля проезжей части.

На территории населенных пунктов должен устраиваться поверхностный водоотвод. В сельских населенных пунктах предусматривается применение открытых водоотводящих устройств — системы лотков прямоугольного сечения вдоль улиц. На пересечении с улицами, дорогами и тротуарами предлагается устройство мостиков или перепускных труб. Вся система поверхностного водоотвода на территории поселков решается самотеком. Выпуск ливневых вод должен осуществляться преимущественно через очистные сооружения открытого типа, площадки для размещения которых предусмотрены в проекте.  Санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50 м.

# Защита территории от подтопления

# На территориях поселков требуемая норма осушения – 2 м достигается подсыпкой территории – повышением планировочных отметок поверхности. При этом сплошная подсыпка территории выполняет роль защиты от затопления и одновременно мероприятие по осушению территории.

# Защита территории от затопления.

# Продолжительность весеннего половодья рек Туры и Ницы  составляет в среднем 70 и 52 суток; мелких рек – около месяца. При этом затапливается значительная часть пойм рек с прилегающими территориями поселков и мосты.

# На основании «Схемы комплексной оценки территории района» проектом предлагается два вида защиты территорий поселков от затопления: сплошная подсыпка территории и устройство дамб обвалования.

# - сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок. Применяется на небольших по площади территориях и при наличии резервов грунта. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. При этом необходимо предусматривать перемещение грунтовых масс с незатапливаемых участков берега или поймы на затапливаемые. При дефиците грунтов надлежит использовать выемки при углублении русел рек для целей судоходства, расчистки и благоустройства стариц, протоков и других водоемов, расположенных на защищаемой территории либо вблизи ее (см п. 2.2.5). Такое мероприятие требуется на территориях: с. Краснослободское (вдоль правого берега реки Ницы в границах поселка); д. Ермакова (вдоль левого берега реки Межница в границах поселка); д. Черемнова (по северному берегу озера Черемнова); д. Калугина, д. Голышева, с. Липчинское,  (вдоль правого берега реки Тура в границах поселков); д. Ермолина (вдоль левого берега реки Липка в границах поселка) - в качестве обеспечения защиты от затопления и заболачивания;

# - обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами. На территории предлагается применять общее обвалование и обвалование по участкам. Высота дамб определяется из условия невозможности перелива воды через гребень дамбы при расчетном уровне высоких вод. Проектом предлагается устройство насыпной земляной дамбы в качестве мероприятия по защите от затопления в восточной части с. Усть-Ницинское, со стороны правого берега реки Ницы, а также в северной части д. Ивановка – вдоль левого берега реки Ницы.

# Организация стоков поверхностных вод с территорий перечисленных поселков при низких уровнях воды в реке осуществляется самотеком через тело дамбы при помощи водопропускных труб. При этом трубы обеспечиваются обратными затворами, перекрывающими сток во время половодья и паводков. На период стояния высоких вод в реке перекачка поверхностных вод через дамбу осуществляется с помощью насосной станции - в с. Усть-Ницинское, в д. Ивановка - при помощи нагорных канав вдоль дамбы со стороны поселка с уклоном в сторону выпуска поверхностных вод. Проектом предлагается озеленение дамб и использование их в качестве мест отдыха населения.

# Защита территории от оврагообразования и боковой эрозии

# Некоторым участкам пойм рек на территории сельского поселения свойственна эрозионная деятельность. Овраги развиваются на склонах берегов из небольших промоин в результате стока по ним дождевых и талых вод.

# На основании «Схемы комплексной оценки территории района» проектом предлагаются мероприятия по берегоукреплению (п. Рассвет, д. Мельникова, д. Голякова, д. Зуева, д. Голышева, д. Елкина, д. Ермолина, д. Мельничная), включающие в себя:

# - уполаживание и террасирование склонов;

# - посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев;

# - регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений. Проектом предлагается осуществление стока на склонах по системе лотков в расположенный у основания склона лоток, по которому вода направляется на очистные сооружения или непосредственно в водоем.

# Реабилитация  территорий бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Реабилитация - восстановление территории, осуществляется путем обработки грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта). Вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом. Далее выполняются работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников.

Такие территории встречаются на месте бывших молочно-товарных и свинотоварных ферм, машино-тракторных мастерских, пилорам в с. Усть-Ницинское, с. Краснослободское, д. Ивановка, д. Ермакова, п. Рассвет, д. Голякова, д. Замотаева, д. Лукина, д. Жирякова, д. Черемнова, д. Голышева, с. Липчинское, д. Бурмакина, д. Ермолина.

Рекультивация, реконструкция и размещение  полигонов ТБО

На территории Усть-Ницинского сельского поселения требуются мероприятия по обеспечению санитарной безопасности, а именно:

- закрытие существующих свалок ТБО, рекультивация этих свалок – в с. Краснослободское, д. Ивановка, п. Рассвет, д. Голякова, д. Замотаева, д. Лукина, д. Жирякова, д. Черемнова, д. Голышева, д. Елкина, д. Бурмакина, д. Ермолина;

- реконструкция и расширение существующих свалок ТБО – с. Усть-Ницинское, д. Ермакова, с. Липчинское.

Рекультивация свалок.

Мероприятия по рекультивации свалок ТБО включают в себя:

- засыпка трещин и провалов;

- вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом;

- нанесение гидроизоляционного слоя;

- нанесение инертного грунта;

- укладка и планировка плодородного слоя;

- подбор  ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами.

Устройство полигонов ТБО.

Днище основания полигона должно быть заглублено на 1м, должно быть  горизонтальным, разбито на отдельные карты. Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов.

Полигон должен быть окружен кольцевой водоотводной канавой, иметь обваловку,  оборудован  дезбарьером .

Мероприятия по инженерной подготовке Усть-Ницинского сельского поселения

# Таблица 9.1

| № п/п | Наименование | Состав мероприятий | Месторасположение | Очередь | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 с. Усть-Ницинское |
| 1 | устройство дамбы обвалования | сооружается сухим способом путем привоза или перемещения грунта на месте строительства с последующим выравниваем и уплотнением (желательно песчаные грунты, при применении глинистых грунтов требуется полное обезвоживание насыпи); организация стока поверхностных вод со стороны поселка обеспечивается устройством нагорной канавы с уклоном в сторону очистных сооружений | восточная часть поселка со стороны правого берега реки Ница | расчетный срок | км | 2.00 |
| 2 | рекультивация свалки жидких бытовых отходов (отстойников) | откачивание воды из отстойников; осушение шлама; устройство изоляционного слоя; нанесение плодородного грунта на территорию; вертикальная планировка выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по подготовке мест для зеленых насаждений и посадке деревьев и кустарников | в юго-восточной части поселка | 1 очередь | га | 2.80 |
| 5 | реабилитация территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (1.11)* | 1 очередь | га | 0.89 |
|  |  |  | молочно-товарная ферма (1.12) |  |  | 6.39 |
|  |  |  | молочно-товарная ферма (1.13) |  |  | 8.24 |
|  |  |  | пилорама (1.14) |  |  | 5.46 |
| 2 с. Краснослободское |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | в северной и северо-восточной части поселка по правому берегу реки Ница | расчетный срок | га | 11.34 |
|  |  |  | по берегам вдоль реки Денисовка |  |  | 3.18 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на западе, в 50 м от поселка | 1 очередь | га | 1.00 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | свинотоварная ферма (2.2) | 1 очередь | га | 4.17 |
|  |  |  | молочно-товарная ферма (2.3) |  |  | 9.66 |
| 3 д. Ивановка |
| 1 | устройство дамбы обвалования | сооружается сухим способом путем привоза или перемещения грунта на месте строительства с последующим выравниваем и уплотнением (желательно песчаные грунты, при применении глинистых грунтов требуется полное обезвоживание насыпи); организация стока поверхностных вод со стороны поселка обеспечивается устройством нагорной канавы с уклоном в сторону очистных сооружений | южная часть поселка со стороны зоны затопления | расчетный срок | км | 2.07 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на юге поселка по левому берегу реки Ница | расчетный срок | км | 3.38 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | в северо-западной части поселка | 1 очередь | га | 0.20 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (3.2) | расчетный срок | га | 15.22 |
| 4 д. Ермакова |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | в юго-восточной части поселка на месте нового строительства | расчетный срок | га | 8.53 |
| 4 | реконструкция свалки ТБО | устройство котлованов; использование грунта для изоляции; устройство искусственных непроницаемых экранов; устройство водоотводных канав, ограждения, водоупорных валов; оборудование контрольно-дезинфицирующими установками и пандусами для подъезда и разгрузки мусоровозов | на северо-западе, в 1 км от поселка | расчетный срок | га | 0.30 |
| 5 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (4.2) | расчетный срок | га | 13.32 |
| 5 п. Рассвет |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | в северной части по правому берегу реки Ница | расчетный срок | км | 1.38 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на юге, в 400 м от поселка | 1 очередь | га | 0.20 |
| 3 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | машино-тракторная мастерская (5.2) | расчетный срок | га | 3.95 |
|  |  |  | молочно-товарная ферма (5.3) |  |  | 6.88 |
| 6 д. Мельникова |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на востоке по левому берегу реки Межница в поселке | расчетный срок | км | 1.35 |
| 7 д. Голякова |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на востоке по левому берегу реки Межница в поселке | расчетный срок | км | 1.55 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на западе, в 1 км от поселка | расчетный срок | га | 0.30 |
| 3 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | машино-тракторная мастерская (7.3) | 1 очередь | га | 0.74 |
| 8 д. Зуева |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на юге по левому берегу реки Межница в поселке | расчетный срок | км | 1.00 |
| 9 д. Замотаева |
| 1 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-востоке поселка | расчетный срок | га | 0.30 |
| 2 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (9.2) | 1 очередь | га | 2.39 |
| 10 д. Лукина |
| 1 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на юго-востоке поселка, в 500 м от поселка | 1 очередь | га | 0.25 |
| 2 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (10.1) | расчетный срок | га | 3.17 |
| 11 д. Жирякова |
| 1 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на юге поселка | 1 очередь | га | 0.25 |
| 2 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (11.3) | расчетный срок | га | 3.64 |
| 12 д. Черемнова |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | южная часть поселка, на северном берегу озера Черемнова | расчетный срок | га | 4.60 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-западе, в 20 м от поселка | 1 очередь | га | 0.25 |
| 3 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | свинотоварная ферма (12.1) | расчетный срок | га | 7.57 |
| 13 д. Калугина |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | северная часть поселка, на правом берегу реки Тура | расчетный срок | га | 20.50 |
| 14 д. Голышева |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | западная часть поселка, на месте нового строительства | 1 очередь | га | 25.00 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на севере, по правому берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 0.50 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-востоке , в 200 м от поселка | расчетный срок | га | 0.30 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (14.1) | расчетный срок | га | 2.30 |
| 15 д. Елкина |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | юго-восточная часть поселка, на заболачиваемой территории по правому берегу реки Тура | расчетный срок | га | 35.00 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | восточная часть, по правому берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 2.24 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на западе, в 1 км от поселка | 1 очередь | га | 0.20 |
| 16 с. Липчинское |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | центральная часть поселка, вдоль ручья | расчетный срок | га | 11.50 |
| 2 | реконструкция свалки ТБО | устройство котлованов; использование грунта для изоляции; устройство искусственных непроницаемых экранов; устройство водоотводных канав, ограждения, водоупорных валов; оборудование контрольно-дезинфицирующими установками и пандусами для подъезда и разгрузки мусоровозов | на западе, в 650 м от поселка | расчетный срок | га | 0.50 |
| 3 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | пилорама (16.3) | расчетный срок | га | 1.35 |
| 17 д. Бурмакина |
| 1 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-западе, в 300 м от поселка | расчетный срок | га | 0.20 |
| 2 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (17.2) | расчетный срок | га | 2.67 |
| 18 д. Ермолина |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | восточная часть, по левому берегу реки Липка в поселке | расчетный срок | га | 9.80 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | юго-восточная часть, по левому берегу реки Липка в поселке | расчетный срок | км | 2.30 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на западе, в 200 м от поселка | расчетный срок | га | 0.20 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием террито-рии в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | свинотоварная ферма (18.2) | расчетный срок | га | 3.76 |
| 19 д. Мельничная |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | юго-западная часть, по правому берегу реки Липка в поселке | расчетный срок | км | 1.13 |

Глава 10. Зоны  с особыми условиями использования

территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом составной частью проекта является раздел - установление зон с особыми условиями использования территорий, которые затем используются при разработке «Правил землепользования и застройки».

На территории Усть-Ницинского поселения необходимо учитывать следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны производственных объектов накладывают ограничение на использование территории по экологическим требованиям и  определяются на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В санитарно-защитных зонах запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образовательных, детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевых отраслей промышленности. Основной вид использования территории СЗЗ – озеленение. Разрешается размещать: предприятия меньшего класса санитарной опасности, пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, общественные здания административного назначения.

На территории Усть-Ницинского поселения можно выявить участки размещения жилой застройки в санитарно-защитных зонах от агро-промышленных объектов, кладбищ, свалок бытовых отходов, скотомогильников  ( схема 2.1-2.2, схемы 8-26,  таблица 7.1).

# В проекте  даны предложения по решению данной проблемы путем выноса или жилой застройки или закрытия вредного объекта.

# Охранные зоны воздушных высоковольтных электрических сетей

устанавливаются  в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»  (Постановление Совета Министров СССР № 255 от 26 марта 1984 г):

- ВЛ 110 кВ – коридор шириной 50 м (20 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении),

- ВЛ 35 кВ – коридор шириной 40 м (15 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении).

На территории Усть-Ницинского поселения проходят ВЛ 110кВ и 3 электроподстанции, охранные зоны которых сооьвеьсьвуют номативным требованиям ( схема 2.1-2.2).

В зоне охраны электрических сетей (ВЛЭП) запрещается размещать:

- автозаправочные станции, склады горюче-смазочных и горючих материалов, места складирования отходов производства и потребления;

- остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов;

- спортивные площадки, площадки для игр;

- общественные объекты, связанные с массовым пребыванием людей.

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос любых зданий и сооружений и иные виды хозяйственной деятельности производятся в охранной зоне с согласования организаций, в ведении которых находятся данные сети.

Охранные зоны магистральных газопроводов  определеляюся на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По территории поселения вдали от населенных пунктов проходит газопровод с. Байкаловское – с.Туринская Слобода. По проекту новая линия газопровода пройдет вдоль региональной автодороги вблизи: д.Ивановка, с.Краснослободское, п.Рассвет, Д.Мельничная, с.Усть-Ницинское, д.Голикова, Д.Замотаева, Д.Зуева, Д.Ермакова. Газопроводы проходят вне границ населенных пунктов. Охранная зона газопровода 100м.

# Зоны охраны водных объектов.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов приняты, согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Основные требования к  водоохранным зонам:  охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах;  обеспечение охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод  при размещении объектов капитального строительства жилого и общественного назначения, парков и скверов  за счет оборудования централизованными системами отвода хозяйственно-бытовых, ливневых и других стоков, локальными очистными сооружениями или водонепроницаемыми выгребами, за счет строительства  дорог и стоянок транспорта  с твердым покрытием.

Прибрежные защитные полосы. Наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями, для прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: распашка земель,  размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Береговые полосы рек и водоемов.  Разрешенное использование - объекты общего пользования: парки, скверы, оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта.

Размеры водоохранных зон района приняты на основе  письма Министерства природных ресурсов Свердловской области ( 06-04-11447/10 0т 28.12.2010), их   размещение  приведено на схеме 2.1-2.2 и  других.

Зоны санитарной охраны  источников и объектов водоснабжения устанавливаются на основании  Федерального закона о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В пределах зон санитарной охраны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями

растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 м от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В настоящее время разработанные и утвержденные проекты зоны санитарной охраны источников водоснабжения есть только на часть скважин, расположенных  в с. Туринская Слобода. В других населенных пунктах зоны санитарной охраны водозаборных скважин не разработаны.

Проектом рекомендуется – разработка и утверждение зон санитарной охраны используемых источников водоснабжения.

# Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключение автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы на основе ФЗ от 8.11.2008 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», статья  26.

Размещение объектов и инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с уполномоченными органами, на которые возложено управление автомобильными дорогами. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

Для региональных основных автодорог (III категории) – 50 м,

Для прочих региональных автодорог ( IV категории) – 25м.

# Зоны охраны объектов культурного  наследия.

В целях сохранения исторического наследия и обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  требуется разработка «Проектов зон охраны» объектов культурного наследия, в которых  определяются границы: территорий памятников,  зон охраны памятников, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения окружающей среды памятника,    зона охраны прилегающего к памятникам ландшафта, а также определяется регламент охраны и использования вышеуказанных территорий.

В усть-Ницинском поселении выявлено 11 объектов археологического наследия ( таблица 8.1). Требуется разработка проекта зон их охраны.

В с.Усть-Ницинское расположено здание церкви, являющееся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения – «Церковь Рождества  Христова». 1773г. Требуется разработка проекта зон  охраны данного памятника.

Особо охраняемые природные территории устанавливаются на основании  Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях».

На территории усть-Ницинского поселения расположены 2 памятника

природы: часть территории ландшафтного заказника Болото «Тегенское» и ландшафтный заказник Болото «Гимчинское».

Размещение объектов приведено на схеме 2.1-2.2 и других.

Охрану территории особо охраняемых природных территорий должны осуществлять администрации Слободо-Туринского муниципального района и Усть-Ницинского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями.

# Ограничения по условиям залегания полезных ископаемых.

Использование территорий залегания полезных ископаемых регулируется Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.08.99 г. № 64 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых». На территории залегания полезных ископаемых должны быть обеспечены условия для наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, охрана месторождений от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Зоны размещения месторождений полезных ископаемых, которые нужно учитывать при проектировании, приведены в «Схеме территориального планирования Слободо-Туринского муниципального района (схема 3).

Ограничения по условиям подтопления и катастрофического

затопления

Во время весеннего половодья значительная часть надпойменных террас попадает в зону затопления 1% паводковым уровнем воды. В зону затопления попадают территории многих населенных пунктов Усть-Ницинского поселения, прилегающие к руслам рек Тура и Ница (схема 2.1-2.2). Эти территории являются неблагоприятными для строительства и требуют мероприятий по инженерной подготовке по защите  от затопления.

Глава 11.Развитие транспортной инфраструктуры

Автодорожная сеть поселения

Проектом учтены предложения «Схемы развития автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015года»

Настоящим проектом магистральная автодорожная сеть в границах Усть-Ницинского сельского поселения представлена магистральными автодорогами регионального и местного  значения.

В границах Усть-Ницинского сельского поселения к автомобильным дорогам регионального значения основным  относится дороги  Байкалово – г.Туринск и  ее ответвление в районе с. Краснослободское на г. Тюмень.

К дорогам регионального значения прочим относится дороги, соединяющие:

с. Краснослободское  с д.Замотаева  и д.Ермакова, часть дороги в районе д.Лукина, Д.Жирякова, д.Черемнова, дорога до д.Ермолина.

Проектом предлагается (схема 2):

-  проложить новые трассы обходов региональной автодороги в районе с. Краснослободское, с. Усть-Ницинское для пропуска транзитного автотранспорта;

- повысить категорию дороги Мельникова – Голякова с местной до региональной (прочей);

- проложить новую трассу дороги регионального значения в районе с. Усть-Ницинское, соединяющую две региональные дороги с устройством моста через р. Тура, проложить участок автомобильной дороги регионального значения в районе д. Ивановка, направление Ивановка – Ницинское.

-  выделить систему местных дорог в районе деревень Замотаева, Голикова, Зуева, Ермакова с покрытием за счет реконструкции существующих грунтовых автодорог;

- построить 1 транспортную развязку на пересечении региональной автомобильной дороги Байкалово - Туринская Слобода- Туринск и дороги Краснослободское - Тюмень;

- заменить  деревянные мосты на капитальные.

Улично - дорожная сеть населенных пунктов

Улично - дорожная сеть подлежит упорядочении с выделением главных поселковых дорог,  жилых улиц и промышленных дорог. На схемах планировочной структуры населенных пунктов даны предложения по реконструкции улично-дорожной сети в существующих зонах и прокладке новых трасс в зонах размещения новой жилой застройки

Пассажирский транспорт.

Проектом не рассматривается принципиальное изменение структуры пассажирских перевозок исторически сложившейся в Слободо - Туринском районе.  На трассе движения автобусов в каждом населенном пункте должен располагаться остановочный пункт с павильоном.

Необходимо учесть возможность использования для пассажирских перевозок воздушного транспорта.

В качестве рекомендации предлагается провести в районе обследование пассажиропотоков и выполнить комплексную транспортную схему всех видов пассажирского транспорта.

Автомобильный легковой транспорт.

В соответствии СНиП 30-01-00 уровень автомобилизации в области составит 360,0 единиц на 1000 жителей в том числе: легковых автомобилей  300 единиц, ведомственных и такси 20 единиц, грузовых 40 единиц на 1000 жителей, следовательно, при населении 3,5тыс. жителей легковых автомашин будет - 1050 единиц, ведомственных 70 единиц, грузовых 140 единиц, автобусов необходимо иметь для Усть-Ницинского сельского поселения  25 единиц, что составит 2% от численности автопарка.

Авто сервисное обслуживание.

Авто сервисное обслуживание  представлено из расчетной единицы (легковой транспорт). Проектом предлагается построить 4 АЗС на  500 заправок в сутки, СТО и автомоек до 2 постов, кэмпинги -  в районе с.Краснослободское и с. Усть –Ницинское.

Показатели транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения

Таблица 11.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2007 | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего: в том числе: | км | 157,3 | 169,1 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 55,1 | 55,8 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 32 | 43,1 |
| 2 | Протяженность новых автодорог общего пользования местного значения | км |  | 70,2 |
| 3 | Протяженность новых автодорог общего пользования регионального значения | км |  | 11,8 |
| 4 | Плотность транспортной сети | км/ 1000кв. км | 0,087 | 0,169 |
| 5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц |  | 1050 |
| 6 | Мосты и путепроводы | единиц | 3 | 4 |
| 7 | Паромная переправа | единиц | 1 | 1 |
| 8 | АЗС | единиц | 1 | 5 |
| 9 | Кэмпинги | единиц |  | 2 |

Глава 12. Развитие инженерной инфраструктуры

Предложения по развитию инженерных сетей поселения разработаны на основе анализа существующего положения, учета предложений по развитию экономики и населения, необходимости обеспечения полного благоустройства жилого фонда.

Развитие системы водоснабжения

с. Усть-ницинское.

Согласно разработанного в 2009-2010 годах ООО УК «Уралводоканалпроект» рабочего проекта предусмотрена реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения путем: переоборудования скважинных насосов, строительство нового водовода диаметром 125мм протяженностью 3км и установки в помещении котельной напорных фильтров. Рекомендуется продолжение начатых работ: утверждение запасов, получение лицензии на отбор воды, выполнение проекта зон санитарной охраны и строительство водопроводных сетей протяженностью	12,1 км.

Населенные пункты: д. Жирякова, д. Лукина, д. Черемнова.

Рекомендуется поиск скважин и организация систем водоснабжения производительностью от 22 до 5,3 м3/сут. В каждой из деревень необходимо пробурить по одной скважине и оснастить ее погружным насосом, УФ лампой и напорным баком. У скважин рекомендуется создание ЗСО I пояса радиусом 30-50м и пункта раздачи воды. В д. Жиряково рекомендуется строительство водопроводной сети протяженностью	 0000	км.

с. Краснослободское.

Для создания проектируемой централизованной системы водоснабжения рекомендуется использование перспективного участка подземных вод, расположенного на юго-западе от села в 5-7 км. Существующие скважины, как имеющие неудовлетворительное качество. из эксплуатации исключаются. Для строительства скважин необходимо выполнение проектно-изыскательных работ, в том числе и гидрогеологических, и проекта организации зон санитарной охраны. В состав системы включаются: 2-3 рабочие скважины, 1 резервная; водовод ¢=125мм L=до 7км из ПЭ-100; насосная станция II подъема на окраине села с резервуарами запасов воды и УФ установками, а также  разводящая водопроводная сеть протяженностью  12,4 км.

Населенные пункты: д. Ивановка, п.Рассвет.

Рекомендуется поиск и бурение в каждом поселении двух скважин (1 раб, 1 рез) с организацией ЗСО I пояса. Скважины оборудуются погружными насосами, бактерицидными установками и напорными баками. Обеспечение жилой застройки водой питьевого качества предусматривается путем строительства разводящей водопроводной сети протяженностью 0000 км.

с. Липчинское.

Рекомендуется развитие и реконструкция существующей системы водоснабжения на основе скважины №4998 дебитом 2 л/сек (170 м3/сут), расположенной в 1,9 км западнее села, для которой организована ЗСО I пояса. Необходимо развивать водопроводные сети (построить 10,3	км), при необходимости произвести замену скважинных насосов. Для обеспечения надежности водоснабжения и обеспечения пожаротушения построить водонапорную башню W=50м3. С целью обеспечения нормативных санитарных показателей, на скважине установить бактерицидные лампы.

Населенные пункты: д. Бурмакина, д. Ермолина, д. Мельничная,

д. Голышева, д. Елкина, д. Калугина.

Для всех поселений рекомендуется поиск и бурение по одной скважине дебитом от 1 до 15 м3/сут. Все скважины рекомендуется оборудовать погружными насосами, УФ лампами и напорными баками. Вокруг скважин необходимо создание ЗСО I пояса радиусом не менее 30м. Рекомендуется также строительство водопроводной сети для подачи питьевой воды в дома. Общая протяженность сети определена равной	 14,6 км.

Населенные пункты: д. Голякова, д. Ермакова, д. Зуева.

Наиболее крупные потребители воды территориального отделения с расходами  от 22 до 50 м3/сут. Рекомендуется создание для этих населенных пунктов централизованных систем водоснабжения путем: поиска и бурения по одной рабочей и резервной скважине, оборудования их погружными насосами, УФ лампами и напорными баками. Рекомендуется также строительство разводящей сети общей протяженностью 0000 км.

Населенные пункты: д. Мельникова, д. Замотаева.

Рекомендуемые схемы водоснабжения аналогичны вышеописанным. Однако при небольшой численности жителей, проживающих в этих поселениях и расчетном водопотреблении, равном 4,25-6,5 м3/сут, разводящие сети практически не проектируются.

Таблица водопотребления (водотведения)

Таблица 12.1

| Наименование | Численность населения-человек Принятые удельные нормы | Расчетные средне-суточные расходы |
| --- | --- | --- |
|  | Исходное положение | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |
| Усть-Ницин- ское сельское поселение, всего, в том числе | 3915 | 3878 | 4059 | 579.66 | 650.85 |
| 1. Усть-Ницин- ское территори- альное отделение | 1232 | 1218 | 1241 | 195.73 | 218.67 |
| с. Усть-Ницин- ское | 1021 | 1020 170 | 1050 190 | 164.05 | 186.20 |
| д. Ерзовка |  |  |  |  |  |
| д. Жирякова | 142 | 133 160 | 130 170 | 21.28 | 22.10 |
| д. Лукина | 35 | 31 160 | 30 170 | 4.96 | 5.10 |
| д. Черемнова | 34 | 34 160 | 31 170 | 5.44 | 5.27 |
| 2. Линчинское территориальное отделение, всего | 945 | 947 | 983 | 137.19 | 154.08 |
| с. Липчинское | 632 | 630 170 | 650 190 | 88.23 | 100.70 |
| д. Бурмакино | 95 | 87 160 | 90 170 | 13.92 | 15.30 |
| д. Ермолина | 65 | 70 160 | 80 170 | 9.44 | 10.37 |
| д. Мельничная | 8 | 8 160 | 8 170 | 1.28 | 1.36 |
| д. Голышева | 45 | 53 160 | 54 170 | 8.48 | 9.18 |
| д. Елкина | 80 | 75 160 | 79 170 | 12.00 | 13.43 |
| д. Калугина | 20 | 24 160 | 22 170 | 3.84 | 3.74 |
| 3. Голяковское территориальное отделение, всего | 607 | 567 | 585 | 94.50 | 107.35 |
| д. Голякова | 140 | 136 170 | 140 190 | 23.12 | 26.60 |
| д. Ермакова | 260 | 242 | 255 | 41.14 | 48.45 |
| д. Зуева | 135 | 125 160 | 127 170 | 20.0 | 21.59 |
| д. Мельникова | 29 | 26 160 | 25 170 | 4.16 | 4.25 |
| д. Замотова | 43 | 38 160 | 38 160 | 6.08 | 6.46 |
| 4. Красносло- бодское отделение | 1137 | 1146 | 1250 | 152.24 | 170.75 |
| с. Краснособод-ское | 867 | 900 170 | 1000 190 | 112.88 | 128.25 |
| д. Ивановка | 140 | 128 160 | 130 170 | 20.48 | 22.10 |
| п. Рассвет | 130 | 118 160 | 120 170 | 18.88 | 20.40 |

Развитие системы канализации.

Системы централизованной бытовой канализации проектируются во всех крупных поселениях.

В основу предлагаемых проектных решений положены следующие рекомендации:

1. Очистные сооружения принимаются заводской готовности полной глубокой биологической очистки с качеством очищенных стоков, соответствующим ПДК культурно-бытовых водоемов. Размещение очистных сооружений и, при необходимости, насосных станций перекачки должно быть произведено согласно обеспечению нормативных санитарно-защитных зон. Очистные сооружения поставляются рядом фирм, имеющихся в г. Екатеринбурге (ЕвроАзия, Уралстройинвест, Ян-Тополь Урал, Фортекс УПЕКС и т.д.). Процесс очистки стоков осуществляется при полной минерализации образующегося избыточного ила, с накоплением, обеззараживанием осадка и последующим вывозом его на с/х поля.

2. Для приема откачиваемых из выгребов жидких осадков организуются сливные пункты (2-3 шт) во всех поселениях, где рекомендовано строительство очистных сооружений.

3. Для своевременного вывоза жидких осадков из выгребов на сливные пункты предлагается создание районной службы ЖКХ и оснащение ее необходимыми машинами и механизмами.

4. По желанию владельцев домов и при наличии у них соответствующих денежных средств, возможна установка домовых мини-очистных сооружений.

Характеристика очистных сооружений канализации  и главных коллекторов

Таблица 12.2

| Наименование населенных пунктов | Производительность очистных сооружений | Количество очистных сооружений | Протяжен ность кол лекторов | Количество насосных станций перекачки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Ницинское | 180-200 м3/сут | 1 | 8,0 | 2 |
| с. Липчинское, с. Краснослободское | 110-130 м3/сут | 2 | 9,7 11,4 | 3 2 |
| д. Ермолина | 46-50м3/сут | 1 | 3,4 | 5 |
| д. Голякова | 30-40 м3/сут | 1 |  |  |
| д. Елкина, д. Бурмакина, д. Жирякова, д. Зуева, д. Ивановка, п. Рассвет, | 13-26м3/сут | 6 |  |  |
| с выгребами W от 10 до 70 м3 д. Лукина, д. Черемнова, д.Мельничная, д. Голышева, д. Калугина, д. Ермакова, д. Мельникова, д. Замотаева | 1-10м3/сут | 8 |  |  |

Развитие теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Таблица определения потребности в тепле.

Таблица 12.3

| Наименование | Нормы вт/м2 (отопление и вентиляция) вт/чел (гор.вод) Расчетные расходы, квт (гкал/час) |
| --- | --- |
|  | I оч. 2020г | Перс. -2030 г. | I очередь | Перспектива |
|  |  |  | Отопле ние | Венти- ляция | Гор. вод. | Всего | Отопле- ние | Вентиляция | Гор. вод | Всего |
| Усть-Ницин- ское сельское поселение, всего, в том числе | 3878 116.61 | 4059 141.01 | ________ 34259.90 | ________ 2739.63 | ________ 606.50 | ________ 37606.03 | 41428.79 | 3253.79 | 617.53 | _________ 45300.11 (38.95) |
| 1. Усть-Ницин- ское территори- альное отделе- ние | 1218 37.95 | 1241 44.75 | 293.8 11149.6 | 23.5 891.14 | 175.2 203.79 | 12244.53 (10.53) | 293.8 13147.57 | 23.5 991.64 | 175.2 205.17 | _________ 14344.38 (12.33) |
| с. Усть-Ницинское | 1020 31.28 | 1050 34.68 | 293.8 9190.06 | 23.5 734.4 | 175.2 169.1 | _________ 10093.56 (8.68) | 293.8 10189.0 | 23.5 815.0 | 175.2 171.7 | ________ 11175.7 (9.61) |
| д. Ерзовка | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| д. Жирякова | 133 2.33 | 130 4.13 | 293.8 684.5 | 23.5 54.75 | 175.2 23.3 | _______ 762.55 (0.66) | 293.8 1213.4 | 23.5 37.05 | 175.2 22.78 | ________ 1273.23 (1.09) |
| д. Лукина | 31 1.56 | 30 1.66 | 293.8 458.33 | 23.5 36.66 | 175.2 5.43 | ______ 500.42 (0.43) | 293.8 487.71 | 23.5 39.01 | 175.2 5.26 | 531.98 (0.46) |
| д. Черемнова | 34 2.78 | 31 4.28 | 293.8 816.76 | 23.5 65.33 | 175.2 5.96 | _______ 888.05 0.76) | 293.8 1257.46 | 23.5 100.58 | 175.2 5.43 | 1363.47 (1.17) |
| 2. Липчинское территориальное отделение, всего | 947 34.16 | 983 47.46 | _______ 10036.21 | ______ 802.76 | ______ 143.94 | _______ 10982.9 (9.44) | ________ 13943.75 | _______ 1115.31 | ______ 147.87 | 15206.93 (13.08) |
| с. Липчинское | 630 14.46 | 650 18.66 | 293.8 4248.35 | 23.5 339.81 | 175.2 90.33 | ________ 4678.49 (4.02) | 293.8 5482.31 | 23.5 438.51 | 175.2 92.86 | ________ 6013.68 (5.17) |
| д. Бурмакина | 87 5.02 | 90 8.32 | 293.8 1474.88 | 23.5 117.97 | 175.2 15.24 | 1608.09 (1.38) | 293.8 2444.42 | 23.5 195.52 | 175.2 15.77 | 2655.71 (2.28) |
| д. Ермолина | 70 4.39 | 80 5.64 | 293.8 1289.78 | 23.5 103.17 | 175.2 10.34 | _________ 1403.29 (1.21) | 293.8 1657.03 | 23.5 132.54 | 175.2 10.69 | ________ 1800.26 (1.56) |
| д. Мельничная | 8 0.48 | 8 0.68 | 293.8 141.02 | 23.5 11.28 | 175.2 1.40 | ________ 153.70 ( 0.13) | 293.8 199.78 | 23.5 15.98 | 175.2 1.40 | ________ 217.16 (0.19) |
| д. Голышева | 53 2.79 | 54 3.79 | 293.8 819.70 | 23.5 65.56 | 175.2 9.29 | ______ 894.55 (0.77) | 293.8 1113.50 | 23.5 89.06 | 175.2 9.46 | ________ 1212.02 (1.04) |
| д. Елкина | 75 2.97 | 79 3.37 | 293.8 872.59 | 23.5 69.80 | 175.2 13.14 | _______ 955.53 (0.82) | 293.8 990.11 | 23.5 79.20 | 175.2 13.84 | ________ 1083.15 (0.93) |
| д. Калугина | 24 4.05 | 22 7.0 | 293.8 1189.89 | 23.5 95.17 | 175.2 4.20 | _______ 1289.26 (1.11) | 293.8 2056.6 | 23.5 164.5 | 175.2 3.85 | ________ 2294.95 (1.91) |
| 3. Голяковское территориальное отделение, всего | 567 17.25 | 585 21.15 | 293.8 5068.04 | 23.5 405.37 | 175.2 99.34 | ________ 5572.75 (4.79) | 293.8 6213.87 | 23.5 497.07 | 175.2 102.5 | 6813.44 ( 5.86) |
| д. Голякова | 136 4.33 | 140 4.63 | 293.8 1272.15 | 23.5 101.75 | 175.2 23.83 | ________ 1397.73 (1.20) | 293.8 1360.03 | 23.5 108.80 | 175.2 24.53 | 1493.36 (1.28) |
| д. Ермакова | 242 6.18 | 255 6.78 | 293.8 1815.68 | 23.5 145.23 | 175.2 42.40 | _______ 2003.31 (1.72) | 293.8 1991.96 | 23.5 159.33 | 175.2 44.68 | 2195.97 (1.82) |
| д. Зуева | 125 3.38 | 127 3.68 | 293.8 993.04 | 23.5 79.43 | 175.2 21.90 | _________ 1094.37 (0.94) | 293.8 1081.18 | 23.5 86.48 | 175.2 22.25 | ________ 1189.91 (1.02) |
| д. Мельникова | 26 2.04 | 25 4.44 | 293.8 599.35 | 23.5 47.94 | 175.2 4.55 | _______ 651.84 (0.56) | 293.8 1304.47 | 23.5 104.34 | 175.2 4.38 | ________ 1413.19 (1.22) |
| д. Замотаева | 38 1.32 | 38 1.62 | 293.8 387.82 | 23.5 31.02 | 175.2 6.66 | _______ 425.50 (0.37) | 293.8 475..96 | 23.5 38..07 | 175.2 6.66 | _______ 520.69 (0.45) |
| 4. Красносло- бодское отделение | 1146 27.25 | 1250 27.65 | 293.8 8006.05 | 23.5 640.36 | 175.2 159.43 | 8805.84 (7.57) | 293.8 8123.57 | 23.5 649.77 | 175.2 162.06 | 8935.40 (7.68) |
| с. Краснослобод-ское | 900 20.33 | 1000 20.73 | 293.8 5972.95 | 23.5 477.75 | 175.2 116.33 | _______ 6567.03 (5.65) | 293.8 6090.47 | 23.5 487.16 | 175.2 118.26 | 6695.89 (5.76) |
| д. Ивановка | 128 3.27 | 130 3.27 | 293.8 960.73 | 23.5 76.84 | 175.2 22.43 | _______ 1060.0 (0.91) | 293.8 960.73 | 23.5 76.84 | 175.2 22.78 | 1060.35 (0.91) |
| п. Рассвет | 118 3.65 | 120 3.65 | 293.8 1072.37 | 23.5 85.77 | 175.2 20.67 | _______ 1178.81 (1.01) | 293.8 1072.37 | 23.5 85.77 | 175.2 21.02 | _______ 1179.16 (1.01) |

Таблица  развития котельных

Таблица 12.4

| Наименование | Потребность в тепле, г/кал/час I очередь Перспектива | Мощность сущ.котельных, г/кал/час | Дефицит потребностей тепла, г/кал/час | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. Усть-Ницинское территориальное отделение, в том числе | 10.53 12.33 |  |  |  |
| с. Усть-Ницинское | 8.68 9.61 | Центральная котельная и отопительные печи на дровах | 8.68 9.61 | Строительство газовой котельной |
| Остальные населенные пункты: д. Ерзовка, д. Черемнова, д. Жирякова, д. Лукина | 1.85 2.72 | Печное отопление | 1.85 2.72 | Строительство электрокотельных |
| 2. Липчинское территориальное отделение, в том числе | 9.44 13.08 |  | 9.44 13.08 |  |
| д. Липчинское | 4.02 5.19 | Центральная котельная на каменном угле | 4.02 5.19 | Строительство газовой котельной |
| д. Елкино | 0.82 0.93 | Печное отопление | 0.82 0.93 | Строительство газовой котельной |
| Остальные населенные пункты: д. Бурмакина, д. Ермолина, д. Мельничная, д. Голышева, д. Калугина | 4.60 6.96 | Печное отопление | 4.60 6.96 |  |
| 3. Голяковское территориальное отделение, в том числе | 4.79 5.86 |  |  |  |
| д. Голякова Остальные населенные пункты: д. Ермакова, д. Зуева, д. Мельникова, д. Замотаева | 1.20 1.28 3.59 4.58 | Котельная для общественных зданий Печное отопление | 3.59 4.58 | Строительство электрокотельной Строительство электрокотельной |
| 4. Краснослободское территориальное отделение, в том числе | 7.57 7.68 |  | 7.57 7.68 |  |
| с. Краснослободское | 5.65 5.76 | Локальные котельные и отопительные печи | 5.65 5.76 | Строительство газовой котельной |
| д. Ивановка | 0.91 0.91 | Печное отопление | 0.91 0.91 | Строительство электрокотельной |
| п. Рассвет | 1.01 1.01 | Печное отопление | 1.01 1.01 | Строительство электрокотельной |

Развитие газоснабжения

Таблица  определения   расхода  газа

Таблица 12.5

| Наименование | Численность населения | Расчетные расходы 2020 год тыс. м3/год м3/час |
| --- | --- | --- |
|  | Исходное положение | I очередь-2020 год | Население | Котельные | Всего |
| Усть-Ницин- ское сельское поселение, всего, в том числе | 3915 | 3878 | 6297.98 2861.75 | 821.06 372.24 | 7119.04 3233.99 |
| 1. Усть-Ницинское территориальное отделение | 1232 | 1218 | 1895.6 876.87 | 498.67 245.06 | 2394.27 1121.93 |
| с. Усть-Ницинское | 1021 | 1020 | 1458.59 680.75 | 498.67 245.06 | 1957.26 925.81 |
| д. Ерзовка | - | - |  |  |  |
| д. Жирякова | 142 | 133 | 209.08 97.11 | - | 209.08 97.11 |
| д. Лукина | 35 | 31 | 126.59 54.87 | - | 126.59 54.87 |
| д. Черемкова | 34 | 34 | 101.34 44.14 | - | 101.34 44.14 |
| 2. Липчинское территориальное отделение,всего | 945 | 947 | 1331.17 605.21 | 205.15 62.70 | 1536.32 667.91 |
| с. Липчинское | 632 | 630 | 618.98 288.81 | 132.52 44.54 | 751.50 333.35 |
| д. Бурмакина | 95 | 87 | 183.80 82.19 | - | 183.80 82.19 |
| д. Ермолина | 65 | 70 | 75.60 34.14 | - | 75.60 34.14 |
| д. Мельничная | 8 | 8 | 34.23 14.97 | - | 34.23 14.97 |
| д. Голышева | 45 | 53 | 145.84 63.82 | - | 145.84 63.82 |
| д. Елкина | 80 | 75 | 228.82 100.97 | 72.63 18.16 | 301.45 119.13 |
| д. Калугина | 20 | 24 | 43.90 20.31 | - | 43.90 20.31 |
| 3. Голяковское территориальное отделение, всего | 607 | 567 | 1250.37 558.26 | - | 1250.37 558.26 |
| д. Голякова | 140 | 136 | 333.77 148.23 | - | 333.77 148.23 |
| д. Ермакова | 260 | 242 | 472.93 213.88 | - | 472.93 213.88 |
| д. Зуева | 135 | 125 | 242.77 109.00 | - | 242.77 109.00 |
| Д. Мельникова | 29 | 26 | 64.43 28.41 | - | 64.43 28.41 |
| д. Замотова | 43 | 38 | 136.47 58.74 |  | 136.47 58.74 |
| 4. Красносло- бодское отделение | 1137 | 1146 | 1820.84 821.41 | 117.24 64.48 | 1938.08 885.89 |
| с.Краснослобод-ское | 867 | 900 | 1273.12 577.28 | 117.24 64.48 | 1390.36 641.76 |
| д.Ивановка | 140 | 128 | 280.52 124.63 |  | 280.52 124.63 |
| п. Рассвет | 130 | 118 181.01 | 267.20 119.50 |  | 267.20 119.50 |

Развитие электроснабжения

Cводные данные по обеспечению электрических нагрузок

Таблица 12.6

| Наименование подстанций | Имеющаяся установленная мощность МВт | Наименование фидеров и прикрепленных к ним поселений | Расчетная нагрузка, МВт I очередь Перспектива | Итого по подстан циям ,МВт I очередь Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС « Красная слобода»в пос. Рассвет | 20.0 Фактическая загрузка-20% | 1 секция –фидер Красная слобода, включая соб- ственные поселения и поселения Голяковского отделения, а также потребители других районов; 2 секция: фидер Тимофеевский; Фидер Ницинский-2 ( Ницинское и. с. Бобровское) | 0.665+0.421 0.675+0.516 0.51 0.61 0.664 0.855 | 2.25 2.656 |
| ПС «Устье» | 6.3 Фактическая загрузка-20% | Фидер Усть-Ница с поселениями Фидер Решетниково с поселениями | 0.926 1.092 0.46 0.53 | 1.386 1.622 |
| ПС«Липчинское» | 2.5 Фактическая загрузка-20% | Фидер Липчинский Фидер Ермолина Фидер Калугино (Липчинское отделение) | 0.833 1.158 | 0.833 1.158 |

Таблица  определения  электропотребления

Таблица 12.7

| Наименование | Населения-человек Площадь жилого фонда т.м2 | Удельные нормы: Расчетная электро- нагрузка вт/м2 (квт/т.м2) Электропотребление На 1чел-квт-час | Расчетные расходы Мвт М вт/час в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |
|  | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |  |  |  |
| Усть-Ницин- ское сельское поселение, всего, в том числе | 3878 115.21 | 4059 138.58 | 24.4 усредненное | 2.845 2860.45 | 3.441 2919.35 |
| 1. Усть-Ницин- ское территори альное отделение | 1218 37.95 | 1241 44.75 | 24.4 усредненное | 0.926 975.555 | 1.092 983.060 |
| с. Усть-Ницинское | 1020 31.28 | 1050 34.68 | 24.4 950х0.9 | 0.763 825.075 | 0.846 837.900 |
| д. Ерзовка |  |  |  |  |  |
| д. Жирякова | 133 2.33 | 130 4.13 | 24.4 950х0.8 | 0.057 101.080 | 0.101 98.800 |
| д. Лукина | 31 1.56 | 30 1.66 | 24.4 950х0.8 | 0.038 23.560 | 0.041 22.800 |
| д. Черемнова | 34 2.78 | 31 4.28 | 24.4 950х0.8 | 0.068 25.840 | 0.104 23.560 |
| 2. Липчинское территориальное отделение, всего | 947 34.16 | 983 47.46 | 24.4 усредненное | 0.833 82.96 | 1.158 84.87 |
| с. Липчинское | 630 14.46 | 650 18.66 | 24.4 950х0.9 | 0.353 443.745 | 0.455 453.150 |
| д. Бурмакина | 87 5.02 | 90 8.32 | 24.4 950х0.8 | 0.122 66.120 | 0.203 76.950 |
| д. Ермолина | 70 4.39 | 80 5.64 | 24.4 950х0.8 | 0.107 44.840 | 0.138 46.360 |
| д. Мельничная | 8 0.48 | 8 0.68 | 24.4 950х0.8 | 0.012 6.08 | 0.017 6.08 |
| д. Голышева | 53 2.79 | 54 3.79 | 24.4 950х0.8 | 0.068 40.280 | 0.092 41.040 |
| д. Елкина | 75 2.97 | 79 3.37 | 24.4 950х0.8 | 0.072 57.00 | 0.082 60.040 |
| д. Калугина | 24 4.05 | 22 7.00 | 24.4 950х0.8 | 0.099 18.24 | 0.171 16.72 |
| 3. Голяковское территориальное отделение, всего | 567 17.25 | 585 21.15 | 24.4 усредненное | 0.421 453.91 | 0.516 468.825 |
| д. Голякова | 136 4.33 | 140 4.63 | 24.4 950х0.8 | 0.106 103.36 | 0.113 106.40 |
| д. Ермакова | 242 6.18 | 255 6.78 | 24.4 950х0.9 | 0.151 206.91 | 0.165 218.025 |
| д. Зуева | 125 3.38 | 127 3.68 | 24.4 950х0.8 | 0.082 95.00 | 0.090 96.52 |
| д. Мельникова | 26 2.04 | 25 4.44 | 24.4 950х0.8 | 0.050 19.76 | 0.108 19.00 |
| д. Замотаева | 38 1.32 | 38 1.62 | 24.4 950х0.8 | 0.032 28.88 | 0.040 19.00 |
| 4. Красносло- бодское отделение | 1146 27.25 | 1250 27.65 | 24.4 усредненное | 0.665 754.68 | 0.675 767.125 |
| с. Краснослобод-ское | 900 20.33 | 1000 20.73 | 24.4 950х0.9 | 0.496 567.72 | 0.506 577.125 |
| д. Ивановка | 128 3.27 | 130 3.27 | 24.4 950х0.8 | 0.080 97.28 | 0.080 98.80 |
| п. Рассвет | 118 3.65 | 120 3.65 | 24.4 950х0.8 | 0.089 89.68 | 0.089 91.20 |

Связь.

Стационарная телефонная связь осуществляется АТС, расположенными в с. Краснослободское, д. Голякова, с. Усть-Ницинское,

Мероприятия по развитию связи:

- необходимо развитие АТС до обеспечения стационарным телефоном каждой семьи и организаций;

- охват 100% телевизионным вещанием на основе коллективных и индивидуальных антенн;

- развитие мобильной телефонной связи.

Глава 13. Охрана окружающей среды и санитарная очистка

Санитарная очистка

Размещение  Усть-Ницинского поселения в юго-восточной части Свердловской области, на стыке лесостепных и южно-таежных ландшафтов, сравнительно высокий бонитет почв, наличие рынка сбыта обусловили сравнительно высокую сельскохозяйственную освоенность района. Реки района Тура и Ница, протекающие в верхнем течении через промышленно-развитые районы области, умеренно загрязнены.

И хотя вопрос охраны окружающей среды здесь не стоит так остро как в промышленно-развитых районах области, дальнейшая интенсификация сельского хозяйства, повышение уровня урбанизации создают повышенную нагрузку на природную среду и вызывают необходимость проведения мероприятий по охране природы.

Охрана воздушного бассейна

В целом состояние воздушного бассейна на большей части района удовлетворительное.

Локальное загрязнение воздушного бассейна имеет место на территории  наиболее крупных населенных пунктов, где основными источниками загрязнения атмосферы является ряд мелких котельных и животноводческих ферм.

В атмосферу поступают пыль, сталь, окись углерода, сернистый газ от котельных, работающих на твердом топливе.

Система контроля за состоянием атмосферы не организована.

Данных периодических наблюдений, на основании которых можно привести сравнительные характеристики и обобщения, не имеется.

Система намечаемых проектом мероприятий по защите воздушной среды от загрязнений над указанными территориями предусматривает:

- организацию санитарно-защитных зон и запрещение жилищного строительства в них;

- сосредоточение промышленных, производственных и коммунально-складских объектов в производственных зонах;

- пропуск транзитного потока автомобильного транспорта в обход крупных населенных пунктов.

Охрана поверхностных и подземных вод

Реки района принадлежат к бассейну реки Туры и крупного правого ее притока Ницы.

По сравнению с центральными промышленными районами области проблема охраны водных ресурсов здесь не стоит так остро, это обусловлено тем, что рассматриваемый район является слабо урбанизированной территорией.

Загрязнение происходит, с основном, за счет талых и ливневых вод. Поверхностный сток с территории населенных пунктов содержит нефтепродукты, продукты производства. Ливневые воды с полей выносят в водоприемники азот, калий, фосфор, ядохимикаты и различные биогенные вещества.

Загрязнение рек Туры и Ниццы происходит еще далеко за пределами Слободо-Туринского района. В р. Туру сбрасывают стоки предприятия Кировграда, В.Тагила, Н.Тагила, Кушвы, В. И Н.Салды, Красноуральска, В. И Н.Туры, Качканара, Верхотурья и Туринска. Загрязнение р. Туры происходит за счет стоков промышленных предприятий и коммунально-бытовых токов городов Невьянска, Режа, Алапаевска и Ирбита.

Замеров санитарного состояния р. Туры в пределах района не производилось и поэтому можно ориентироваться лишь на данные замеров и в створе ниже г. Туринска, в соответствии с которыми можно отметить, что вода реки обладает повышенной цветностью, невысокой прозрачностью, высоким содержанием взвешенных веществ, повышенной потребностью в кислороде, повышенным содержание железа, марганца, невысоким содержанием растворенного кислорода. В реке Тура  отмечено повышенное содержание в воде нефтепродуктов.

Гидрогеологические условия рассматриваемого района изучены слабо, так как в целом по району гидрогеологические работы не проводились.

Территория района относится к Тобольскому артезианскому бассейну с этажно расположенными водоносными слоями и комплексами, от четвертичного, развитого в долинах рек, до палеозойского, залегающего в основании артезианского бассейна.

Наибольшему загрязнению подвергнут четвертичный горизонт, имеющий прямую связь с поверхностными и поверхностного водоснабжения. Проектов зон санитарной охраны источники водоснабжения Усть-Ницинского поселения не имеют.

Для предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов проектом намечается ряд мероприятий, основными из которых являются:

- усовершенствование системы водоснабжения и канализации;

- обеспечение очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на предприятиях и животноводческих комплексах;

- прекращение сброса неочищенных стоков в водоемы, строительство системы канализации в  сельских населенных пунктах (Глава 12) ;

- полная биологическая очистка сточных вод животноводческих комплексов;

- создание защитных лесополос по рекам района.

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий

Низкий уровень благоустройства, развитие сельскохозяйственных отраслей преимущественно животноводческой ориентации, природные характеристики района обуславливают его современное санитарно-гигиеническое состояние.

Значительное число животноводческих построек и свалок ТБО находятся в непосредственной близости от уреза воды в водоемах.

В поселении (по неполным данным) имеется 15 неблагоустроенных свалкок, 3 сибироязвенных скотомогильника (законсервированных и снятых с учета), 2 скотомогильника обычных, 13 кладбищ. Эти объекты следует рассматривать, как участки потенциально опасные в эпидемиологическом отношении.

Проектом предусматривается закрытие 12 свалок ТБО ( не удовлетворяющих санитарным требованиям), реконструкция 3 свалок ТБО и организация нового полигона ТБО в районе с. Краснослободское. Сибироязвенные скотомогильники законсервированы и сняты с санитарного учета.  Все кладбища удовлетворяют санитарным требованиям и рекомендуются к расширению по мере необходимости.

В соответствии с региональными биогеохимическими особенностями территория Усть-Ницинского поселения не отвечает нормам содержания различных микроэлементов в почве, прежде всего йода и брома, что способствует развитию такой болезни как уральский эндемический зоб.

Для данной территории характерно массовое распространение и обилие видового состава млекопитающих – потенциальных источников туляремийной инфекции, высокая плотность поселений водяной крысы и ондатры и высокая численность иксодовых клещей.

Среди природных очагов туляремии превалируют пойменно-речные очаги, характеризующиеся относительной стабилизацией эпизоотического процесса, особенно в пойме реки Туры.

Основными мерами по борьбе с туляремией на территории района является улучшение ведения сельского хозяйства, механизированная и своевременная уборка урожая, запрещающие скирдования зерновых в полях, тщательная осенняя перепашка полей, агромелиоративные мероприятия, плановая дератизация, массовая вакцинация работников сельского хозяйства и по эпидпоказаниям – остального населения. С целью профилактики клещевого энцефалита на территории района необходима стопроцентная вакцинация работников малой промышленности и массовая – остального населения, а также расчистка завалов, уничтожение подстилки, организация тропиночной сети в местах отдыха населения.

На территории района выявлены очаги описторхоза (Д.Н. Пономарев, 1974г.). очаги пойменной речной акватории Туры характеризуются интенсивной эпизоотией описторхоза среди кошек, высокой пораженностью опистерхисами рыбы и в целом невысокими показателями пораженности описторхозам населения (4-12% от числа обследованных), что объясняется невысокой численностью рыбы в этих водоемах. Удельный вес рыбы в пищевом рационе местного населения невысок.

Основными мероприятиями по борьбе с заболеваниями опистерхозом и гельминтезами являются общесанитарные и коммунальные мероприятия:

- ассенизационные мероприятия;

- строительство полигонов ТБО на местах, отвечающие санитарным требованиям;

- организация дегельментизации нечистот на свалках и очистных сооружениях;

- организация активного выявления инвазированных и массовая дегельментизация населения прибрежных поселков до начала навигации и по ее окончанию;

- борьба с бродячими животными;

- повышение благоустройства населенных пунктов поселения;

-благоустройство территории сельхозпредприятий; создание бетонированных площадок навозохранилищ, рассчитанных на годовой запас навоза; бытовые стоки от животноводческих комплексов должны отвозиться на очистные сооружения общие для населенного пункта и комплекса; при невозможности соблюдения санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных комплексов, а также при попадании в зону 5 % обеспеченности рекомендуется их вынос.

Охрана почвенно-растительного покрова

Слбодо-Туринский район по схеме почвенно-эрозионного районирования области относится к Западно-Сибирскому почвенно-эрозионному району.

Из общей площади сельхозугодий района эрозионно-опасные земли составляют 15,09 % (12,7 тыс. га), подверженные водной эрозии – 0,09 % (0,08 тыс. га), дефляционно опасные – 2,51 % (2,12 га).

Для борьбы с эрозией почв «Генеральной схемой противоэрозионных мероприятий» (институт «Уралгипрозем» - 1983 г.) намечены следующие агрохимические и лесомелиоративные мероприятия:

- отвальная зяблевая вспашка поперек склонов (по горизонталям с почвоуглублением  - 56 га)

- посев с/х культур поперек склонов – 56 га

- механизированное снегозадержание – 160 га

- регулирование снеготаяния – 80 га

В процессе эксплуатации земли, нарушенные в результате хозяйственной деятельности подлежат рекультивации за счет средств организации, проводившей работы.

Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний.

Основными источниками шума в районе являются:

- транспортные потоки на автомобильных магистралях;

- аэропорт и взлетно-посадочные площадки;

- промышленные предприятия и производственные постройки сельхозпредприятий.

Территория поселения по шумовому загрязнению относится к одной из благополучных. Потоки транзитного автотранспорта через крупные населенные пункты сравнительно невелики. Основные источники шума находятся, в основном, за переделами жилых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия по борьбе с шумом:

- вынос автодорог внешнего транспорта за пределы жилых зон – устройство объездов на дорогах регионального значения;

- создание санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

-запрещение жилищного строительства на территориях с неблагоприятной шумовой обстановкой;

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду поселения происходит от следующих источников:

- электроподстанций;

- высоковольтных линий электропередач;

- промышленных установок;

- телеретранслятора.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предлагается устройство специальных охранных зон вдоль линий электропередач.

Санитарная очистка

Санитарная очистка населенных мест – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

Вывоз отходов Усть-Ницинского поселения осуществляется на 6 свалок ТБО, расположенных вблизи населенных пунктов (схема 2.1-2.2). Вывоз ТБО осуществляется по системе «несменяемых контейнеров».

Вывоз ТБО осуществляется на неспециализированной приспособленной технике (трактор с тележкой), а перегрузка ТБО из контейнеров в тележку осуществляется вручную, что не соответствует СП № 4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Сведения о парке машин и механизмов МУКП «Усть- Ницинское ЖКХ»

по состоянию на 2009 г.

Таблица 13.1

| Машины и механизмы | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | МТЗ-82 | 2008 | 1 | 12, испр |
| Тележка |  | 2008 | 1 | 12, испр |

Свалки располагаются произвольно, без проведения изысканий и без выполнения проектной документации, и представляют собой места организованного вывоза твердых бытовых отходов – санкционированные свалки. Свалки организованы, в основном, в 1980 - 1990гг, т.е. действуют уже по 20- 30 лет. Свалки не имеют водоотводных канав, ограждений, не обнесены водоупорными валами, не оборудованы контрольно-дезинфицирующими установками. У свалок не соблюдены размеры санитарно-защитной зоны - расстояние между свалками и жилыми домами меньше 1000м.

Свалки  характеризуется следующими особенностями:

- небольшое количество размещенных отходов, высота складирования которых  не превышает двух метров;

- площадь большинства свалок не превышает 0,5га;

- большинство свалок эксплуатируются с нарушением технологии: не производится уплотнение отходов и перекрытие ТБО изолирующим  материалом;

- в морфологическом составе отходов от сельских населенных пунктов практически отсутствуют пищевые отходы.

Сводные данные, характеризующие  состояние системы сбора и вывоза ТБО на территории Усть-Ницинского поселения, приведены в таблице 13.2

Сводные данные, характеризующие  состояние системы сбора и вывоза ТБО на территории Усть-Ницинского поселения

Таблица 13.2

| № п/п | Наименование села, деревни | Организо-ванная система сбора и вывоза ТБО/числ-ть охвач. жителей,чел. | Кол-во конт-ых площадок/ контейнеров | Объем ТБО, поступа-ющих на свалки, м3 | Кол-во несанкциони-рованных свалок /объем вывозимых ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усть-Ницинское сельское поселение |
| 26 | с. Усть-Ницинское | +/800 | Нет данных | 800,0 | -/- |
| 27 | д. Жирякова | -/- | -/- | 158,0 | -/- |
| 28 | д. Лукина | -/- | -/- | 41,0 | -/- |
| 29 | д. Черемнова | -/- | -/- | 36,0 | -/- |
| 30 | д. Голякова | -/- | -/- | 182,0 | -/- |
| 31 | д. Ермакова | -/- | -/- | 331,0 | -/- |
| 32 | д. Зуева | -/- | -/- | 154,0 | -/- |
| 33 | д. Замотаева | -/- | -/- | 48,0 | -/- |
| 34 | д. Мельникова | -/- | -/- | 31,0 | -/- |
| 35 | с. Краснослободское | -/- | -/- | 890,0 | -/- |
| 36 | д. Ивановка | -/- | -/- | 155,0 | -/- |
| 37 | п. Рассвет | -/- | -/- | 152,0 | -/- |
| 38 | с. Липчинское | -/- | -/- | 520,0 | -/- |
| 39 | д. Бурмакина | -/- | -/- | 100,0 | -/- |
| 40 | д. Ермолина | -/- | -/- | 50,0 | -/- |
| 41 | д. Мельничная | -/- | -/- | 10,0 | -/- |
| 42 | д. Голышева | -/- | -/- | 60,0 | -/- |
| 43 | д. Елкина | -/- | -/- | 520,0 | -/- |
| 44 | д. Калугина | -/- | -/- | 2,0 | -/- |
|  | Итого | - | - | 4240,0 | - |

Твердые бытовые отходы по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу; картон; пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожу; резину; камни; полимерные материалы; прочие (неклассифицируемые фракции); отсев менее 15 мм.

В проекте предлагается закрытие  12 существующих свалок (д. Ивановка, с. Краснослободское, п. Рассвет, д.Голякова, д.Замотаева, д.Лукина, д.Жирякова, д.Черемнова, д.Голышева, д.Елкина д.Бурмакина, д.Ермолина), проведение их рекультивации; реконструкция свалки ТБО близ с. Усть-Ницинское (на юго-западе в 1 км от поселка), с. Липчинское (на западе, в 650 м от поселка), д. Ермакова (на северо-западе, в 1 км от поселка); создание нового Полигона ТБО на расстоянии 1 км к юго-западу от с. Краснослободское (схема 1).

Полигоны ТБО должны быть построены на основании специально разработанного и утвержденного проекта с соблюдением санитарных и строительных норм,  в соответствии с требованиями по защите подземных и поверхностных вод, которые будут определены на основе инженерно-экологических изысканий.

Полигоны должены быть запроектирован в соответствии с нормами накопления отходов, которые предусматриваются в «Генеральной схеме санитарной очистки Слободо-Туринского муниципального района»

( ООО «Сантест+», 2009г.).

Характеристика свалок ТБО Усть-Ницинского поселения

Таблица 13.3

| Населенные пункты | Расположение свалки относительно населенного пункта | Год ввода в эксплу-атацию | Площадь свалки, отведен-ная/заня-тая отходам, га. | Высота складиро-вания, м | Характерис-тика места складирования | Гидрогеологическое заключение | Санитарно-эпидемиологическое заключение по отводу земельных участков под свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. Усть-Ницинское | 0,8 км на Ю, 1,1 км от р.Тура, 0,4км от ручья | 1980 | 1,00/ 0,60 | 0,8 | в котловане | № 3745/08 г. Уровень подземных вод –первые метры, месторождений подземных вод нет, по гидрогеологическим условиям возможно расположение полигона. | Не соответствует |
| 19. Голякова | 1,0 км на Ю, 0,2 км от р.Межница | 1980 | 0,30/ 0,22 | 1,15 | на поверхности | № 3741/08 г. Уровень подземных вод –первые метры, месторождений подземных вод нет, по гидрогеологическим условиям возможно расположение полигона. | Соответствует |
| 20. Ермакова | 1,2 км на З | 1980 | 0,30/ 0,25 | 1,4 | на поверхности | - | - |
| 21. Ивановка | 0,78 км на С-З, 0,4 км р.Ница | 1980 | 0,20/ 0,14 | 0.9 | на поверхности | - | Не соответствует |
| 22.Красно-слободское | 0,5 км на З | 2006 | 1,00/ 0,70 | 1,7 | в котловане | - | Не соответствует |
| 23. Замотаево | 0,15 км на С-В | 1980 | 0,30/ 0,2 | 0,9 | на поверхности | - | Соответствует |
| 25. Рассвет | 0,1 км на Ю от трассы Туринск –Тюмень | 1980 | 0,20/ 0,10 | 1,2 | на поверхности | - | - |
| 26. Липчинское | 0,9 км на З, 1,6 км от р.Тура | 1985 | 0,50/ 0,35 | 1,1 | на поверхности | № 3747/08г. Предполагаемые подземные воды на глубине несколько м, есть глины, месторождений подземных вод нет, по гидрогеологическим условиям возможно расположение полигона. | Не соответствует |
| 27. Бурмакина | 0,1 км на Ю | 1997 | 0,20/ 0,17 | 0,8 | на поверхности | - | Не соответствует |
| 28. Елкина | 0,4 км на Ю-З | 1997 | 0,20/ 0,15 | 1,5 | на поверхности | - | Соответствует |
| 29. Голышева | 0,2 км на В | 1997 | 0,30/ 0,23 | 0,9 | на поверхности | - | Не соответствует |
| 31. Ермолина | 1,0 км | 1987 | 0,20/ 0,10 | 1,3 | на поверхности | - | - |
| 34. Черемнова | 0,75 км на С-З | 1980 | 0,25/ 0,20 | 1,15 | на поверхности | - | Не соответствует |
| 35. Лукина | 0,25 км | 1980 | 0,25/ 0,20 | 0,5 | на поверхности | - | - |
| 36. Жирякова | 0,34 км на Ю-В | 1980 | 0,25/ 0,18 | 0,5 | на поверхности | - | Не соответствует |

Нормы накопления ТБО Усть-Ницинского поселения представлены в таблице 13.4

Нормы накопления отходов Усть-Ницинского поселения

Таблица 13.4

| Расчет объемов ТБО по Усть-Ниценскому поселению |
| --- |
| № п/п | Населенный пункт | Объем ТБО, м3 |
|  |  | 2009 г. | 2010-2014г.г. | 2015-2019г.г. | 2020-2024г.г. | итого за 15 лет (2010-2024г.г.) |
| 1 | с.Усть-Ницинское | 1533,37 | 1568,21 | 1606,88 | 1642,53 | 24088,10 |
| 2 | д. Бурмакина | 102,46 | 105,28 | 104,65 | 106,20 | 1580,65 |
| 3 | д. Мельничная | 9,81 | 10,08 | 9,20 | 9,44 | 143,60 |
| 4 | д. Ермолина | 60,37 | 60,96 | 58,97 | 60,56 | 902,45 |
| 5 | с. Липчинское | 740,49 | 743,12 | 756,14 | 776,08 | 11376,70 |
| 6 | д. Елкина | 129,25 | 128,40 | 123,53 | 126,83 | 1893,80 |
| 7 | д. Голышева | 117,68 | 118,80 | 118,10 | 121,31 | 1791,05 |
| 8 | д. Калугина | 18,53 | 17,92 | 16,10 | 15,34 | 246,80 |
| 9 | д. Черемнова | 42,72 | 41,68 | 42,71 | 42,67 | 635,30 |
| 10 | д. Жирякова | 180,68 | 176,16 | 173,46 | 177,48 | 2635,50 |
| 11 | д. Лукина | 34,88 | 33,60 | 32,20 | 33,04 | 494,20 |
| 12 | д. Мельникова | 22,89 | 22,40 | 21,85 | 20,06 | 321,55 |
| 13 | д. Голякова | 225,77 | 219,38 | 223,83 | 227,07 | 3351,40 |
| 14 | д. Зуева | 207,37 | 211,69 | 214,80 | 217,79 | 3221,40 |
| 77 | д. Замотаева | 77,69 | 77,80 | 76,70 | 77,84 | 1161,70 |
| 16 | д. Ермакова | 427,39 | 457,26 | 460,40 | 474,16 | 6959,10 |
| 17 | п. Рассвет | 198,65 | 202,73 | 205,60 | 208,35 | 3083,40 |
| 18 | с. Краснослободское | 1573,24 | 1593,65 | 1626,56 | 1668,86 | 24445,35 |
| 19 | д. Ивановка | 187,20 | 192,31 | 193,97 | 197,81 | 2920,45 |
|  | Итого | 5890,44 | 5981,43 | 6065,65 | 6203,42 | 91252,5 |

Главным условием санитарной очистки является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- все домовладения независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих  целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной системе очистки включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтехникой в места складирования и обезвреживания.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий, и размещение их на полигоне. Больше всего этим требованиям соответствует  метод сбора и вывоза ТБО по системе несменяемых контейнеров.

В Усть-Ницинском поселении рекомендуется внедрение системы несменяемых контейнеров во  всех населенных пунктах.

Вывоз твердых бытовых отходов должен осуществляться по маршрутным графикам, которые должны быть согласованы с органами Роспотребнадзора в соответствии с п.1.8 Санитарных правил содержания территорий населенных мест № 4690-88 от 5 августа 1988 г.

Рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки территорий, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям при выполнении следующих рекомендаций:

1. На всей территории Усть-Ницинского поселения  организовать сбор и вывоз ТБО по системе несменяемых контейнеров: построить контейнерные площадки в соответствии с СП № 4690-88 от 5 августа 1988 г. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» для этого необходимо:

-  закупить необходимое количество контейнеров и спецтехники для сбора и  вывоза ТБО;

- построить контейнерные площадки.

2. Сбор крупногабаритных отходов в населенных пунктах  проводить в секциях, предусмотренных   для этого на контейнерных площадках, вывоз осуществлять не реже 1 раза в неделю самосвалом-манипулятором (типа СГГ -1).

Глава 14.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – это обстановка на определенной части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могли повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в ЧС»).

ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на  территорию Усть-Ницинского сельского поселения.

На территории Свердловской области зарегистрированы проявления наиболее вероятных опасных природных явлений и процессов (СНиП 2.01.15.90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»), таких как:

- опасные геологические процессы: землетрясения, обвалы, оползни, карст, переработка берегов;

- опасные гидрологические явления и процессы: затопление, подтопление, половодье, паводок, сель (селевые потоки);

- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган, гроза, гололёд, заморозки, сильный снегопад, туман;

- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Перечень опасных природных и метеорологических явлений, сочетание которых образует опасное явление, на территории деятельности Уральского УГМС приведён в таблице 14.1.

Опасные природные и метеорологические явления

Таблица 14.1

| Наименование опасного явления | Характеристика, критерий опасного явления |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с; |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более* |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в ливнеопасных горных районах – 30 мм) за период времени не более 12 ч* |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч* |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель* | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) силь-ным ветром 15 м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильная пыльная (песчаная) буря * | Перенос пыли (песка) сильным ветром 15 м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимо-сти не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда - диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега - диаметром не менее 35 мм; изморози - диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный туман* | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мель-чайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности види-мости не более 50м продолжительностью не менее 12ч* |
| Сильный мороз | Минимальная температура воздуха - 35°С и ниже* |
| Аномально холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10°С и более или минимальная температура ниже -30* |
| Сильная жара | Максимальная температура воздуха +35°С и выше* |
| Аномально жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10°С и более* |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (10000 по формуле Нестерова, 12000 по формуле Сверловой) |
| Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледни-ков (по ГОСТ 19179) с повышением уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%* |
| Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковремен-ным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей с повышением уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%* |

Рисунок 1. Зоны повышенной геофизической активности на Среднем Урале. Составил Гуляев А.Н. по данным «Уралгидромета», 2002 г.

Число случаев штормов со скоростью ветра более 20 м/с, с лесоповалом за период 1965–1995 гг.

менее 2     2       4         6         8       10    более 10

| 6 | – Изолинии числа случаев штормовых явлений |
| --- | --- |
|  | – Главный Уральский глубинный разлом, Челябинский разлом |
|  | – Границы (флексурно-разрывные зоны) между крупными геологическими структурами Западного Урала и восточного края Восточно-Европейской платформы |
|  | – Землетрясения силой по шкале MSK-64 в баллах на рисунке 6 6–7 – «звёздочка» большего размера; 5–6 – «звёздочка» среднего размера; 4–5 – «звёздочка» малого размера |

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. Половодье и паводок являются основными фазами водного режима реки, которые характеризуются наибольшей водностью, высоким и длительным уровнем подъёма воды. В результате происходит затопление местности.

Информация по прохождению весеннего половодья на данных гидропостах представлена в таблице 14.2.

Гидрологическая характеристика р. Тура, Ница

Таблица 14.2

| Река-пункт | Уровень выхода воды на пойму, см | Продолжительность стояния воды на пойме, дни | Наивысший уровень за период наблюдений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень, см | год |
| Тура-Туринск | 260 | До 46 | 969 | 1979 |
| Ница-Ирбит | 500 | 7 - 25 | 879 | 1979 |

Вероятность возникновения опасного природного гидрологического явления, составляет 1.2*10-3 год-1.

Индивидуальный риск для населения составляет 10.7*10-3 год-1.

Предлагается проведение берегоукрепительных работ рек Тура  в местах наиболее подверженных размыву грунта. Более подробно смотри раздел Глава 8. «Инженерная подготовка территории».

Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра

Частота природного явления шторма, составляет 2.0*10-2 год-1.

Частота наступления ЧС в результате шторма для территрии Сладковского поселения – 6.0*10-3 год-1.

Наиболее сильные снегопады отмечаются в декабре, январе, бураны и вьюги в феврале.

В зимний период из-за сильных морозов, до -50°С и более, могут быть аварии на теплотрассах, котельных и водопроводах.

Природные пожары. Наиболее вероятной зоной развития природного пожара могут являться участки леса и залежи торфа расположенные вблизи территории населённых пунктов муниципального района.

Анализ лесных пожаров, проведённый ГУ МЧС по Свердловской области, показывает, что они происходят ежегодно, в основном в весенне-летний период.  Частота природного явления – природного пожара составляет 1.0*10-1 год-1. Частота наступления ЧС в результате природного пожара - 1.0*10-1 год-1.

Для территории Уст-Ницинского поселения возможные лесные природные пожары не приведут к возникновению ЧС. В результате природного лесного пожара возможно задымление территории населённых пунктов.

ЧС техногенного характера.

Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей среде. (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»).

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Усть-Ницинского поселения относятся: аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

На территории Сладковского поселения отсутствуют опасные радиационные, химические и гидротехнические объекты.

К потенциально опасным пожаровзрывоопасным объектам на рассматриваемой территории относятся АЗС  и газовые котельные.

На территрии Усть-Ницинского поселения:  4 АЗС ( существующая  - с.Усть-Ницинское; проектируемые – 3 АЗС – с. Краснослободское, д.Ивановка,с.Усть-Ницинское, сЛипчинское ) , класс опасности - 5.

На АЗС пожароопасным веществом является автомобильный бензин и дизельное топливо, которые относятся к легко воспламеняемым и горючим жидкостям (опасные вещества третьего и четвертого класса, соответственно).

Наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением наибольшего резервуара с автобензином, образование смеси паров бензина с воздухом, создание взрывоопасной концентрации, взрыв и возникновение пожара на АЗС, в количестве соответствующему наибольшему по объёму резервуару.

В реализации ЧС будет участвовать весь объем опасного вещества, находящегося в наибольшем резервуаре.

Наиболее вероятным является сценарий, связанный с переливом бензобака транспортного средства с последующим возгоранием пролива топлива (автобензина) в количестве 0.11 тонны. В реализации данной ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества.

Для газовой котельной характерны типовые сценарии возникновения ЧС в результате аварии или нарушении технологического процесса. Наиболее опасным является сценарий, связанный с загазованностью в топке котла и последующим взрывом природного газа в количестве 0.0105 тонн, в реализации ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества;

Данные расчёта вероятностей и количества пострадавших при ЧС, размеры зон ЧС по наиболее опасному и наиболее вероятному сценарию, социально – экономические последствия при реализации ЧС, взрыва природного газа в котельной, представлены в таблице 14.3.

Социально-экономические последствия ЧС в газовой котельной

Таблица 14.3

| Сценарий | Вид и количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС | Возможная реализация ЧС, год-1 | Индивиду- альный риск, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, м2 | Возможное количество пострадав-ших, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее опасный | Природный газ - 0.0105 т | 3.0*10-5 | 1.44*10-8 | 8490.56 | 2 |
| Наиболее вероятный | Природный газ - 0.00946 т | 2.0*10-4 |  | 1808.64 | 1 |

В результате расчётов получаем наибольший радиус поражения:

- наиболее опасного сценария – 52 метра;

- наиболее вероятного – 24метра.

ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения населения и территорий водой, электроэнергией, газом, теплом.

Анализ существующей инженерной инфраструктуры Усть-Ницинского поселения показал, что аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения не приведут к возникновению ЧС.

ЧС на объектах транспортной инфраструктуры.

На территории Усть-Ницинского поселения потенциальную опасность возникновения транспортных ЧС представляют аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Перевозка опасных грузов на территории Слободо-Туринского муниципального района осуществляется автомобильным транспортом сторонних организаций Байкаловского муниципального района и Ирбитского городского округа. В номенклатуру перевозимых опасных грузов входят:

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (автомобильные бензины, дизельное топливо);

- СУГ в автоцистернах и в баллонах.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию при перевозке их автомобильным транспортом составляют 1.2*10-6 1/транспорт км, что относится к приемлемому риску. Возможные ЧС при перевозке опасных грузов на территории Усть-Ницинского поселения не прогнозируются.

ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95 «Биолого-социальные ЧС. Термины и определения») – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

К источникам биолого-социальных ЧС относятся:

- массовые инфекционные и другие заболевания людей и домашних животных;

- массовые поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Источник биолого-социальной ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95) – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС.

Социальные ЧС связаны с процессами и явлениями в социальной среде. К основным источникам социальных ЧС относятся: войны, локальные и региональные конфликты, голод, диверсии, террористические акты, масштабные забастовки, сложная криминогенная обстановка.

Влияние социальных условий более значимо. Под социальными условиями понимается все многообразие условий жизни: плотность населения;  жилищные условия;  санитарно-коммунальное благоустройство;

материальное благосостояние;  условия труда; культурный уровень людей;

миграционные процессы;  состояние здравоохранения.

В масштабах небольшого по территории и населению Усть-Ницинского поселения возникновение ЧС биолого-социального характера не прогнозируется. Это обуславливается влиянием природных и социальных условий.

Вероятность возникновения ЧС, которые вызваны вирусом бешенства, составляет 3.8*10-4 год-1.

Индивидуальный риск для населения села составляет 4.0*10-8 год-1, что на 2 порядка ниже приемлемого риска.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на территории Усть-Ницинского поселения возложено на Государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области отряд противопожарной службы № 12.

На территории Усть-Ницинского района размещаются 2 пожарных части ( д.Жирякова, с.Усть-Ницинское), которые действуют в системе пожарных частей Слободо-Туринского района.

Территориальные границы района выезда пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований Слободо-Туринского района приведены  ниже:

ПЧ 12/3  с. Туринская Слобода (3 машины)

Район выезда – с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское.

Подрайон выезда – д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское, с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ 12/3  д. Жирякова (1 машина)

Район выезда  -  д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Макуй, д.Томилова, с.Сладковское, с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ  12/3  д. Решетникова (1 машина)

Район выезда  -  д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

ПЧ  12/3  с. Пушкарёво (1 машина)

Район выезда  -  с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка,  с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ  12/3  с. Усть-Ницинское (1 машина)

Район выезда  -  с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

Для повышения пожарной безопасности исходя из обеспечения доступности 20 минут ( радиус 3 км) на территории Усть-Ницинского поселения предлагается разместить  дополнительно 3 пожарных части: в с.Краснослободское, д.Зуева, с.Липчинское.

Сведения по источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Усть-Ницинского  поселения представлены в таблице 14.4.

Источники противопожарного водоснабжения

Таблица  14.4

| Наименование | Источники забора и хранения воды | Примечания |
| --- | --- | --- |
| с. Усть-Ницинское | Пруд, пожарные водоёмы (10 куб.м., 12 куб.м., 50 куб.м.), река Ница |  |
| д. Голышева | Река Тура | Нет подъезда |
| д. Ёлкина | Водонапорная башня |  |
| д. Калугина |  |  |
| с. Липчинское | Пожарный водоём (70 куб.м.), река Тура |  |
| д. Мельничная | Река Липка |  |
| д. Мельникова | Река Межница |  |
| д. Голякова | Река Межница |  |
| д. Зуева | Река Межница |  |
| д. Замотаева | Пруд |  |
| д. Ермакова | Пожарный водоём (50 куб.м.) |  |
| с. Краснослободское | Река Ница |  |
| д. Бурмакина | Река Тура | Нет подъезда |
| д. Ермолина | Река Липка | Нет подъезда |
| п. Рассвет | Река Ница | Нет подъезда |
| д. Ивановка | Река Ница | Нет подъезда |

В соответствии с данными таблицы 14.4 проектом предусматривается:

организация подъезда для забора воды в д.Калугина, д.Голышева, д.Бурмакина, д.Ермолина, п.Рассвет, д.Ивановка.

Для организованного забора воды из естественных водоёмов на их берегах должны быть оборудованы специальные подъезды и пирсы. При необходимости проведены дноуглубительные работы и установлены специальные колодцы.

Для выполнения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать подъезды и пирсы с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями;

- подготавливать водоемы к зимнему периоду эксплуатации;

- содержать подъездные пути к водоемам в зимний период, назначить ответственных лиц за своевременное поддержание прорубей на естественных водоемах в зимний период;

- строительство пожарных водоемов, где отсутствуют пожарные водоемы (в том числе водоисточники удалены на расстояние более 500 метров).

Все населённые пункты сельского поселения связаны  с населенными пунктами муниципального района, где расположены пожарные депо, автодорогами с твёрдым покрытием.

Выводы:

- Территория Усть-Ницинского  поселения по категории опасных природных явлений оценивается как умеренно опасная. По категории оценки сложности природных условий оценивается как средней сложности (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»).

- Возможные ЧС природного и техногенного характера на территории Усть-Ницинского поселения не окажут существенного влияния на население и территорию. Отсутствует зона возможных сильных разрушений зданий и сооружений, а также зона возможного опасного радиационного и химического заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

15.  Изменение границ населенных пунктов и других категорий земель.

В соответствии с предложениями генерального плана  по развитию функционально-планировочной структуры необходимо изменение категорий землепользования, в первую очередь касающееся изменения границ населенных пунктов.

Территория села Усть-Ницинское увеличивается с 173,5 га до 372,4 га, т.е. на 198,9 га.  Присоединяются три  участка: 1 уч. - 198,9 га.     Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 198,9 га.

Территория с. Краснослободское  увеличивается с 125,9 га до 173,4 га, т.е. на 47,5 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 47,5 га.

Территория д.Голякова  увеличивается с 55,3 га до 57,5 га, т.е. на 2,2 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 2,2 га.

Территория д.Замотаева увеличивается с 38,4 га до 39,3 га, т.е. на 0,9га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 0,9 га.

Территория д.Жирякова увеличивается с 15,4 га до 39,8 га, т.е. на 24,4 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 24,4 га.

Территория д. Черемнова увеличивается с 24,4 га до 37,1 га, т.е. на 12,7 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 12,7 га.

Территория д.Калугина увеличивается с 69,0 га до 75,4  га, т.е. на 6,4 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 6,4 га.

Территория д.Голышева увеличивается с 41,1 га до 50,9 га, т.е. на 9,8 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 9,8 га.

Территория с. Липчинское увеличивается с 149,1 га до 214,2 га, т.е. на 65,1 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов -  65,1 га.

Территория д.Бурмакина увеличивается с 35,6 га до 53,1 га, т.е. на 17,5 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 17,5  га.

Территория д. Ермолина увеличивается с 81,6 га до 221,7 га, т.е. на 140,1 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов -  140,1 га.

Территория д.Мельничная увеличивается с 24,0 га до 28,2  га, т.е. на 4,2 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 4,2 га.

Территории д.Ивановка, д.Ермакова, п.Рассвет, д.Мельникова, д.Зуева, д.Лукина, д.Елкина не меняются, изменения границ этих населенных пунктов нет.

В связи с изменениями границ населенных пунктов требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов- 529,72 га.

В связи с уточнением границ территорий предназначенных для производственных и коммунальных объектов требуется перевод 529,27 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в соответствии с прилагаемым перечнем – таблица 4.12.1.

По мере реализации предложений по развитию транспорта потребуется перевод земель различных категорий в земли транспорта в размере –64,83 га.

Таблица 15.1

| № по экспликации | Наименование объекта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1.15 | Скважина (подземный водозабор) | 0,05 |
| 1.16 | Свалка ТБО с. Усть-Ницинское | 1,0 |
| 1.18 | Скотомогильник |  |
| 1.20 | Свалка ЖБО с. Усть-Ницинское | 0,5 |
| 2.1 | Пилорама | 6,3 |
| 2.5 | Кладбище с.Краснослободское | 1,7 |
| 2.7 | Свалка ТБО | 0,5 |
| 2.8 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации | 0,3 |
| 3.3 | Овоще- и картофелехранилище | 2.5 |
| 3.5 | Кладбище д. Ивановка | 1.7 |
| 4.3 | Кладбище д. Ермакова | 2,5 |
| 4.4 | Свалка ТБО | 0,2 |
| 5.4 | Кладбище д.Рассвет | 2,0 |
| 6.1 | Кладбище д.Мельникова | 1,0 |
| 7.1 | Пилорама | 1,7 |
| 7.2 | овощехранилище | 1,3 |
| 7.4 | Кладбище д.Голякова | 1,5 |
| 8.1 | Пилорама | 0,78 |
| 8.3 | Кладбище д.Зуева | 1,0 |
| 9.1 | теплицы | 1,8 |
| 9.3 | Кладбище д.Замотаева | 1,5 |
| 11.2 | Кладбище д.Лукина | 0,8 |
| 12.2 | Кладбище д.Черемнова | 0,9 |
| 13.1 | Пилорама И.П. Фомиченко | 2,1 |
| 15.1 | Водонапорная башня | 0,05 |
| 15.2 | Молочно-товарная ферма | 1,7 |
| 15.3 | Комплексный зеносклад | 1,8 |
| 15.4 | телятник | 1,65 |
| 15.5 | Кладбище с.Елкина | 1,8 |
| 16.4 | Молочно-товарная ферма | 14,5 |
| 16.6 | Свалка ТБО | 0,5 |
| 16.7 | Скотомогильник |  |
| 16.8 | Молочно-товарная ферма | 7,7 |
| 16.9 | Станция водоподготовки | 0,4 |
| 17.1 | Зерносклад «Липка» | 0,35 |
| 18.4 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации | 0,3 |
| 18.5 | Газораспределительный пункт | 0,05 |
|  | Итого вне границ населенных пунктов | 64,38 |

Глава 16. Перечень объектов капитального строительства

местного значения

| Наименование объекта | Расположение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного назначения |
| Объекты здравоохранения | с. Усть-Ницинское | Расширение на 30 мест |
| Культовые сооружения | с. Липчинское с.Краснослободское д.Ермакова | 0.1 га 0.1 га 0.1 га |
| Бани | с. Усть-Ницинское | 25 помывочных мест |
| Магазины | с.Усть-ницинское | 380 м2 торг. пл. – 0,2 га |
|  | д.Жирякова | 42м2 торг.пл. – 0,1 га |
|  | д.Зуева | 105 м2 торг.пл. – 0,1 га |
|  | с.Липчинское | 333 м2 торг.пл. – 0,1 га |
|  | с.Краснослободское | 300 м2 торг. пл– 0,1 га |
|  | д.Ермакова | 110 м2 торг.пл. – 0,1 га |
| Кафе, столовая | с.Липчинское | 16 пос.м. |
|  | с.Усть-Ницинское | 6 пос.м. |
| Объекты физической культуры и спорта | с. Усть - Ницинское | 35 мест – 0,2 га |
|  | с. Липчинское | 25 мест – 0,2 га |
|  | д. Голякова | 17 мест – 0,2 га |
|  | с. Краснослободское | 28 мест – 0,2 га |
| Плоскостные спортивные сооружения | с. Усть-Ницинское | 0,5 га |
| Плоскостные спортивные сооружения | В каждом населенном пункте | 0,1 - 0,5 га |
| Отделение связи | с.Усть-Ницинское |  |
| Объекты промышленности |
| МТФ | с. Липчинское | 7.7 га |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| АЗС | В районе с.Краснослободское, С.Усть-Ницинское, С.Липчинское | 4 шт. |
| Мосты | с. Усть-Ницинское | 1 шт |
| Кемпинг | с. Усть-Ницинское д.Ивановка | 1.0 га |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | с. Усть-Ницинское с.Краснослободское д.Ивановка д.Мельникова-д.Голякова | 11.8 км |
| Автомобильные дороги местного значения |  | 70,2 км |
| Объекты инженерной инфраструктуры и коммунального назначения |
| Полигоны ТБО | с. Краснослободское | 5,0 га |
|  | с. Усть-Ницинское | 2,0 га |
|  | д. Ермакова | 1,2 га |
|  | с. Липчинское | 1,5 га |
| Очистные сооружения | с. Усть-Ницинское | 180-200 м³/сут 0,05 га |
|  | с. Липчинское с.Краснослободское | 110-130 м³/сут 0,05 га |
|  | д. Ермакова | 46-50 м³/сут 0,05 га |
|  | д. Голякова | 30-40 м³/сут 0,05 га |
|  | д. Елкина, д. Бурмакина, д. Жирякова, д. Зуева, д. Ивановка, п. Рассвет | 13-26 м³/сут 0,05 га |
| ГРП | с. Усть-Ницинское, д.Ивановка, п. Рассвет, с.Краснослободское, д.Мельникова, д. Зуева, д. Голякова, д. Ермакова, д. Замотаева | 0,05 га |
| Пожарное депо | с. Краснослободское д. Зуева, с. Липчинское | 0,1 га |
| Магистральный газопровод | от д.Ивановка до с.Усть-Ницинское с ответвлениями | 34,5 км |

Глава 17. Мероприятия генерального плана для населенных пунктов

Перечень мероприятий по развитию населенных пунктов

Усть-Ницинского сельского поселения

Таблица 17.1

| № п/п |  | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| с. Усть-Ницинское |
| 1. | Границы | - выделение территории, общей площадью 198,9 га, с последующим переводом данной территории в категорию земель населенного пункта. - включить участки индивидуальной усадебной застройки с южной стороны населенного пункта; - включить промышленные территории с западной стороны населенного пункта. |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 21,0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 7,4 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина; - разместить предприятие общественного питания, в бывшем здании пекарни; - разместить отделение почты в здании магазина «Югра». |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 27,16 га на юге и северо-западе - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 2,7 га. |
| 6. | Промышленные территории | - формирование промышленно-коммунальной зоны на западе села с сохранением существующих производственных и коммунальных территорий, упорядочивание данных территорий, размещение новых промышленно-коммунальных территорий; - разместить на вновь включенных промышленных территориях баню и жилищно-эксплуатационную организацию; - выделить резерв для сельскохозяйственного предприятия площадью 1,4 га |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - пустить дорогу регионального значения в обход села; - соединить две региональные дороги с устройством моста через р. Тура; - разместить автозаправочную станцию на региональной дороге близ села; - разместить кемпинг. |
| 9. | Инженерия | - произвести (реновацию) старых очистных сооружений бытовой канализации; - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ЖБО с территории населенного пункта, произвести рекультивацию территории; - разместить свалку ЖБО на юго-западе в 1 км от села |
| с. Краснослободское |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 47,5 га; |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 17,7 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 9,8 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина; - строительство спортивного клуба; - размещение культового сооружения. |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 6,6 га - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 4,5 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - пустить дорогу регионального значения в обход села с южной стороны; - разместить две автозаправочные станции на региональной дороге близ села |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации в западной части населенного пункта; - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО; - устройство полигона ТБО в 800 м к юго-западу от населенного пункта. |
| д. Ивановка |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка | - |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,1 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - разместить кемпинг; - строительство участка дороги регионального значения. |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта на юго-востоке; - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. Назначения | - ликвидировать свалку ТБО с территории населенного пункта, провести рекультивацию территории |
| д. Ермакова |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка | - |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация |  |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 9,1 га; - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,3 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО. |
| п. Рассвет |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка | - |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 5,8 га - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,25 га. |
| 6. | Промышленные территории | - выделить резерв для сельскохозяйственного предприятия площадью 0,6 га |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за населенного пункта с севера; - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. Назначения | - ликвидировать свалку ТБО |
| д. Мельникова |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 7,4 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 4,8 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 5,1 га - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,1 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. назначения | - |
| д. Голякова |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 2,2 га; - включить участки индивидуальной усадебной застройки с юго-западной стороны населенного пункта. |
| 2. | Жилая застройка | - размещение индивидуального жилищного строительства на расчетный срок на территории 1,2 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина; - строительство спортивного клуба. |
| 4. | Рекреация | - организация небольшой рекреационной зоны в центре. |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 5,3 га - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,17 га. |
| 6. | Промышленные территории | - увеличить территорию пилорамы на 0,8 га, для возможности размещения промышленно-коммунальных объектов |
| 7. | рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - повышение категории дороги до региональной прочей |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации в северной части населенного пункта; - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. Назначения | - ликвидировать свалку ТБО |
| д. Зуева |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка | - размещение индивидуального жилищного строительства на первую очередь на территории 1,0 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация |  |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 1,35 га - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,1 га. |
| 6. | Промышленные территории | - увеличить территорию пилорамы на 0,6 га, для возможности размещения промышленно-коммунальных объектов |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта с северо-восточной части; - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. назначения | - |
| д. Замотаева |
| 1. | Границы | - включить участки индивидуальной усадебной застройки с южной стороны населенного пункта площадью 0,9 га |
| 2. | Жилая застройка | - размещение индивидуального жилищного строительства на первую очередь на территории 3,55 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 0,75 га - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,1 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - газификация деревни, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО с территории населенного пункта |
| д. Лукина |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 0,5 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0,25 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - разместить магазин в здании недействующего магазина. |
| 4. | Рекреация | - организовать сквер в центре деревни. |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 1,7 га в северо-восточной части деревни; - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,14 га в центральной части деревни. |
| 6. | Промышленные территории | - выделить резерв для сельскохозяйственного предприятия площадью 0,6 га |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО. |
| д. Жирякова |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 24,4 га; - включить в границы пожарное депо и пилораму. |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 3,0 га на первую очередь. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина. |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 7,0 га. - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,6 га в центральной части деревни. |
| 6. | Промышленные территории | - увеличить зону промышленной территории на 2,6 га |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта с южной стороны. |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО. |
| д. Черемнова |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 12,7 га. |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 5,8 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 2,9 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина в центре деревни. |
| 4. | Рекреация | - организовать сквер в центре деревни. |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 6,65 га в северной части деревни. - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,15 га в центральной части деревни. |
| 6. | Промышленные территории | - выделить резерв для сельскохозяйственного предприятия площадью 2,6 га |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО. |
| д. Калугина |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 6,4 га. |
| 2. | Жилая застройка | - упорядочение существующих и формирование новых жилых кварталов общей площадью 13,4 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация |  |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 3,8 га с северо-западной стороны деревни - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,1 га в центральной части деревни. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - |
| д. Голышева |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 9,8 га |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 4,4 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1,6 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 4,0 га с юго-восточной стороны деревни - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,1 га в центральной части деревни. |
| 6. | Промышленные территории | - выделить резерв для сельскохозяйственного предприятия площадью 0,7 га |
| 7. | рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО |
| д. Елкина |
| 1. | Границы | - |
| 2. | Жилая застройка |  |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта с южной стороны. |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО |
| с. Липчинское |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 65,1 га; - включить в границы территорию автобазы и электроподстанции. |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 31,8 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 15,0 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство торгово-развлекательного центра; - строительство спортивного клуба; - размещение культового сооружения. |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны 2,5 га |
| 6. | Промышленные территории | - выделить территорию для размещения молочно-товарной фермы площадью 7,7 га. |
| 7. | рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта с южной стороны. |
| 10. | Территории спец. назначения | - |
| д. Бурмакина |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 17,5 га; - включить участки индивидуальной усадебной застройки с восточной стороны населенного пункта. |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 16,9 га на расчетный срок. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина в центральной части населенного пункта |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны 0,2 га |
| 6. | Промышленные территории | - выделить резерв для сельскохозяйственного предприятия площадью 0,75 га |
| 7. | рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации за границей населенного пункта с восточной стороны. |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО. |
| д. Ермолина |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 140,12 га; - включить территорию пилорамы. |
| 2. | Жилая застройка | - строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 8,1 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 3,3 га. |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - строительство магазина |
| 4. | Рекреация |  |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 36,0 га; - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 3,6 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - ликвидировать свалку ТБО. |
| д. Мельничная |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 4,2 га |
| 2. | Жилая застройка | - |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - |
| 4. | Рекреация | - |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства 4,0 га; - выделить территории резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,07 га. |
| 6. | Промышленные территории | - |
| 7. | Рекреация | - |
| 8. | Транспорт | - |
| 9. | Инженерия | - |
| 10. | Территории спец. назначения | - |

# Глава 18. Технико-экономические показатели

# Усть-Ницинского сельского поселения

Таблица 18.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.20011 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 69258 | 69258 | 69258 |
|  | Категории земель, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 1251,2 | 1780,9 | 1780,9 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 58336 | 57867,22 | 57867,22 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 159,8 | 72,38 | 72,38 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 7888 | 7888 | 7888 |
| 1.5 | земли водного фонда | га | 1427 | 1427 | 1427 |
| 1.6 | земли запаса | га | - | - | - |
| 1.8 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1251,2 | 1780,9 | 1780,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 401,8 | 462,75 | 534,95 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | малоэажная застройка | -"- | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | индивидуальная жилая застройка | -"- | 398,7 | 459,65 | 531,85 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 15,83 | 31,15 | 31,15 |
|  | - производственно-коммунальных зон | -"- | 6,8 | 46,0 | 46,0 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | -"- | 76,52 | 145,85 | 145,85 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 648,6 | 924,55 | 852,35 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 51,2 | 62,3 | 62,3 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
|  | - прочие территории | -"- | 19,2 | 76,2 | 76,2 |
| 1.9 | Из общей площади земель округа - территории резерва для развития поселения -жилые зоны -общественно- деловые зоны -производственно - коммунальные зоны | -"- |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 3,915 | 3,878 | 4,059 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
|  | - убыль | -"- |  |  |  |
|  | - прирост | -"- |  |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 2766/67,4 |  |  |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 2080 |  |  |
| 2.5 | Число населенных пунктов | единиц | 20 | 20 | 20 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | - городских населенных пунктов | единиц | - | - | - |
| 2.5.2 | - сельских населенных пунктов | единиц | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади | 97,86 | 115,21 | 138,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности, в смешанных и общественной формах собственности | тыс. кв.м общей площади, % к общему объему жил.фонда | 4,4 | 138,58 |
|  | - частной собственности |  | 96,45 |  |
| 3.2 | Из общего количества жилищного фонда: |  | 100,85 | 115,21 | 138,58 |
|  | - секционных 2-3 этажных домах | -"- | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
|  | - индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 95,07 | 109,43 | 132,8 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65% | -"- | 1,5 | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. кв.м % к общему объему ж. фонда |  |  |  |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 97,86 | 97,86 | 97,86 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м | - | 17,35 | 40,69 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс. кв.м общей площади, % к общему объему нового строительства | - | 17,35 | 40,69 |
|  | - секционная 2-3 этажная застройка |  | - | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | 17,35 | 40,69 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищ- ного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом |  | 25,9 | 115,21 | 138,58 |
|  | - канализацией |  | 25,9 | 115,21 | 138,58 |
|  | - централизованным теплом |  | 15,0 | 100 | 100 |
|  | - централизованной горячей водой |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | - газом |  | 28,8 | 115,21 | 138,58 |
| 3.9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м / чел. | 25,0 | 33,0 | 38,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/1000 чел. | мест | 125 | 296 | 296 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 460 | 1420 | 1420 |
| 4.3 | Общая врачебная практика | посещений в смену | 5 | 5 | 5 |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт - всего/1000 чел. | объект | 80 | 110 | 110 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли (магазины) - всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 1181 | 2801 | 2822 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания - всего/1000 чел. | место | 88 | 110 | 110 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | рабоч. место | - | 14 | 14 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства (досуговый центр, дворец и дом культуры ) - всего/1000 чел. | место | 820 | 820 | 820 |
| 4.9 | Плоскостные спортивные сооружения - всего/м2. | кв.м. | - | 3412 | 3412 |
| 4.10 | Спортивные залы - всего/1000 чел. | м2 площади пола | - | 736 | 736 |
|  | Бани | помывоч.место | - | 25 | 25 |
| 4.11 | Пожарное депо | едениц | 2 | 5 | 5 |
| 4.12 | Кладбища - всего | га | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| 4.13 | Культовые здания | объект | 1 | 4 | 4 |
| 4.14 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Отделение сберегательного банка | пож. автомоб. | - | 1 | 1 |
| 4.16 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Плотность транспортной сети | км/ кв.км |  |  |  |
|  | - автомобильной | -"- | 0,087 |  |  |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего: в том числе: | км | 157,3 | 169,1 | 169,1 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 55,1 | 55,8 | 55,8 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 32,0 | 43,1 | 43,1 |
|  | -местного значения | -"- | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц |  | 1396 | 1461 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление на хоз-питьевые нужды | тыс.м3/сут |  | 0,58 | 0,65 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут |  | 0,58 | 0,65 |
|  | -в том числе водозаборов подземных вод |  |  | 0,58 | 0,65 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел |  | 167 | 184 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  | 0,58 | 0,65 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Теплопотребление жилой застройки | Гкал/год |  | 43645,5 | 52582,5 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 32,33 | 38,95 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребная электрическая мощность | МВт |  | 2,845 | 3,441 |
| 6.2.3 | Источники покрытия проектируемых электронагрузок – существующие подстанции |  |  |  |  |
|  | - Липчинское, Усть-Ницинское, Краснослободское | МВт |  | до 28,8 | до 28,8 |
|  | Годовая электрическая нагрузка | МВт/год |  | 2860,45 | 2919,35 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей всего | км | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
|  | В том числе: | км |  |  |  |
|  | -линий электропередач среднего напряжения (6-35 кВ) | тыс. км |  |  |  |
|  | -линий электропередач высо-кого напряжения (110-220 кВ) | тыс. км | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (500 кВ) |  | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 59,3 | 55,17 |
| 6.3.2 | Потребность в газоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/час |  | 3,234 2,862 | 3,557 3,148 |
|  | Потребность в газоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год |  | 7119,04 6297,78 | 7830,94 6927,56 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей всего | км | 4,8 | 30,6 | 30,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км | 4,8 | 30,6 | 30,6 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 21,5 | 20,5 | 20,5 |
|  |  | единиц | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |  |
|  | Общий объем сброса сточных вод | млн.м3/год |  |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 141,53 | 141,53 |
| 8.4 | Общий объем образующихся ТБО | т/год |  |  |  |
| 8.5 | Полигоны ТБО | площадь га/ едениц | 8,7/15 |  | 2,7/4 |
| 8.6 | Население проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел |  |  |  |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |  |

# Text boxes

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)