Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Муниципальный контракт

№ 2_ОК/2013

от  19.09. 2013

Экз.

Генеральный план Сладковского сельского поселения

Часть  1. Положение о территориальном планировании

Екатеринбург

2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Муниципальный контракт

№ 2_ОК/2013

от  19.09. 2013

Экз.

Генеральный план Сладковского сельского поселения

Часть  1. Положение о территориальном планировании

| Директор института | А.В.Долгов |
| --- | --- |
| Главный градостроитель Начальник отдела | Г.В. Мазаев Н.Н. Титова |

Екатеринбург

2013 г.

Состав проекта

| Состав материалов | Шифр | Гриф секрет. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план Сладковского сельского поселения |  |  |
| Часть 1. Положения о территориальном планировании. |  | н/с |
| Часть 2. Схемы территориального планирования |  | н/с |
| Материалы по обоснованию |  | н/с |
| Том 1. Генеральный план Сладковского сельского поселения | Г-19.4/2013-ГП-1 | н/с |
| Том 2. Генеральный план Сладковского сельского поселения применительно к с.Сладковское | Г-19.4/2013-ГП-2 | н/с |
| Том 3. Генеральный план Сладковского сельского поселения применительно к с.Пушкарево-1 и с. Пушкарево-2 | Г-19.4/2013-ГП-3 | н/с |

Исполнители

| Должность | Роспись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Н.Н.Титова |
| Градостроители |  | С.С.Ляховецкая Е.И.Терещенко Н.В.Казанцева А.В. Истомина А.Н.Анисимов |
| Транспорт |  | В.А.Гуляев |
| Инженерная подготовка и безопасность территории |  | А.А.Редько |
| Инженерные сети |  | М.Е.Тепелина |

СОДЕРЖАНИЕ

Часть1. Положение о территориальном планировании Сладковского сельского поселения

Стр.

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования…………….    7

Глава 1.Общие данные…………………………………………….    7

Глава 2. Цели  и задачи генерального плана…………………….     9

Глава 3. Развитие  экономики и демографии……………………    11

Раздел 2.  Мероприятия по территориальному планированию………    16

Глава 4. Общие направления развития  планировочной организации

и функционального зонирования территории…………………..    16

Глава 5.Развитие   жилых зон…………………………………….    24

Глава 6. Развитие зон социальной  инфраструктуры…………...    27

Глава 7. Развитие производственных  зон…..…………………..     32

Глава 8. Сохранение  историко-культурного и природного наследия……………………………………………………………    36

Глава 9. Инженерная  подготовка и  благоустройство…………    40

Глава 10. Зоны  с особыми условиями использования

территорий………………………………………………………….   51

Глава 11.  Развитие транспортной инфраструктуры……………..    55

Глава 12. Развитие инженерной инфраструктуры………..............   56

Глава 13. Охрана окружающей среды и санитарная очистка ……  68

Глава 14.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера…………………   77

Глава 15. Изменение границ населенных пунктов……………….    87

Глава 16. Перечень объектов капитального строительства

местного значения…………………………………………………..   88

Глава 17. Мероприятия генерального плана для населенных

пунктов………………………………………………………………   90

Глава 18. Технико-экономические показатели…………………… 102

Часть 2. Схемы территориального планирования

Сладковского сельского поселения

| Обозначения | Наименования | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| Схема 1 | Схема генерального Сладковского сельского поселения | 1 |
| Схема 2 | Схема развития транспортной сети Сладковского сельского поселения | 1 |
| Схема 3 | Схема развития инженерных сетей Сладковского сельского поселения | 1 |
| Схема 4 | Схема изменения границ и категорий землепользования Сладковского сельского поселения | 1 |
| Схема 5 | Схема генерального плана села Сладковское | 1 |

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Сладковского сельского поселения разработан УралНИИпроектРААСН (г. Екатеринбург) в соответствии с муниципальным контрактом № 2_ОК/2013 от  19.09. 2013 года,  заключенного с администрацией Слободо-Туринского муниципального района в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка генерального плана Сладковского сельского поселения вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последние годы в стране и в Свердловской области, а также – с изменениями в Градостроительном законодательстве Российской Федерации.

В качестве топографической основы использовалась горизонтальная съемка М 1:25 000.

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Глава 1. Общие данные

Генеральный план является муниципальным нормативным правовым актом, определяющим цели и задачи территориального планирования развития сельского поселения, содержит мероприятия по территориальному планированию, является основанием для разработки градостроительного зонирования территорий и документации по планировке территорий.

Проект генерального плана  Сладковского сельского поселения разработан в рамках выполнения муниципального контракта  № 305/2010 от 01 октября 2010 г., заключенного с администрацией Слободо-Туринского муниципального района в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка генерального плана  Сладковского сельского поселения вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последние годы в стране и в Свердловской области, а также изменением в градостроительном законодательстве Российской Федерации.

Основанием для выполнения работы являются: Постановление Главы Администрации Слободо-Туринского муниципального района  от 11.03. 2010 г. № 45  «О подготовке комплексного проекта градостроительного развития Слободо-Туринского муниципального района».

Проект разрабатывался при участии администрации Сладковского сельского поселения.

Генеральный план разработан с учетом:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

2) Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

3) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
       5) Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

6) постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. №  178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

7) закона Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

8) закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

9) закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

10) закона Свердловской области от 12 октября 2004 г. № 80-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город Полевской и наделении его статусом городского округа»;

11) постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

12) постановления Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

13) постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

14) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы»»;

15) постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. марта № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

Основными исходными данными для работы послужили данные, полученные от Министерств Свердловской области, администрации и хозяйственных организаций Слободо-Туринского муниципального района и Сладковского сельского поселения.

При разработке использовались  целевые программы  и ранее выполненная градостроительная документация:

1. Схема территориального планирования Свердловской области (ОАО   «Уралгражданпроект», 2007 год (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000–ПП)).

2. Программа демографического развития Слободо-Туринского муниципального района на период до 2025 года («Уральская семья»).

3. Прогноз социально-экономического развития  Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района на 2011-2013 гг.

4. Стратегия социально-экономического развития Слободо-Туринского муниципального района на период до 2020 года.

5. Проект районной планировки Слободо-Туринского района (институт «Свердловскгражданпроект», 1985г.).

6.  Генеральная схема газоснабжения Свердловской области. Этап 6. Том 2. Книга «Схема газоснабжения Слободо-Туринского муниципального района», 2008 г.

7.  Программа «Уральская деревня» развития Слободо-Туринского муниципального района.

Проект генерального плана Сладковского сельского поселения выполнен на топографической подоснове М 1:25 000 с использованием данных:

-цифровой топографической карты М 1:10 000;

-цифровых топографических карт на населенные пункты М 1:2 000;

-кадастровых планов территории Сладковского сельского поселения, предоставленных ФГУ «Земельная кадастровая палата по Свердловской области».

Глава 2.  Цели и задачи генерального плана

Целью  разработки  проекта генерального плана – является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, в целях обеспечения устойчивого развития поселения.

Устойчивое развитие территории поселения, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Подготовка Генерального плана направлена на:

1) создание единого экономического и градостроительного пространства территории сельского поселения, правовой базы для осуществления градостроительной деятельности;

2) сохранение исторической, ландшафтной градостроительной среды с учетом зон охраны объектов культурного наследия, вновь создаваемых особо охраняемых территорий федерального и регионального значения;

3) обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности;

4) выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, объектов культурного наследия, границ земельных участков, предназначенных для строительства;

5) подготовку мероприятий по очередности и режиму освоения новых территорий, определения и повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения, увеличения налогооблагаемой базы;

6) повышение инвестиционной и предпринимательской активности на рынках недвижимости и строительной продукции;

7) увеличение обеспеченности населения жильем, объектами социальной,  коммунальной и транспортной инфраструктур.

Основными задачами генерального плана являются определение:

- развитие функционально-планировочной структуры территории поселения;

- развитие жилых зон;

- развитие общественных центров и системы культурно-бытового обслуживания;

- развитие производственных территорий;

- организация  зон специального назначения: кладбищ, полигона твердых бытовых отходов, биологических отходов;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие зон отдыха и рекреации;

- охрана окружающей среды;

- обеспечение безопасности;

- охрана историко-культурного наследия;

- определение перспективного использования земель в соответствии с

принадлежностью к различным категориям земель;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

Сроки  действия генерального плана:

- расчетный срок   - до 2030 год;

- 1 очередь              - 2020 год;

- исходные данные  -  2010 год.

Глава 3. Развитие  экономики и демографии

Общие сведения

Сладковское сельское поселение входит в состав Слободо-Туринского муниципального района, который расположен  в юго-восточной части  Свердловской области, в долине реки Тура и ее притока реки Ница, входит в  Восточный управленческий округ Свердловской области ( схема 1).

На территории   Слободо-Туринского   муниципального  района  образованы 4 сельских поселения: Слободо-Туринское, Усть-Ницинское, Сладковское и Ницинское.

Границы Слободо-Туринского и Сладковского сельского поселения определяются   Законом Свердловской области  №  85-ОЗ от 12.07.2007г. «О границах МО, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями от 4.02, 9.07. 2008 г., 15.06.2009 г.).

По своему экономико-географическому положению Слободо-Туринский муниципальный район входит в Ирбитскую систему расселения. Ирбитская система формируется к северо-востоку от Екатеринбургской агломерации на диагональной планировочной оси, ориентированной на Ханты-Мансийск.  В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Свердловской области территория Слободо-Туринского муниципального района определена как перспективная для  развития сельского и лесного хозяйства, размещения ООПТ и туристско-рекреационной деятельности.

Сладковское сельское поселение расположено в северо-западной  Слободо-Туринского муниципального района и  граничит:   с  севера  – с Туринским городским округом, с востока – с Слободо-Туринским сельским поселением, с юга – с Ницинским сельским поселением ( схема 1).

Общая площадь поселения составляет – 53704 га.  Население составляет – 2,5 тыс. человек, проживающих в 10 сельских населенных пунктах, объединенных в 3 территориальных отделения: Сладковское ( с.Сладковское, д.Андронова, д.Макуй, д.Новая, д.Томилова) Куминовское ( с.Куминовское, д.Барбашина), Пушкаревское ( с. Пушкарево-1, с. Пушкорева -2), д.Суханова).

Административным центром поселения является с. Сладковское.

Экономика

Лимитирующими факторами развития экономики поселения являются:

- ограниченность материальной базы и мест приложения труда;

- отсутствие промышленных месторождений полезных ископаемых;

- низкая степень благоустройства сельских населённых пунктов;

- отсутствие строительной базы.

Основой перспективного развития экономики поселения является развитие агропромышленного комплекса.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса поселения являются:  коренное развитие животноводства, стимулирование развития  малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и социальное развитие села.

В экономике поселения на проектные периоды планируется:

- развитие существующих сельскохозяйственных организаций,

- развитие существующих фермерских хозяйств и создание новых,

- создание индивидуальных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции,

- создание индивидуальных предприятий по лесопереработке,

- развитие личных подсобных хозяйств.

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство выдаются инвестиционные  кредиты для приобретения племенных свинок, строительства животноводческих помещений, приобретения сельскохозяйственной техники, пчелосемей.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация поселения  характеризуется естественной убылью. Развитие экономики и социальной сферы поселения в последние 3 года способствовало преодолению негативной демографической ситуации, когда смертность существенно превышала рождаемость. На 01 января 2010 года численность населения поселения составила 2500 человек.

С 1989 по 2010 годы численность населения Сладковского поселения уменьшилась на 843 человека (таблица 3.1).

Численность населения Сладковского поселения.

Таблица 3.1

|  | Населённые пункты | 01.01. 1989 г., человек | 01.01. 2009 г., человек | 01.01. 2010 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сладковское сельское поселение | 3343 | 2470 | 2500 |
|  | Сладковское территориальное отделение | 1983 | 1518 | 1523 |
|  | с. Сладковское | 1255 | 925 | 913 |
|  | д. Андронова | 397 | 297 | 311 |
|  | д. Макуй | 331 | 296 | 299 |
|  | д. Новая | - | - | - |
|  | д. Томилова | 193 | 155 | 160 |
|  | Куминовское территориальное отделение | 764 | 547 | 611 |
|  | с. Куминовское | 463 | 331 | 388 |
|  | д. Барбашина | 301 | 216 | 223 |
|  | Пушкарёвское территориальное отделение | 596 | 405 | 366 |
|  | с. Пушкарёва 1-е | 231 | 176 | 154 |
|  | с. Пушкарёва 2-е | 270 | 158 | 136 |
|  | д. Суханова | 95 | 71 | 76 |

Ниже приведены данные по демографии отдельных населённых пунктов сельского поселения по данным территориальных отделений (таблицы 3.2 – 3.10).

#### Динамика численности населения с. Сладковское

(человек на начало года)

Таблица 3.2

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост, человек | Механический прирост, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 919 925 922 913 | +6 -11 -7 +2 | 0 +17 +4 -17 |

Динамика численности населения с. Куминовское

(человек на начало года)

Таблица 3.3

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 353 355 352 388 | -3 -5 -3 -1 | +5 +2 +39 |

Динамика численности населения д. Макуй

(человек на начало года)

Таблица 3.4

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 309 302 296 311 |  |  |

Динамика численности населения д. Томилова

(человек на начало года)

Таблица 3.5

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 153 156 155 160 | -6 +3 0 -1 | +9 -4 +5 |

Динамика численности населения д.Андронова

(человек на начало года)

Таблица 3.6

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 301 297 311 311 | -6 +3 | +2 +11 |

Динамика численности населения с. Пушкарёво – 2

(человек на начало года)

Таблица 3.7

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 175 158 159 136 | -3 -4 +5 -2 | -14 +5 -28 |

Динамика численности населения с. Пушкарёво – 1

(человек на начало года)

Таблица 3.8

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 180 176 184 154 | 0 -2 -2 0 | -4 +10 +28 |

Динамика численности населения д. Суханова

(человек на начало года)

Таблица 3.9

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 70 71 75 76 | +1 +2 +3 -1 | 0 +2 -2 |

Динамика численности населения д. Барбашина

(человек на начало года)

Таблица 3.10

| Годы | Численность населения, человек | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 225 227 226 223 | -2 +1 -1 -3 | +4 -2 -2 |

Прогноз численности населения проведён в целом по Слободо – Туринскому району, с учётом демографических показателей по имеющимся населённым пунктам и экономики поселения каждого населённого пункта.

Проектное население рассмотрено отделом экономики Слободо – Туринского муниципального района, откорректировано по предварительным результатам переписи населения 2010 года и замечаниям Глав поселений. В таблице 3.11 приведено  население на проектные периоды, откорректированное по замечаниям и согласованное Администрацией района.

Прогноз численности населения Сладковского сельского поселения, (человек).

Таблица 3.11

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01. 1989г. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011г.* | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сладковское сельское поселение | 3536 | 2500 | 2110 | 2106 | 2200 |
|  | Сладковское территориальное отделение | 2176 | 1523 | 1339 | 1341 | 1410 |
|  | с. Сладковское | 1255 | 913 | 822 | 836 | 920 |
|  | д. Андронова | 397 | 311 | 235 | 230 | 220 |
|  | д. Макуй | 331 | 299 | 162 | 155 | 150 |
|  | д. Новая | - | - | - | - | - |
|  | д. Томилова | 193 | 160 | 120 | 120 | 120 |
|  | Куминовское территориальное отделение | 764 | 611 | 455 | 455 | 460 |
|  | с. Куминовское | 463 | 388 | 270 | 270 | 270 |
|  | д. Барбашина | 301 | 223 | 185 | 185 | 190 |
|  | Пушкарёвское территориальное отделение | 596 | 366 | 316 | 310 | 330 |
|  | с. Пушкарёва 1-е. | 231 | 154 | 260 | 260 | 270 |
|  | с. Пушкарёва 2-е | 270 | 136 |  |  |  |
|  | д. Суханова | 95 | 76 | 56 | 50 | 60 |

*по данным отдела экономики при администрации района

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию

Глава 4.Общие направления развития  планировочной организации и

функционального зонирования территории

Задачами развития функционально-планировочной структуры поселения является разработка взаимосвязанных мероприятий: по повышению связности транспортно-планировочного каркаса расселения, развитию планировочной структуры населенных пунктов, определению зон развития жилых, производственных и рекреационных территорий на их территории, обеспечению  требуемого режима планировочных ограничений  при использовании    территорий.  Разработка перспективной планировочной структуры и на уровне поселения, и на уровне населенных пунктов произведена с учетом планировочных ограничений: создания нормативных санитарно-защитных зон, соблюдения охраны окружающей среды и обеспечения требований безопасности и т.п.

В условиях, когда  планировочная структура поселения в достаточной мере уже сложилась,  не имеет острых проблемных ситуаций и задач территориального развития, проектом предлагаются небольшие локальные мероприятия соответствующие приведению планировки в соответствие с нормативными требованиями и планируемым ростом населения.

В целом по поселению предлагается: сохранение и обустройства  главной планировочной оси – главной  дороги регионального значения Слобода-Туринская – Туринск, выделения категории дорог  местного значения из имеющихся проселочных дорог за счет их реконструкции и строительства новой дороги Томилово – Звезда. Предлагаемые автодороги  местного значения позволят повысить связность транспортно-планировочного каркаса поселения, дать дополнительные выходы заречным населенным пунктам в сторону городов Тавды и Туринска ( схема 3).

Проектом разработаны предложения по упорядочению и развитию функционально-планировочной структуры населенных пунктов и тяготеющих к ним объектов производственного назначения, к которым относятся все виды объектов инженерно-коммунального назначения. Для каждого населенного пункта выделены территории для жилищного строительства, общественных центров, производственных территорий.

Основные показатели по перспективному использованию территорий приводятся в таблицах 4.2 и 4.3. Характеристика мероприятий по территориальному планированию приводится далее по разделам.

Распределение земель Слободо-Туринского района по

функциональным зонам

Таблица 4.1

| № п/п | Функциональные зоны | Современное состояние, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 3567 | 5409 |
| 2 | Зона лесного фонда | 50084 | 50084 |
| 3 | Зона акваторий | 4338 | 4338 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2071919 | 205779 |
| 5 | Производственные зоны | 697 | 159 |
| 6 | Зона транспорта | 577 | 716 |
| 7 | Земли запаса | 3132 | 3132 |
|  | Итого территория района: | 269588 | 269588 |
|  | В том числе: Особо охраняемые природные территории | 46491 | 46491 |

Распределение земель Сладковского сельского поселения по

функциональным зонам

Таблица 4.2

| № п/п | Функциональные зоны | Современное состояние, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 731 | 870 |
|  | с. Пушкарево 1-е | 50,3 | 69,3 |
|  | с. Пушкарево 2-е | 44,1 | 71,7 |
|  | д. Суханово | 16.3 | 17.6 |
|  | с. Куминовское | 88.2 | 88.2 |
|  | д. Барбашина | 35.8 | 35.8 |
|  | д. Макуй | 75.9 | 77.1 |
|  | с. Сладковское | 165.5 | 256,5 |
|  | д. Томилова | 66.9 | 66.9 |
|  | д. Андронова | 187.3 | 187.3 |
| 2 | Земли лесного фонда | 4316 | 4316 |
| 3 | Зона акваторий | 901 | 901 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 47529 | 47473 |
|  | пашни и луга | 20626 | 20570 |
|  | лесные территории | 26903 | 26903 |
| 5 | Производственная зона | 126 | 43 |
| 6 | Зона транспорта | 101 | 101 |
| 7 | Земли запаса |  |  |
|  | Итого территория поселения: | 53704 | 53704 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Особо охраняемые природные территории | 27513 | 27513 |

Использование территорий сельских населенных пунктов Сладковского сельского поселения

Таблица  4.3

| с. Пушкаревское 1-е |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 50,3 | 69,3 |
| 1 | жилая зона | 12,8 | 19,1 |
| 2 | зона административно-делового назначения | - | 1,1 |
| 3 | производственная зона | - | - |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,5 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 3,1 | 3,1 |
| 6 | рекреационные зоны | 31,5 | 43,7 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| 8 | зона специального назначения | - | - |
| 9 | зона акваторий | 0,3 | 0,4 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 10.8 |
| с. Пушкаревское 2-е |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 44,1 | 71,7 |
| 1 | жилая зона | 10,9 | 14,0 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 1,6 | 2,2 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0,3 | 0,7 |
| 2.2. | зона спортивного назначения | - | 0,2 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 1,3 | 1,3 |
| 3 | производственная зона | - | 0,9 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры | - | 0,2 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 5,0 | 7,0 |
| 6 | рекреационные зоны | 22,9 | 41,9 |
| 6.1. | зона озеления общего пользования | - | 2,0 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 22,9 | 39,9 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| 8 | зона специального назначения | - | - |
| 9 | зона акваторий | 0,4 | 0,5 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 5.4 |
| д. Суханова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 16.3 | 17.6 |
| 1 | жилая зона |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 6.1 | 10.6 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.01 | 0.17 |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 1.7 | 2.2 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 8.49 | 4.63 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 0.8 |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 3 |
| с. Куминовское |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 88.2 | 88.2 |
| 1 | жилая зона |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 30.5 | 43.2 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.55 | 0.7 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 1.35 | 1.35 |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов | 0.15 | 0.25 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 7.9 | 12.4 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 44.65 | 27.2 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 9 | зона акваторий | 3.1 | 3.1 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 9.6 |
| д. Барбашина |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 35.8 | 35.8 |
| 1 | жилая зона |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 21 | 22.3 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.3 | 0.55 |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий | 1.9 | 1.9 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры |  |  |
| 5.1. | зона улично-дорожной сети | 4.8 | 4.8 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 7.8 | 6.25 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 9 | зона акваторий |  |  |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 0.9 |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 1.4 |
| д. Макуй |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 75.9 | 77.1 |
| 1 | жилая зона |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 22.3 | 32.7 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.25 | 0.4 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 0.65 | 0.65 |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 4.5 | 8.3 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны (внутри границ поселка) | 35.6 | 27.45 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 5 |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 9 | зона акваторий | 7.6 | 7.6 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 7.5 |
| с. Сладковское |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 165,5 | 256,5 |
| 1 | жилая зона | 64,2 | 99,5 |
| 1.1 | зона жилой застройки средней этажности | 0,8 | 0,8 |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 63,4 | 98,7 |
| 2 | зона административно-делового назначения | 5,1 | 8,3 |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 2,0 | 2,7 |
| 2.2. | зона спортивного назначения | --- | 1,7 |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 3,1 | 3.6 |
| 2.4. | зона здравоохранения и соцобеспечения |  | 0,3 |
| 3 | производственная зона | 7,9 | 8,1 |
| 3.1. | зона промышленно-коммунальных объектов | 7,2 | 7,3 |
| 3.2. | зона сельскохозяйственных предприятий | 0,7 | 0,7 |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры | --- | 0,6 |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 7,5 | 16,4 |
| 6 | рекреационные зоны | 63,6 | 96,3 |
| 6.1. | зона мест общего пользования | 0,6 | 24,9 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 62,2 | 70,6 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 8,4 | --- |
| 8 | зона специального назначения | 2,5 | 2,5 |
| 8.1. | зона ритуального назначения (кладбища) | 2,5 | 2,5 |
| 9 | зона акваторий | 0,9 | 0,9 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок |  | 8.1 |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 3 |
| д. Томилова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 66.9 | 66.9 |
| 1 | жилая зона |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 15.1 | 27.7 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.35 | 0.8 |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 5.1 | 9 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 45.55 | 28.6 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 9 | зона акваторий | 0.8 | 0.8 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 12.4 |
|  | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.2 |
| д. Андронова |
| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Проект, га |
| 1 | Общая площадь земель в границах н.п. | 187.3 | 187.3 |
| 1 | жилая зона |  |  |
| 1.2. | зона индивидуальной жилой застройки | 37.2 | 56.7 |
| 2 | зона административно-делового назначения |  |  |
| 2.1. | зона многофункциональных общественных центров | 0.5 | 1.2 |
| 2.2. | зона спортивного назначения |  |  |
| 2.3. | зона школьных и дошкольных учреждений | 0.5 | 1 |
| 3 | производственная зона |  |  |
| 4 | зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 5 | зона транспортной инфраструктуры | 9.2 | 14.5 |
| 6 | рекреационные зоны |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | 0.25 | 0.25 |
| 6.2. | зона сельских лесов | 16.8 | 16.8 |
| 6.3. | ландшафтно-рекреационные зоны | 92.98 | 79.15 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 14.6 | 2.5 |
| 8 | зона специального назначения |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов (ТБО) | 0.07 |  |
| 9 | зона акваторий | 15.2 | 15.2 |
|  | Особые показатели |  |  |
|  | зона резервных территорий для размещения жилищного строительства за расчетный срок |  | 17.2 |
|  | зона резервных территорий общественных центров |  | 0.4 |

Глава 5.  Развитие жилых зон

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё» развитие жилищного строительства в Свердловской области будет происходить по трем направлениям:

1. Сохранение имеющегося жилого фонда на сложившемся уровне, поддержанием жилищного хозяйства путем уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов. В этом случае инвестиционная политика должна быть переориентирована на первоочередное обеспечение сохранности и поддержание на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилого фонда, объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и дорог (комплексная реконструкция существующей застройки).

2. Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу населения), то есть стремление к определенному установленному нормативу обеспеченности населения жильем.

3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства, находящихся в незавершенном строительстве.

В Послании Президента РФ (2007 г.) сказано, что ввод жилья по России до 2010 года должен составить 1.0 кв.м на одного человека. По Свердловской области в целом предполагается, в соответствии с реальными возможностями, до 2010 года выйти на ввод жилья на 1 человека до 0.5 кв.м в год, а к 2015 году до 0.8 кв.м в год на человека («Схема территориального планирования Свердловской области. Учитывая темпы увеличения объёмов строительства заложенные в «Схеме территориального планирования» предлагается увеличить ввод жилья на 2015 год по области до 3.47 млн. кв. м и довести ввод жилья на 1 человека до 0.8 кв.м.

Учитывая реальные темпы, ввод жилья в Сладковском сельском поселении на 1 человека на 2030 год составит 0,5 кв.м.

На расчетный срок население сельского поселения увеличится до 2,2 тыс. человек.

Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит 16,55 тыс. кв. м общей площади, к 2020 году – 5,26 тыс. кв.м.

Развитие жилищной политики на территориях сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района является одной из основных составляющих закрепления трудовых кадров в аграрном производстве, привлечения специалистов для работы в учреждениях и организациях сельской местности, обеспечение жильем  граждан с различными доходами.

Результатами реализации жилищной политики в сельских поселениях Слободо-Туринского муниципального района должны стать:

- создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека;

- обеспечение потребности в жилье молодых специалистов, молодых семей и других, привлекаемых на село кадров.

- Одна из важнейших социальных задач Слободо-Туринского муниципального района – развитие жилищного строительства:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- поддержка индивидуального жилищного строительства;

- развитие кредитно-финансовых механизмов для увеличения объемов строительства и приобретения индивидуального жилья.

В среднем по району к 2020 году планируется поднять уровень обеспеченности жильем до 30 кв. метров на 1 жителя.

В соответствии с основными показателями, предоставляемыми для разработки прогноза развития муниципального района, в Сладковском сельском поселении планируется ввод жилья по 0,1 тыс. кв. м в год. Проектом предлагается к строительству индивидуальный жилищный фонд (таблицы 5.4 – 5.6). В расчётах принято: средняя площадь индивидуального участка – 0,15 га, средняя площадь дома – 100 кв.м, коэффициент семейности – 3,0.

Средняя обеспеченность жилищным фондом по Сладковскому сельскому поселению на расчетный срок составит 30,0 кв. м / чел.

Структура жилищного фонда к концу расчетного срока

Таблица 5.4

| Показатели, единицы измерения |  | малоэтажная (2-3-этажная) секционная | индивидуальная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 66,55 | 1,92 | 64,63 |
| 2. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 16,55 | - | 16,55 |
| 3. Новое жилищное строительство, га | 41,8 | - | 41,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 279 | - | 279 |
| 5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 50,0 | 1,92 | 48,08 |
| 6. Убыль жилищного фонда в период до 2015 года, тыс. кв. м общей площади | 3,1 | - | 3,1 |
| 7. Жилищный фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 53,1 | 1,92 | 51,18 |

Средняя обеспеченность жилищным фондом в целом по Сладковскому сельскому поселению на первую очередь составит 26,5 кв. м/чел.

Структура жилищного фонда к концу первой очереди

Таблица 5.5

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Малоэтажная (2-3-этажная) секционная | Усадебная застройка |
| 1. Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 57,56 | 1,92 | 55,64 |
| 2. Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 5,26 | - | 5,26 |
| 3. Новое жилищное строительство, га | 16,2 | - | 16,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 108 | - | 108 |
| 5. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 52,3 | 1,92 | 52,3 |
| 6. Убыль жилищного фонда в период до 2015 года, тыс. кв. м общей площади | 0,8 | - | 0,8 |
| 7. Жилищный фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 53,1 | 1,92 | 51,18 |

Жилищный фонд на проектные периоды

Таблица 5.6

| Наименование населенных пунктов с разделением по территориальным отделениям | Объём жилищного строительства на расчётный срок, тыс. кв.м общей площади | Потребность в территориях под новое строительство на расчётный срок, га | Обеспеченность на расчётный срок, кв.м/га | Объём жилищного строительства на первую очередь, тыс. кв.м общей площади | Потребность в территориях под новое строительство на первую очередь, га | Обеспеченность на первую очередь кв.м/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сладковское сельское поселение | 16,55 | 41,8 | 30,0 | 5,26 | 16,2 | 26,5 |
| с. Сладковское | 8,85 | 35,4 | 30,0 | 3,66 | 14,6 | 24,6 |
| д. Андронова | 1,1 | - | 30,0 | 0,1 | - | 25,4 |
| д. Макуй | 0,7 | - | 30,0 | 0,3 | - | 27,5 |
| д. Томилова | 0,9 | - | 30,0 | 0,1 | - | 25,6 |
| с. Куминовское | 0,9 | - | 30,0 | 0,5 | - | 29,2 |
| д. Барбашина | 2,0 | 0,4 | 30,0 | 0,2 | 0,4 | 22,1 |
| с. Пушкарёва 1-е | 1,3 | 5,2 | 23,1 | 0,3 | 1,2 | 21,5 |
| с. Пушкарёва 2-е |  |  |  |  |  |  |
| д. Суханова | 0,8 | 0,8 | 30,0 | 0,1 | - | 27,2 |

Глава 6. Развитие зон социальной  инфраструктуры

Систему обслуживания населения Сладковского сельского поселения проектом предлагается формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – село Сладковское, центр сельского поселения с полным составом учреждений повседневного, периодического посещения.

- местные центры обслуживания – представлены центрами территориальных отделений с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения.

Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания определены исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, независимо от формы собственности.

Для определения потребности в учреждениях обслуживания принято проектное население, согласованное администрацией Слободо-Туринского муниципального района (письмо № 268 от 25.04.2010 г.). Население Сладковского сельского поселения на первую очередь составит 2106 человек, на расчетный срок – 2200 человек.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально – бытового назначения для  населения Сладковского сельского поселения приведён в таблице 6.2.

Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), при нормативе 50 мест на 1 тыс. человек, составит по сельскому поселению на первую очередь 105 мест и на расчётный срок – 110 мест. Предлагается размещение ДОУ в с. Сладковское и с. Куминовское, с учётом обслуживания этими садиками остальных населённых пунктов поселения.

Школ в поселении достаточно, новые не планируются.

Учреждения внешкольного образования и межшкольные учебно-производственные комбинаты по проекту будут располагаться при школах.

Система здравоохранения поселения 4 фельдшерско – акушерскими пунктами, планируется открытие общеврачеьной практики в с. Сладковское и 4-х ФАПов.

Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Планируется размещение ФАП в д. Макуй, д. Томилова, д. Барбашина, д. Суханова.

Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения в сельском поселении не размещаются, они размещены в районном центре.

Учреждений культуры в поселении достаточно, новых не планируется.

Из предприятий торговли планируется строительство одного магазина в д. Томилова.

Из объектов коммунально-бытового назначения в округе необходимо строительство предприятий бытовых услуг на 9 рабочих места, строительство бани в с. Сладковское на 15 мест.

Размещение предприятий торговли, бытового обслуживания, кредитно-финансовых учреждений, административных объектов и др. объектов по сельским населённым пунктам следует уточнить при разработке генеральных планов сельских населённых пунктов.

Из объектов физической культуры и спорта предлагается строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Сладковское; строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания для населения Сладковского сельского поселения приведен в таблице 6.2.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально – бытового

назначения для населения Сладковского сельского поселения

Таблица 6.2

| № п/п | Объекты социального и коммунально – бытового назначения, ед. измерения, местонахождение | Сущ. положение | Требуется по нормам | Размещено по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемые | новое строительство |
|  |  |  | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. |
| Объекты образования |
| 1 | Общеобразовательные учреждения, учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | 844 | 236 | 246 | 844 | 844 | - | - |
|  | с. Сладковское | 462 | 102 | 103 | 462 | 462 | - | - |
|  | д. Андронова | - |  |  |  |  | - | - |
|  | д. Макуй | 100 |  |  | 100 | 100 | - | - |
|  | д. Томилова | - |  |  |  |  | - | - |
|  | с. Куминовское | 192 |  |  | 192 | 192 | - | - |
|  | д. Барбашина | - |  |  |  |  | - | - |
|  | с. Пушкарёва 1-е | 90 |  |  | 90 | 90 | - | - |
|  | с. Пушкарёва 2-е | - |  |  |  |  | - | - |
|  | д. Суханова | - |  |  |  |  | - | - |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | 48 | 105 | 110 | 38 | 38 | 67 | 72 |
|  | с. Сладковское | 38 | 45 | 46 | 38 | 38 | 37 | 42 |
|  | д. Андронова | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
|  | д. Макуй | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
|  | д. Томилова | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
|  | с. Куминовское | 10 | 13 | 13 | - | - | 30 | 30 |
|  | д. Барбашина | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
|  | с. Пушкарёва | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
|  | д. Суханова | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования, учащихся | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 46 | 48 | - | - | 46 | 48 |
|  | с. Сладковское | - | 46 | 48 | - | - | 46 | 48 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 19 | 20 | - | - | 19 | 20 |
|  | с. Сладковское | - | 19 | 20 | - | - | 19 | 20 |
| Объекты здравоохранения. |
| 5 | Общая врачебная практика, объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Сладковское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт, объект | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | с. Сладковское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | д. Андронова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | д. Макуй | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Томилова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Куминовское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | д. Барбашина | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Пушкарёва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | д. Суханова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Объекты торговли и питания. |
| 7 | Предприятия торговли, кв. м. торговой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | 1620 | 560 | 616 | 1620 | 1620 | 35 | 35 |
|  | с. Сладковское | 823 | 255 | 258 | 823 | 823 | - | - |
|  | д. Андронова | 129 |  |  | 129 | 129 | - | - |
|  | д. Макуй | 108 |  |  | 108 | 108 | - | - |
|  | д. Томилова | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 |
|  | с. Куминовское | 236 |  |  | 236 | 236 | - | - |
|  | д. Барбашина | 161 |  |  | 161 | 161 | - | - |
|  | с. Пушкарёва 1-е | 142 |  |  | 142 | 142 | - | - |
|  | с. Пушкарёва 2-е |  |  |  |  |  | - | - |
|  | д. Суханова | 21 |  |  | 21 | 21 | - | - |
| 8 | Предприятия общественного питания, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 65 | 68 | - | - | 65 | 68 |
|  | с. Сладковское | - | 28 | 29 | - | - | 28 | 29 |
|  | д. Андронова | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 |
|  | д. Макуй | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
|  | д. Томилова | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
|  | с. Куминовское | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
|  | д. Барбашина | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
|  | с. Пушкарёва 1-е | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
|  | с. Пушкарёва 2-е | - |  |  | - | - |  |  |
|  | д. Суханова | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Объекты культуры. |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | 950 | 316 | 330 | 950 | 950 | - | - |
|  | с. Сладковское | 300 | 127 | 138 | 300 | 300 | - | - |
|  | д. Андронова | 150 | 33 | 33 | 150 | 150 | - | - |
|  | д. Макуй | 150 | 23 | 23 | 150 | 150 | - | - |
|  | д. Томилова | 80 | 18 | 18 | 80 | 80 | - | - |
|  | с. Куминовское | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | - | - |
|  | д. Барбашина | 70 | 28 | 28 | 70 | 70 | - | - |
|  | с. Пушкарёва | 100 | 39 | 40 | 100 | 100 | - | - |
|  | д. Суханова | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 10 | Библиотеки, учереждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 |
|  | с. Сладковское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Андронова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Макуй | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Томилова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Куминовское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Барбашина | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Пушкарёва 1-е | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Пушкарёва 2-е | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Суханова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Объекты коммунально-бытового назначения. |
| 11 | Предприятия бытовых услуг, рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 8 | 9 | - | - | 8 | 9 |
|  | с. Сладковское | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 |
|  | д. Андронова | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Макуй | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Томилова | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Куминовское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Барбашина | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Пушкарёва 1-е | - - | 1 | 1 | - - | - - | 1 | 1 |
|  | с. Пушкарёва 2-е |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Суханова | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Бани, помывочных мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 |
|  | с. Сладковское | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 |
| 13 | Жилищно-эксплуатационные организации, объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сладковское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Общественные туалеты, прибор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | с. Сладковское | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта. |
| 15 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек, занимающихся спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 63 | 66 | - | - | 63 | 66 |
|  | с. Сладковское | - | 63 | 66 | - | - | 63 | 66 |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра, кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 2053 | 2145 | - | - | 2053 | 2145 |
|  | с. Сладковское | - | 2053 | 2145 | - | - | 2053 | 2145 |
| 17 | Спортивные залы, кв. м площади пола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 442 | 462 | - | - | 442 | 462 |
|  | с. Сладковское | - | 442 | 462 | - | - | 442 | 462 |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи. |
| 18 | Отделения и филиалы сберегательного Банка, операционное место |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Сладковское | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Отделения связи, объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сладковское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | с. Сладковское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Глава 7. Развитие производственных  зон

В виду перестройки и экономического кризиса многие производственные объекты являются недействующими и предлагаются к ликвидации, а их территории должны быть рекультивированы.

В проекте проанализированы конкретные ситуации размещения основных производственных объектов и даны рекомендации по их трансформации: закрытию, уменьшению размеров их территории или сокращению санитарно-защитных зон,  размещению   новых инженерно-коммунальных объектов,  резервированию или рекультивации площадок недействующих предприятий, размещению резервных территорий без определения их назначения.

Мероприятия по упорядочению производственных территорий отражены на схемах 3, 8-16.  В таблице 6.1 приведен перечень и характеристика производственных площадок в привязке к населенным пунктам,  в которых они расположены  ( для объектов расположенных в границах населенных пунктов номера по экспликации одинарные, соответствуют  схеме населенного пункта) или к которым они тяготеют ( номера по экспликации для объектов вне границ населенных пунктов  - двойные с точкой).

В проекте не предполагается  существенного развития производственных территорий на расчетный срок, однако  выполненные схемы территориального планирования позволяют вести корректировку генерального плана по мере необходимости размещения новых предприятий.

Характеристика производственных территорий

Сладковского сельского поселения

Таблица 7.1

| № по экспликации | Наименование объекта | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Несоответствие | Площадь, га | СЗЗ,м | Мероприятия | Площадь, га | СЗЗ,м |
| д. Пушкарева 1-ое.2-ое |
| 1.1 | Нефтебаза | недейств. |  | 1.8 | - | рекультивация | - | - |
| 1.2 | Свино-товарная ферма СПК Сибиряк | недейств. |  | 3.6 | - | рекультивация | - | - |
| 1.3 | Склад |  |  | 2 | 100 |  | 2 | 100 |
| 1.4 | Молочно-товарная ферма |  | жилье в СЗЗ | 3.7 | 300 | уменьшение СЗЗ | 3.7 | 100 |
| 1.5 | Зерносушилки | недейств. |  | 3.4 | - | рекультивация | - | - |
| 1.6 | Пожарная часть |  |  | 0.9 | 100 |  | 0.9 | 100 |
| 1.7 | Электроподстанция |  |  | 0.16 | 100 |  | 0.16 | 100 |
| 1.8 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.5 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| 1.9 | Скотомогильник |  |  | 1 | 1000 |  | 1.0 | 1000 |
| д. Суханова |
| 2.1 | Молочно-товарная ферма |  | жилье в СЗЗ | 1 | 300 |  | 1.7 | 300 |
| 2.2 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.15 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| с. Куминовское |
| 11 | АЗС СПК «Сибиряк» |  |  | 0.03 | 50 |  | 0.03 | 50 |
| 12 | Гараж |  |  | 0.03 | 50 |  | 0.03 | 50 |
| 3.1 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 30.6 | - | рекультивация | - | - |
| 3.2 | Свино-товарная ферма | недейств. |  | 0.75 | 300 | рекультивация | - | - |
| 3.3 | Нефтебаза |  |  | 0.45 | 100 |  | 0.45 | 100 |
| 3.4 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 1 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| 3.5 | Кладбище |  |  | 1.3 | 100 | расширение | 2.0 | 100 |
| 3.6 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| 3.7 | Молочно-товарная ферма |  |  |  |  | новая | 1.0 | 300 |
| 3.8 | Свалка ТБО |  |  |  |  | новая | 1.5 | 1000 |
|  | Для с/х. производства |  |  |  |  | резерв | 2.7 | 300 |
| д. Барбашина |
| 3 | Ферма КРС СПК «Сибиряк» |  | жилье в СЗЗ | 1.5 | 300 | уменьшение СЗЗ | 1.5 | 100 |
| 4.1 | Машинно-транспортная мастерская |  | жилье в СЗЗ | 0.7 | 100 |  | 0.7 | 100 |
| 4.2 | Молочно-товарная ферма |  | жилье в СЗЗ | 10.5 | 300 | уменьшение территории | 7.9 | 300 |
| 4.3 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.7 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| 4.4 | Скотомогильник |  |  | 0.4 | 1000 |  | 0.4 | 1000 |
| 4.5 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| д. Макуй |
| 5.1 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 15 | - | рекультивация | - | - |
| 5.2 | Кладбище |  |  | 0.6 | 100 | расширение | 1.6 | 100 |
| 5.3 | Свалка ТБО |  |  | 0.9 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| 5.4 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| 5.5 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
|  | Для с/х производства |  |  |  |  | резерв | 1.6 | 300 |
| с. Сладковское |
| 12а | Автодром |  |  | 0.5 | 100 |  |  |  |
| 18 | СПК Иволга |  |  | 3 | 50 |  | 3 | 50 |
| 19 | Пилорама |  |  | 0.8 | 100 |  | 0.8 | 100 |
| 20 | Склад |  |  | 1.5 | 50 |  | 1.5 | 50 |
| 21 | Котельная |  |  | 0.1 | 50 |  | 0.1 | 50 |
| 22 | Котельная |  |  | 0.3 | 50 |  | 0.3 | 50 |
| 6.1 | Кладбище |  |  | 2.5 | 100 | Закрыто | 2.5 | 100 |
| 6.2 | Зерносушилки | недейств. |  | 4.5 | - | рекультивация | - | - |
| 6.3 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 8 | - | рекультивация | - | - |
| 6.4 (24) | Пожарная часть |  |  | 0.4 | 50 |  | 0.4 | 50 |
| 6.5 (25) | К/х «Возрождение |  |  | 0.7 | 50 |  | 0.7 | 50 |
| 6.6 | Котельная | недейств. |  | 0.3 | - | рекультивация | - | - |
| 6.7 | Электроподстанция |  |  | 0.3 | 100 |  | 0.3 | 100 |
| 6.8 | Свалка ТБО |  |  | 2.9 | 1000 | реконструкция | 3.5 | 1000 |
| 6.9 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
| 6.10 | Кладбище |  |  |  |  | новое | 2.8 | 50 |
|  | Для с\х пердеприятия |  |  |  |  | резерв | 4 | 300 |
| д. Томилова |
| 7.1 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 2 | - | рекультивация | - | - |
| 7.2 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.4 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| 7.3 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
|  | Для с\х пердеприятия |  |  |  |  | резерв | 2.4 |  |
| д. Андронова |
| 7 | Водонапорная башня | недейств. |  |  | - | рекультивация | - | - |
| 8 | Столярная. склад. гараж | недейств. |  |  | - | рекультивация | - | - |
| 8.1 | Молочно-товарная ферма | недейств. |  | 19.8 | - | рекультивация | - | - |
| 8.2 | Телевышка |  |  | 1.8 | 100 |  | 1.8 | 100 |
| 8.3 | Свалка ТБО |  | жилье в СЗЗ | 0.2 | 1000 | ликвидация, рекультивация | - | - |
| 8.4 | Кладбище |  |  | 1.0 | 100 | расширение | 2.0 | 100 |
| 8.5 | Скотомогильник сибироязвенный |  |  |  |  | законсервирован |  |  |
|  | Итого: |  |  | 143.2 |  |  | 52.12 |  |
|  | в том числе вне населенных пунктов: |  |  | 125.91 |  |  | 43.46 |  |

Глава  8. Сохранение  историко-культурного и природного наследия

Слободо-Туринский район обладает богатой историей и  рекреационными ресурсами, наиболее ценные памятники культуры, природные комплексы   охраняются государством в соответствии с Российским законодательством.

Памятники культуры

В целях  обеспечения сохранности  культурного наследия, в соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  требуется разработка «Проектов зон охраны» объектов культурного наследия, в которых  определяются границы: территории памятников,  зон охраны памятников, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения окружающей среды памятника,    зона охраны прилегающего к памятникам ландшафта, в каждой зоне определяется регламент охраны и использования территорий.

На территории Сладковского поселения по сведениям НПЦ по охране памятников Свердловской области выявлено 5  археологических памятников, расположенных районе деревень Пушкарево-1, Пушкарево-2, Андронова (таблица 8.1, схемы 2,3).

В архелогическом отношении территория  изучена слабо.         Необходимо продолжить изучение культурного наследия и проведение работ по постановке памятников на федеральный учет. Кроме того необходимо разработка и утверждение в установленном порядке, вне разработки генерального плана,  проекта «Зон охраны культурного наследия».

Особо охраняемые природные территории устанавливаются на основании  Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях».  Памятники природы регионального значения определяются в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», размещаются памятники природы) и от 1 августа 2006 года N 650-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года N 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области».

По данным Министерства природных ресурсов Свердловской области на территории Сладковского поселения расположены памятники природы регионального значения:

Памятники природы:

- Деревья вяза гладкого, ГУ СО «Байкаловское лесничество» Ницинского участкового лесничества урочища КХ « Сладковское» часть кВ.8, в 2-х км северо-западнее д.Макуй, на левом берегу р. Туры.

Охотничьи заказники:

- «Слободо-Туринский», ГУ СО «Байкаловское лесничество» Ницинского участкового лесничества урочища КХ «Заречное» кВ. 1 ( часть), 3 – 18, урочища СПК «Нива» кВ.1 – 9, 18, урочища КХ «Сладковское» кВ.10,1 (часть), 12 (часть), 19-26, 27 (часть), 30, 31, 32 ( часть), 33 (часть), 34, Куминовского участкового лесничества Куминовского участка кВ. 1-27.

Наличие на территории поселения памятников культуры и особо охраняемых природных территорий необходимо использовать для организации научного и экологического туризма.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий  составляет 27513  га.

Охрану памятников природы  должна осуществлять администрация Слободо-Туринского района и администрация  Сладковского поселения в соответствии с законодательством.

В целом, режим ведения хозяйства в особо охраняемых природных территориях запрещает:

- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство, засорение или захламление территории;

- прогон, выпас скота, сенокошение;

- добычу полезных ископаемых;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;

- въезд и стоянку автотранспорта;

- разбивку туристических стоянок, разведение костров;

- прочее.

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

# Список объектов археологического наследия

# в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области

# по состоянию на 10.10.2010 г.

# Таблица 8.1

| № | Наименование ОКН | Тип | Эпоха | Местонахождение | Описание ориентиров | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Андроновское I | Городище | Поздний железный век | Слободо-Туринский муниципальный район В 3,5 км к СВ от дер. Андроново, в 3 км к югу от дер. Макушино, левый берег р. Туры. Памятник возвышается над уровнем поверхности берега на 1,5 м. | Городище занимает небольшую площадку прямоугольной формы, вытянутую с севера на юг на 55 м, с запада на восток - на 25 м. Площадка окружена глубоким рвом и валом. Выход расположен в северо-западном углу городища. | Выявленный объект культурного наследия |
| 3. | Андроновское II | Селище | Поздний железный век Историческая археология | Слободо-Туринский муниципальный район Восточная часть дер. Андроново, правый берег р. Туры. |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 13. | Суликовское | Селище | Историческая рхеология | Слободо-Туринский муниципальный район северная окраина дер. суликово, правый берег р. Туры. |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 25. | Пушкарево I | Селище | Историческа археология | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,15 км к СВ от дер. Пушкарево, правый берег старицы р. Туры. |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 26. | Пушкарево II | Селище | Историческая археология | Слободо-Туринский муниципальный район В 0,5 км к западу от дер. Пушкарево, правый берег старицы р. Туры. |  | Выявленный объект культурного наследия |

Глава 9. Инженерная  подготовка и благоустройство

# Мероприятия по инженерной подготовке выполнены на основе комплексного анализа природных и планировочных условий, сложившихся на территории поселения,  и направлены на создание благоприятных  условий для проживания и перспективного строительства.

В результате характеристики природных условий по степени пригодности территории района к застройке были выявлены неблагоприятные, ограниченно благоприятные и благоприятные для строительства участки. В границах поселения определены:

- неблагоприятные для застройки территории, требующие осуществления комплекса мероприятий по инженерной подготовке;

- ограниченно благоприятные территории, требующие осуществления несложных мероприятий по инженерной подготовке.

Предлагаемые проектом мероприятия по инженерной подготовке  в зависимости от различных видов воздействий, условно делятся на:

1.Общие: вертикальная планировка территорий; организация отвода дождевых и талых вод ( выполняется при разработке генеральных планов населенных пунктов).

2.Специальные: защита территории от подтопления;  освоение заболоченных территорий;  защита территории от затопления;  защита от оврагообразования и боковой эрозии;  восстановление территорий, нарушенных техногенным воздействием человека.

Перечень мероприятий приводится в таблице 9.1.

# Защита территории от подтопления

# На территориях поселков требуемая норма осушения – 2 м достигается подсыпкой территории – повышением планировочных отметок поверхности. При этом сплошная подсыпка территории выполняет роль защиты от затопления и одновременно мероприятие по осушению территории.

# Освоение заболоченных территорий

# Небольшая глубина долин рек, медленный сток атмосферных осадков, а также залегание с поверхности болотных и озерно-аллювиальных глинистых грунтов обуславливают заболоченность территории, главным образом, долин рек и водораздельных площадей муниципального района.

# На территориях поселков заболоченность встречается редко. Мероприятия по освоению  заболачиваемых территорий в поселках вдоль берегов при мощности торфяной залежи до 2 м предусматривают пригрузку минеральным грунтом до отметок, позволяющих решить поверхностный водоотвод.

Остальные заболоченные территории, встречающиеся на территориях поселков, при мощности торфяной залежи от 0,5 до 3,0 м и надежных грунтах минерального дна болота подлежат осушению, полному выторфовыванию под зданиями, инженерными коммуникациями и дорогами, и частичному – под тротуарами и газонами с последующей засыпкой минеральным грунтом, устройством постоянных дренажей глубокого заложения под зданиями и мелкого – под дорогами (при условии высокого уровня стояния грунтовых вод), и планировки территории.

# Минимальная толщина слоя минерального грунта принята 1 м. На проезжих частях улиц и дорог толщина устанавливается в зависимости от интенсивности движения транспорта.

# Защита территории от затопления.

# Продолжительность весеннего половодья реки Туры составляет в среднем 70 и 52 суток; мелких рек – около месяца. При этом затапливается значительная часть поймы реки с прилегающими территориями поселков и мосты.

# На основании «Схемы комплексной оценки территории района» проектом предлагается два вида защиты территорий поселков от затопления: сплошная подсыпка территории и устройство дамб обвалования.

# - сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок. Применяется на небольших по площади территориях и при наличии резервов грунта. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. При этом необходимо предусматривать перемещение грунтовых масс с незатапливаемых участков берега или поймы на затапливаемые. При дефиците грунтов надлежит использовать выемки при углублении русел рек для целей судоходства, расчистки и благоустройства стариц, протоков и других водоемов, расположенных на защищаемой территории либо вблизи ее (см п. 2.2.5). Такое мероприятие требуется на территориях д. Пушкарево 1-е, 2-е (вдоль ручьев в центральной и восточной частей поселка), с. Куминовское (вдоль ручья в центральной части поселка и левого берега реки Тура в границах поселка), д. Макуй (в южной части на левом берегу реки Тура в границах поселка) в качестве обеспечения защиты от затопления и заболачивания берегов;

# - обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами. На территории предлагается применять общее обвалование и обвалование по участкам в зависимости от наличия пересекаемых водотоков. Высота дамб определяется из условия невозможности перелива воды через гребень дамбы при расчетном уровне высоких вод. Проектом предлагается устройство насыпной земляной дамбы в качестве мероприятия по защите от затопления в северо-западной части с. Сладковское, со стороны правого берега реки Тура, а также в юго-восточной части д. Андронова – со стороны зоны затопления.

# Организация стоков поверхностных вод с территорий перечисленных поселков при низких уровнях воды в реке осуществляется самотеком через тело дамбы при помощи водопропускных труб. При этом трубы обеспечиваются обратными затворами, перекрывающими сток во время половодья и паводков. На период стояния высоких вод в реке перекачка поверхностных вод через дамбу осуществляется с помощью насосной станции - в с. Сладковское, в д. Андронова - при помощи нагорных канав вдоль дамбы со стороны поселка с уклоном в сторону выпуска поверхностных вод. Проектом предлагается озеленение дамб и использование их в качестве мест отдыха населения.

# Защита территории от оврагообразования и боковой эрозии

# Некоторым участкам пойм рек на территории сельского поселения свойственна эрозионная деятельность. Овраги развиваются на склонах берегов из небольших промоин в результате стока по ним дождевых и талых вод.

# На основании «Схемы комплексной оценки территории района» проектом предлагаются мероприятия по берегоукреплению (д. Суханова, д. Макуй, с. Сладковское, д. Томилова, д. Андронова), включающие в себя:

# - уполаживание и террасирование склонов;

# - посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев;

# - регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений. Проектом предлагается осуществление стока на склонах по системе лотков в расположенный у основания склона лоток, по которому вода направляется на очистные сооружения или непосредственно в водоем.

# Реабилитация  территорий бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Реабилитация - восстановление территории, осуществляется путем обработки грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта). Вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом. Далее выполняются работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников.

Такие территории встречаются на месте бывших нефтебазы, молочно-товарных и свинотоварных ферм, зерносушилок в с. Пушкарево 1-е, 2-е, с. Куминовское, д. Макуй, с. Сладковское, д. Томилова, д. Андронова.

Рекультивация, реконструкция и размещение  полигонов ТБО

На территории муниципального района требуются мероприятия по обеспечению санитарной безопасности, а именно:

- закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО – в  с. Пушкарево 1-е, д. Суханова, с. Куминовское, д. Барбашина, д. Макуй, д. Томилова, д. Андронова;

- реконструкция и расширение существующих свалок ТБО – с. Сладковское;

- устройство новых полигонов ТБО с обеспечением всех нормативных показателей – с. Куминовское.

Рекультивация свалок.

Мероприятия по рекультивации свалок ТБО включают в себя:

- засыпка трещин и провалов;

- вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом;

- нанесение гидроизоляционного слоя;

- нанесение инертного грунта;

- укладка и планировка плодородного слоя;

- подбор  ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами.

Устройство полигонов ТБО.

На участке складирования проектируется устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции. Средняя глубина котлована, отрываемого в основании полигона, рассчитывается из условия баланса земельных работ и уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод должен быть на 1 м ниже днища котлована.

Размещение грунта из котлованов первой очереди проектируется в кавальерах по периметру полигона, из котлованов второй очереди грунт подается на изоляцию ТБО.

Днище котлована проектируется горизонтальным, обеспечивая равномерное распределение фильтрата по всей площади основания полигона. Учитывая рельеф местности и очередность складирования твердых бытовых отходов, участок разбивается на ряд котлованов. На участках с уклоном более 0,5 % проектируется каскад котлованов.

Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов.

Свалки должны быть устроены с водоотводными канавами, ограждениями, обнесены водоупорными валами, оборудованы контрольно-дезинфицирующими установками и пандусами для подъезда и разгрузки мусоровозов.

Консервация и организация новых кладбищ

На территории Сладковского сельского поселения присутствует кладбище - в с. Сладковское, не соответствующее санитарным нормам.

Проектом предлагается закрытие (консервация) этого кладбища и размещение нового на юго-западе, в 450 м от поселка.

Консервация кладбища выполняется с соблюдением следующих условий:

- использование территории места кладбища разрешается по истечении двадцати лет с момента его закрытия. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается;

- производить захоронения на закрытом кладбище запрещается.

Планировочные решения при организации нового кладбища должны соответствовать следующим условиям:

- кладбище должно иметь уклон в сторону, противоположную от населенного пункта, открытых водоемов (также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей);

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы в пределах 6 - 18%.

Ввод кладбища в эксплуатацию допускается после ограждения его территории, разбивки на сектора, благоустройства и озеленения, строительства основных дорог, организации отвода и сбора поверхностных вод, окончания строительства сооружений, предусмотренных проектом.

Мероприятия по инженерной подготовке Сладковского сельского поселения

# Таблица  9.1

| № п/п | Наименование | Состав мероприятий | Месторасположение | Очередь | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 с. Пушкарево |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | вдоль берегов ручьев в центральной части поселка | расчетный срок | га | 3.85 |
|  |  |  | вдоль берегов ручьев в восточной части поселка |  |  | 0.87 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на юго-востоке, в 500 м от поселка | 1 очередь | га | 0,5 |
| 3 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | нефтебаза (1.1) | расчетный срок | га | 2.21 |
|  |  |  | свинотоварная ферма (1.2) |  |  | 3.66 |
|  |  |  | зерносушилки (1.5) |  |  | 4.08 |
| 2 д. Суханова |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | правый берег реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 0.49 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на юго-востоке, в 120 м от поселка | 1 очередь | га | 0.49 |
| 3 с. Куминовское |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | вдоль берегов ручья в центре поселка | расчетный срок | га | 5.68 |
|  |  |  | вдоль левого берега реки Тура в поселке |  |  | 2.63 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-западе, в 600 м от поселка | расчетный срок | га | 1.01 |
| 3 | устройство полигона ТБО | устройство котлованов; получение грунта для изоляции; при необходимости - устройство искусственных непроницаемых экранов; устройство водоотводных канав, ограждения, водоупорных валов; оборудование контрольно-дезинфицирующими установками и пандусами для подъезда и разгрузки мусоровозов | на северо-востоке, в 2 км от поселка | 1 очередь | га | 1.50 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (3.1) | 1 очередь | га | 0.75 |
|  |  |  | свинотоварная ферма (3.2) | расчетный срок |  | 30.60 |
| 4 д. Барбашина |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикаль-ная планировка; создание откосов и берегоукрепление | в южной и юго-восточной части поселка на заболачиваемой территории | расчетный срок | га | 2.43 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-востоке, в 100 м от поселка | расчетный срок | га | 0.70 |
| 5 д. Макуй |
| 1 | сплошная подсыпка территории | намыв грунта песчаными и песчано-гравелистыми грунтами, аллювиальными песками (при отсутствии - суглинки и глины); отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (с учетом уплотнения грунта принимается запас по высоте - 1,5 % в супесчаных и суглинистых грунтах, 0,75 % из песчаных грунтов); вертикальная планировка; создание откосов и берегоукрепление | в южной части на левом берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | га | 29.80 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | в южной части по левому берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 0.94 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на северо-востоке, в 1 км от поселка | 1 очередь | га | 0.91 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (5.1) | расчетный срок | га | 13.29 |
| 6 с. Сладковское |
| 1 | устройство дамбы обвалования | сооружается сухим способом путем привоза или перемещения грунта на месте строительства с последующим выравниваем и уплотнением (желательно песчаные грунты, при применении глинистых грунтов требуется полное обезвоживание насыпи); организация стока поверхно-стных вод со стороны поселка обеспечивается устройством нагорной канавы с уклоном в сторону очистных сооружений | северо-западная часть поселка, со стороны правого берега реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 1.30 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на северо-востоке по правому берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 1.00 |
| 3 | реконструкция свалки ТБО | устройство котлованов; использование грунта для изоляции; устройство искусственных непроницаемых экранов; устройство водоотводных канав, ограждения, водоупорных валов; оборудование контрольно-дезинфицирующими установками и пандусами для подъезда и разгрузки мусоровозов | на юго-западе, в 400 м от поселка | 1 очередь | га | 2.01 |
| 4 | консервация кладбища | запрет новых захоронений; установление правил пользования территорией в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 | в северо-западной части поселка | 1 очередь | га | 2.50 |
| 5 | организация нового кладбища | ограждение территории; разбивка на сектора; благоустройство и озеленение; строительство основных дорог; организация отвода и сбора поверхностных вод; строительство сооружений, предусмотренных проектом | на юго-западе, в 450 м от поселка | 1 очередь | га | 3.00 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | зерносушилки (6.2) | расчетный срок | га | 4.55 |
|  |  |  | молочно-товарная ферма (6.3) |  |  | 8.00 |
| 7 д. Томилова |
| 1 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на востоке по правому берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 0.62 |
| 2 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | на западе, в 500 м от поселка | 1 очередь | га | 0.76 |
| 3 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (7.1) | расчетный срок | га | 0.96 |
| 8 д. Андронова |
| 1 | устройство дамбы обвалования | сооружается сухим способом путем привоза или перемещения грунта на месте строительства с последующим выравниваем и уплотнением (желательно песчаные грунты, при применении глинистых грунтов требуется полное обезвоживание насыпи); организация стока поверхностных вод со стороны поселка обеспечивается устройством нагорной канавы с уклоном в сторону выпуска вод | южная часть поселка со стороны зоны затопления | расчетный срок | км | 1.00 |
| 2 | берегоукрепление | уполаживание и террасирование склонов; посев многолетних трав на склонах, противоэрозионная посадка кустарников и деревьев; регулирование стоков талых и ливневых вод при помощи водонаправляющих сооружений | на востоке по правому берегу реки Тура в поселке | расчетный срок | км | 1.60 |
| 3 | рекультивация свалки ТБО | засыпка трещин и провалов; вертикальная планировка территории в увязке с существующим рельефом; нанесение гидроизоляционного слоя; нанесение инертного грунта; укладка и планировка плодородного слоя; подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами | в границах поселка | 1 очередь | га | 0.82 |
| 4 | реабилитация на территориях бывших промышленных и сельскохозяйственных предприятий | обработка грунта в целях нейтрализации специальными составами (или снятия верхнего слоя грунта); вертикальная планировка территории выполняется в соответствии с использованием территории в общем планировочном решении и с увязкой с существующим рельефом; работы по нанесению слоя плодородного грунта; подготовки посадочных мест для озеленения; посадки деревьев и кустарников | молочно-товарная ферма (8.1) | расчетный срок | га | 19.86 |

Глава 10. Зоны  с особыми условиями использования

территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом составной частью проекта является раздел - установление зон с особыми условиями использования территорий, которые используются при разработке «Правил землепользования и застройки» .

На территории Сладковского поселения необходимо учитывать следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны производственных объектов накладывают ограничение на использование территории по экологическим требованиям и  определяются на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В санитарно-защитных зонах запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образовательных, детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевых отраслей промышленности. Основной вид использования территории СЗЗ – озеленение. Разрешается размещать: предприятия меньшего класса санитарной опасности, пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, общественные здания административного назначения.

На территории Сладковского района можно выявить участки размещения жилой застройки в санитарно-защитных зонах от агро-промышленных объектов, кладбищ, свалок бытовых отходов, скотомогильников  ( схемы 2, 8-16, таблица 7.1).

# Охранные зоны воздушных высоковольтных электрических сетей

# По территории Сладковского поселения проходит ВЛ 110 кВ и ниже.

# Для таких ВЛ устанавливаются зоны охраны в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»  (Постановление Совета Министров СССР № 255 от 26 марта 1984 г):

- ВЛ 110 кВ – коридор шириной 50 м (20 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении),

- ВЛ 35 кВ – коридор шириной 40 м (15 метров в каждую сторону от проекции на землю крайнего провода при не отклоненном положении).

В зоне охраны электрических сетей (ВЛЭП) запрещается размещать:

- автозаправочные станции, склады горюче-смазочных и горючих материалов, места складирования отходов производства и потребления;

- остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов;

- спортивные площадки, площадки для игр;

- общественные объекты, связанные с массовым пребыванием людей.

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос любых зданий и сооружений и иные виды хозяйственной деятельности производятся в охранной зоне с согласования организаций, в ведении которых находятся данные сети.

Коридоры ВЛ высокого напряжения, проходящие по территории поселения в основном соответствуют нормативным требованиям и учтены при размещении объектов капитального строительства.

Охранные зоны магистральных газопроводов  определеляюся на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Охранная зона газопровода 100м. Прохождение газопровода предусматривается вне границ населенных пунктов.

# Зоны охраны водных объектов.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов приняты, согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Основные требования к  водоохранным зонам:  охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах;  обеспечение охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод  при размещении объектов капитального строительства жилого и общественного назначения, парков и скверов  за счет оборудования централизованными системами отвода хозяйственно-бытовых, ливневых и других стоков, локальными очистными сооружениями или водонепроницаемыми выгребами, за счет строительства  дорог и стоянок транспорта  с твердым покрытием.

Прибрежные защитные полосы. Наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями, для прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: распашка земель,  размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Береговые полосы рек и водоемов.  Разрешенное использование - объекты общего пользования: парки, скверы, оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта.

Размеры водоохранных зон района приняты на основе  письма Министерства природных ресурсов Свердловской области, их   размещение  приведено на схеме 2 и 3.

На территории жилых и производственных территорий, попадающих в водоохранные зоны должны быть проведены мероприятия по благоустройству и  организованному водоотведению ливневых стоков через очистные сооружения.

Зоны санитарной охраны  источников и объектов водоснабжения устанавливаются на основании  Федерального закона о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В пределах зон санитарной охраны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями

растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 м от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В настоящее время разработанные и утвержденные проекты зоны санитарной охраны источников водоснабжения есть только на часть скважин, расположенных  в с. Туринская Слобода. В других населенных пунктах зоны санитарной охраны скважин не разработаны.

Проектом рекомендуется – разработка и утверждение зон санитарной охраны используемых источников водоснабжения.

# Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключение автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы на основе ФЗ от 8.11.2008 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», статья  26.

Размещение объектов и инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с уполномоченными органами, на которые возложено управление автомобильными дорогами. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

Для региональных основных автодорог (III категории) – 50 м,

Для прочих региональных автодорог ( IV категории) – 25м.

# Зоны охраны объектов культурного  наследия.

В целях сохранения исторического наследия и обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  требуется разработка «Проектов зон охраны» объектов культурного наследия, в которых  определяются границы: территорий памятников,  зон охраны памятников, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения окружающей среды памятника,    зона охраны прилегающего к памятникам ландшафта, а также определяется регламент охраны и использования вышеуказанных территорий.

В  Сладковском  поселении выявлено 5 объектов археологического наследия ( таблица 8.1). Требуется разработка проекта зон их охраны.

Особо охраняемые природные территории устанавливаются на основании  Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях».

На территории  Сладковского поселения расположены:

-  памятник природы : Деревья вяза гладкого;

- охотничий заказник:  «Слободо-Туринский».

# Ограничения по условиям залегания полезных ископаемых.

Использование территорий залегания полезных ископаемых регулируется Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.08.99 г. № 64 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых». На территории залегания полезных ископаемых должны быть обеспечены условия для наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, охрана месторождений от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Ограничения по условиям подтопления и катастрофического

затопления

Во время весеннего половодья значительная часть надпойменных террас попадает в зону затопления 1% паводковым уровнем воды (схема 3). В зону затопления попадают территории существующей жилой застройки с приусадебными участками, прилегающие к руслам рек Тура и Ница. Эти территории являются неблагоприятными для строительства и требуют мероприятий по инженерной подготовке по защите населенных пунктов от затопления.

Глава 11.Развитие транспортной инфраструктуры

Автодорожная сеть поселения

Проектом учтены предложения «Схемы развития автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015года»

Настоящим проектом магистральная автодорожная сеть в границах Сладковского сельского поселения представлена магистральными автодорогами регионального и местного  значения.

В границах Сладковского сельского поселения к автомобильным дорогам регионального значения основным  относится дорога  Слобода Туринская – Туринск, к дорогам регионального значения прочим относятся дороги: Сладковское – Макуй, Пушкарево – Суханова – Куминовское – Барбашина,  Байкалово - Туринск – Андронова,  Байкалово - Туринск – Томилова.

Проектом предлагается (схема 5):

-  выделить систему местных дорог с покрытием за счет реконструкции существующих грунтовых дорог и  прокладки новой трассы Звезда – Томилова;

- заменить  деревянные мосты на капитальные;

Улично - дорожная сеть населенных пунктов

Улично - дорожная сеть подлежит упорядочении с выделением главных поселковых дорог и жилых улиц и промышленных дорог. На схемах планировочной структуры поселков даны предложения по реконструкции улично-дорожной сети в существующих зонах и прокладке новых трасс в зонах размещения новой жилой застройки

Пассажирский транспорт.

Проектом не рассматривается принципиальное изменение структуры пассажирских перевозок исторически сложившейся в Сладковском поселении.  На трассе движения автобусов в каждом населенном пункте должен располагаться остановочный пункт с павильоном.

Необходимо учесть возможность использования для пассажирских перевозок воздушного транспорта.

В качестве рекомендации предлагается провести в районе обследование пассажиропотоков и выполнить комплексную транспортную схему всех видов пассажирского транспорта.

Автомобильный легковой транспорт.

В соответствии СНиП 30-01-00 уровень автомобилизации в области составит 360,0 единиц на 1000 жителей в том числе: легковых автомобилей  300 единиц, ведомственных и такси 20 единиц, грузовых 40 единиц на 1000 жителей, следовательно, при населении 2,200тыс. жителей легковых автомашин станет 660 единиц,  грузовых 88 единиц, автобусов необходимо иметь для Сладковского сельского поселения  14 единиц, что составит 2% от численности автопарка.

Авто сервисное обслуживание.

Авто сервисное обслуживание  представлено из расчетной единицы (легковой транспорт). Проектом предлагается построить Природорожный комплекс: 1 АЗС на  500 заправок в сутки, СТО и автомоек до 2 постов, кэмпинг -  в районе с. Сладковское.

Показатели транспортной инфраструктуры Сладковского сельского поселения

Таблица 11.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2007 | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего: в том числе: | км | 44,7 | 44,7 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 26,2 | 26,2 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 18,5 | 18,5 |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения | км | 73,3 | 80,8 |
| 3 | Протяженность новых автодорог общего пользования регионального значения | км | - | - |
| 4 | Плотность транспортной сети | км/ 1000кв. км | 0,045 | 0,104 |
| 5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц |  |  |
| 6 | Протяженность линий общественного транспорта | км | 33,2 | 33,2 |
| 7 | АЗС | единиц | 1 | 2 |
| 8 | Мосты и путепроводы | единиц | 2 | 2 |
| 9 | Кемпинг | единица | - | 1 |
| 10 | СТОА | единица | - | 2 |

Глава 12. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие системы водоснабжения

с. Сладковское.

Имеющиеся в селе три скважины общим дебитом 11 л/сек (до 950 м3/сут) обеспечивают потребности села в питьевой воде на все рассматриваемые сроки. Вблизи существующих скважин на северо-западе имеется еще две новые скважины. Рекомендуется развитие и улучшение существующей системы водоснабжения. Организация зон санитарной охраны, оснащение скважин УФ лампами, доизучение качества воды, при необходимости установка фильтров очистки. Рекомендуется также строительство водонапорной башни W=50м3 и разводящих водопроводных сетей.

д. Макуй

В деревне предусматривается развитие существующей системы водоснабжения путем строительства сетей общей протяженностью 2,3км. Для новых объектов строительства – 8-летней школы и электрокотельной оборудуются шахтный колодец дебитом 0,5 л/сек (43,2 м3/сут). Колодец оснащается погружным насосом, УФ лампой и водопроводной сетью.

Деревни Андроново и Томилово

Рекомендуется развитие существующих систем водоснабжения, базирующихся на скважинах, путем строительства водопроводных сетей протяженностью соответственно 2 и 1,5 км. Рекомендуется оснащение скважин УФ лампами, а при необходимости новыми насосами и напорными баками.

с. Куминовское.

Организуется новая система водоснабжения с использованием двух рабочих и одной резервной скважины, размещенных в 1,5-3,0км западнее села (данное решение соответствует генплану села 1987 года, разработанному «Уралагромпроект»). Существующие скважины, как не обеспеченные зонами санитарной охраны, из эксплуатации исключаются. Скважины оборудуются погружными насосами и бактерицидными лампами для обеззараживания воды. Насосы обеспечивают подачу воды потребителям и в водонапорную башню W=25м3, для чего рекомендуется строительство разводящей  водопроводной сети.

д. Барбашино.

Рекомендуется поиск скважины или шахтного колодца, что реально ввиду небольшого водопотребления (33 м3/сут). Схема водоснабжения предлагается традиционной, оснащение найденного источника погружным насосом, бактерицидной лампой и напорным баком. У скважины организуется ЗСО I пояса радиусом от 30 до 50м и разборный пункт подачи воды. Для подачи воды в дома рекомендуется строительство разводящей сети.

села Пушкаревское 1 и 2 и д. Суханово.

Ранее разработанной документацией предусматривалось вместо одиночной скважины строительство группового водозабора из шести скважин дебитом 4,2 л/сек (360 м3/сут) северо-восточнее села в пойме р. Тура с организацией зон санитарной охраны. Скважины способны обеспечить водой все три поселения. Рекомендуется в соответствии с определенной  потребностью освоение 2-3 скважин (1-2 рабочих, 1 резервной). Скважины оборудуются погружными насосами и УФ лампами. Вблизи скважин рекомендуется строительство водонапорной башни W=30-50м3. Подача воды в поселения производится по водоводам и разводящей водопроводной сетью.

Таблица водопотребления (водотведения)

Таблица 12.1

| Наименование | Численность населения-человек Принятые удельные нормы | Расчетные средне-суточные расходы |
| --- | --- | --- |
|  | Исходное положение | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |
| Сладковское сельское поселение | 3536 | 2106 | 2200 | 350.62 | 403.80 |
| 1.Сладковское территориальное отделение | 2176 | 1341 | 1410 | 222.92 | 258.10 |
| с.Сладковское | 1255 | 836 170 | 920 190 | 142.12 | 174.80 |
| д.Андронова | 397 | 230 160 | 220 170 | 36.80 | 37.40 |
| д.Макуй | 331 | 155 160 | 150 170 | 24.80 | 25.50 |
| д.Томилова | 193 | 120 160 | 120 170 | 19.20 | 20.40 |
| 2. Куминовское территориальное отделение | 764 | 455 | 460 | 75.50 | 84.20 |
| с .Куминовское | 463 | 270 190 | 270 190 | 45.90 | 51.30 |
| д. Барбашина | 301 | 185 160 | 190 170 | 29.60 | 32.90 |
| 3. Пушкаревское территориальное отделение | 596 | 310 | 330 | 52.20 | 61.50 |
| с.Пушкаревское 1 с. Пушкаревское2 | 231 270 | 260 170 | 270 190 | 44.20 | 51.30 50 |
| д. Суханова | 95 | 50 160 | 60 170 | 8.00 | 10.20 |

Развитие системы канализации.

Системы централизованной бытовой канализации проектируются во всех крупных поселениях.

В основу предлагаемых проектных решений положены следующие рекомендации:

1. Очистные сооружения принимаются заводской готовности полной глубокой биологической очистки с качеством очищенных стоков, соответствующим ПДК культурно-бытовых водоемов. Размещение очистных сооружений и, при необходимости, насосных станций перекачки должно быть произведено согласно обеспечению нормативных санитарно-защитных зон. Очистные сооружения поставляются рядом фирм, имеющихся в г. Екатеринбурге (ЕвроАзия, Уралстройинвест, Ян-Тополь Урал, Фортекс УПЕКС и т.д.). Процесс очистки стоков осуществляется при полной минерализации образующегося избыточного ила, с накоплением, обеззараживанием осадка и последующим вывозом его на с/х поля.

2. Для приема откачиваемых из выгребов жидких осадков организуются сливные пункты (2-3 шт) во всех поселениях, где рекомендовано строительство очистных сооружений.

3. Для своевременного вывоза жидких осадков из выгребов на сливные пункты предлагается создание районной службы ЖКХ и оснащение ее необходимыми машинами и механизмами.

4. По желанию владельцев домов и при наличии у них соответствующих денежных средств, возможна установка домовых мини-очистных сооружений.

Характеристика  очистных сооружений канализации  и главных коллекторов

Таблица   12. 2

| Наименование населенных пунктов | Производительность очистных сооружений | Количество очистных сооружений | Протяжен ность кол лекторов | Количество насосных станций перекачки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сладсковское | 180-200 м3/сут | 1 |  |  |
| с. Куминовское, с.Пушкарева 1, 2 | 46-50м3/сут | 3 |  |  |
| д. Андронова, д. Барбашина | 30-40 м3/сут | 2 |  |  |
| д. Томилово, д. Макуй | 13-26м3/сут | 2 |  |  |
| д. Суханова с выгребами W от 10 до 70 м3 | 1-10м3/сут | 1 |  |  |

Развитие  теплоснабжения.

Таблица определения потребности в тепле

Таблица 12.3

| Наименование | Нормы вт/м2 (отопление и вентиляция) вт/чел(гор.вод) Расчетные расходы, квт |
| --- | --- |
|  | I оч. 2020г | Перс. -2030 г. | I очередь | Перспектива |
|  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Гор. вод. | Отопле ние | Вентиляция | Гор. вод |
| Сладковское Сельское поселение | 2106 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сладковское территориальное отделение | 1341 35.58 | 1410 42.30 | 293.8 10453.4 | 23.5 836.14 | 175.2 234.95 | 293.8 12427.7 | 23.5 994.05 | 175.2 247.02 |
| с.Сладковское | 836 22.41 | 920 27.60 | 293.8 6584.06 | 23.5 526.64 | 175.2 146.47 | 293.8 8108.88 | 23.5 648.60 | 175.2 161.18 |
| д.Андронова | 230 5.84 | 220 6.60 | 293.8 1715.80 | 23.5 137.24 | 175.2 40.296 | 293.8 1939.08 | 23.5 155.10 | 175.2 38.54 |
| д.Макуй | 155 4.26 | 150 4.50 | 298.3 1251.59 | 23.5 100.11 | 175.2 27.16 | 293.8 1322.10 | 23.5 105.75 | 175.2 26.28 |
| д.Томилова | 120 3.07 | 120 3.6 | 298.3 901.97 | 23.5 72.15 | 175.2 21.02 | 293.8 1057.68 | 23.5 84.60 | 175.2 21.02 |
| 2. Куминовское территориаль ное отделение | 455 11.96 | 460 13.80 | 293.8 3513.84 | 23.5 281.06 | 175.2 79.71 | 293.8 4054.44 | 23.5 324.30 | 175.2 80.59 |
| с .Куминовское | 270 7.88 | 270 8.10 | 293.8 2315.14 | 23.5 185.18 | 175.2 47.30 | 293.8 2379.78 | 23.5 190.35 | 175.2 47.30 |
| д. Барбашина | 185 4.08 | 190 5.7 | 293.8 1198.70 | 23.5 95.88 | 175.2 32.41 | 293.8 1674.66 | 23.5 133.95 | 175.2 33.29 |
| 3. Пушкаревское территориальное отделение | 310 8.26 | 330 9.90 | 293.8 2426.79 | 23.5 199.11 | 175.2 54.31 | 293.8 2908.62 | 23.5 232.65 | 175.2 57.81 |
| с.Пушкаревское 1 с. Пушкаревское2 | 260 6.90 | 270 8.10 | 293.8 2027.22 | 23.5 162.15 | 175.2 45.55 | 293.8 2379.78 | 23.5 190.35 | 175.2 47.30 |
| д. Суханова | 50 1.36 | 60 1.80 | 293.8 399.57 | 23.5 31.96 | 175.2 8.76 | 293.8 528.84 | 23.5 42.30 | 175.2 10.51. |

Таблица определения потребности в тепле                                     Таблица 12.4

| Наименование | Нормы вт/м2 (отопление и вентиляция) вт/чел(гор.вод) Расчетные расходы, квт (гкал/час) |
| --- | --- |
|  | I оч. 2020г | Перс. -2030 г. | I очередь | Перспектива |
|  |  |  | Отопле ние | Венти- ляция | Гор. вод. | Всего | Отопле- ние | Вентиляция | Гор. вод | Всего |
| Сладковское сельское поселе- ние | 2106 | 2200 | _______ 16394.05 | _______ 1311.31 | ______ 368.97 | 18074.33 (15.54) | 19390.8 | 1551.00 | 385.42 | ________ 21327.22 (18.34) |
| 1.Сладковское территориальное отделение | 1341 35.58 | 1410 42.30 | 293.8 10453.4 | 23.5 836.14 | 175.2 234.95 | _______ 11524.51 (9.91) | 293.8 12427.7 | 23.5 994.05 | 175.2 247.02 | 13668.81 (11.75) |
| с.Сладковское | 836 22.41 | 920 27.60 | 293.8 6584.06 | 23.5 526.64 | 175.2 146.47 | _______ 7257.17 (6.24) | 293.8 8108.88 | 23.5 648.60 | 175.2 161.18 | 8918.66 (7.67) |
| д.Андронова | 230 5.84 | 220 6.60 | 293.8 1715.80 | 23.5 137.24 | 175.2 40.30 | ________ 1893.34 (1.63) | 293.8 1939.08 | 23.5 155.10 | 175.2 38.54 | ________ 2132.72 (1.83) |
| д.Макуй | 155 4.26 | 150 4.50 | 298.3 1251.59 | 23.5 100.11 | 175.2 27.16 | _______ 1378.86 (1.18) | 293.8 1322.10 | 23.5 105.75 | 175.2 26.28 | 1454.13 (1.25) |
| д.Томилова | 120 3.07 | 120 3.6 | 298.3 901.97 | 23.5 72.15 | 175.2 21.02 | ______ 995.14 (0.86) | 293.8 1057.68 | 23.5 84.60 | 175.2 21.02 | _______ 1163.30 (1.0) |
| 2. Куминовское территориальное отделение | 455 11.96 | 460 13.80 | 293.8 3513.84 | 23.5 281.06 | 175.2 79.71 | ______ 3874.61 (3.33) | 293.8 4054.44 | 23.5 324.30 | 175.2 80.59 | 4459.33 (3.83) |
| с .Куминовское | 270 7.88 | 270 8.10 | 293.8 2315.14 | 23.5 185.18 | 175.2 47.30 | _______ 2547.62 (2.19) | 293.8 2379.78 | 23.5 190.35 | 175.2 47.30 | _______ 2617.43 (2.25) |
| д. Барбашина | 185 4.08 | 190 5.7 | 293.8 1198.70 | 23.5 95.88 | 175.2 32.41 | _______ 1326.99 (1.14) | 293.8 1674.66 | 23.5 133.95 | 175.2 33.29 | _______ 1841.9 (1.58) |
| 3. Пушкаревское территориальное отделение | 310 8.26 | 330 9.90 | 293.8 2426.79 | 23.5 199.11 | 175.2 54.31 | _______ 2675.21 (2.30) | 293.8 2908.62 | 23.5 232.65 | 175.2 57.81 | _______ 3199.08 (2.75) |
| с.Пушкаревское 1 с. Пушкаревское 2 | 260 6.90 | 270 8.10 | 293.8 2027.22 | 23.5 162.15 | 175.2 45.55 | ________ 2234.92 (1.92) | 293.8 2379.78 | 23.5 190.35 | 175.2 47.30 | ______ 2617.43 (2.25) |
| д. Суханова | 50 1.36 | 60 1.80 | 293.8 399.57 | 23.5 31.96 | 175.2 8.76 | ________ 440.29 (0.38) | 293.8 528.84 | 23.5 42.30 | 175.2 10.51. | ______ 581.65 (0.50) |

Таблица  развития котельных                                                       Таблица 12.5

| Наименование | Потребность в тепле, г/кал/час I очередь Перспектива | Мощность сущ.котельных, г/кал/час | Дефицит потребностей тепла, г/кал/час | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сладковское сельское поселение | 15.54 18.34 |  |  |  |
| 1. Сладковское территориальное отделение, в том числе -с. Сладковское -остальные поселения (Андронова, Макуй, Томилова) | 9.91 11.49 6.24 7.67 3.67 3.82 | Отопительные печи и маломощные котельные на дровах Печное отопление | 9.91 11.49 6.24 7.67 3.67 3.82 | Строительство газовой котельной Строительство электрокотельных |
| 2. Куминовское территориальное отделение, в том числе с. Куминовское | 3.33 3.83 2.19 2.25 | Маломощная котельная для общественных зданий | 3.33 3.83 2.19 2.25 | Строительство электрокотельных |
| с.Барбашина | 1.14 1.58 | Печное отопление | 1.14 1.58 | Строительство газовой котельной |
| 3. Пушкаревское территориальное отделение, в том числе с Пушкарево д. Суханова | 2.30 2.75 1.92 2.25 0.38 0.50 | Маломощная котельная для общественных зданий | 2.30 2.75 1.92 2.25 0.38 0.50 | Строительство газовой котельной Строительство газовой котельной |

Развитие газоснабжения.

В соответствии с разработанной ОАО  «Газпром» и ОАО «Промгаз» (г.Москва ,2008 год)  Генеральной  Схемой  газоснабжения  и газофикации  Свердловской области  природный газ вовлекается в топливно-энергетический баланс области  и в том числе в Слободо-Туринский муниципальный район. Газ подается во все населенные пункты района кроме д. Малиновка, расположенной  на отдалении от других населенных пунктов.

Расчетная потребность Сладковского поселения в природном газе определена в вышеупомянутой  Схеме и представлена в 12.6. В потребности  населенных пунктов включены следующие потребители:

- индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжающих квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

-  отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа  на нужды отопления и вентиляции;

-  замена на модульные газовые котельные мелких угольных  котельных с низким КПД использования угля;

- перевод на газ отопительных котельных ,котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на мазуте;

- замена  крупных электрических котельных (установленной мощностью более 10 Гкал/ч) на модульные газовые котельные и  производственные  нужды сельского  хозяйства по данным заказчика с учетом перевода на природный газ  всего стационарного   топливопотребляющего оборудования;

-использование  природного газа при модернизации ряда котельных  и ТЭС в связи с высокой величиной удельного  расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии или дефицитом электроэнергии на прилегающей  территории;

-использование газа в качестве технологического  сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Перспективная схема газораспределительной сети Сладковского поселения  представлена на схеме 6.

В  состав запроектированной  системы газоснабжения  входят 3 газорегуляторных пунктов ( д.Пушкарева -2, с.Сладковское, д.Андронова) и   проектируемые магистральные  газопроводы высокого давления общей протяженностью 20,2 км.  К остальным населенным пунктам должны быть проложены газопроводы низкого давления.

Таблица  определения   расхода  газа

Таблица 12.6

| Наименование | Численность населения | Расчетные расходы 2020 год тыс. м3/год м3/час |
| --- | --- | --- |
|  | Исходное положение | I очередь-2020 год | Население | Котельные | Всего |
| Сладковское поселение | 3536 | 2106-2623 | 5503.07 2430.94 | 682.22 217.34 | 6185.29 2648.28 |
| 1. Сладковское отделение | 2176 | 1341-1683 | 3462.60 1533.35 | 450.79 165.75 | 3913.39 1699.10 |
| с.Сладковское | 1255 | 836-913 | 1957.72 868.68 | 450.79 165.75 | 2408.51 1034.43 |
| д.Андронова | 397 | 230-308 | 697.71 304.44 |  | 697.71 304.44 |
| д.Макуй | 331 | 155-309 | 505.99 227.68 |  | 505.99 227.68 |
| д.Томилова | 193 | 120-153 | 301.18 132.01 |  | 301.18 132.01 |
| 2. Куминовское территориальное отделение | 764 | 455-533 | 1191.47 522.85 | 138.07 30.12 | 1329.54 552.97 |
| с .Куминовское | 463 | 270-324 | 731.52 321.84 |  | 731.52 321.84 |
| д. Барбашина | 301 | 185 181.01 | 459.95 201.01 | 138.07 30.12 | 598.02 231.13 |
| 3. Пушкарев- ское территориа льное отделение | 596 | 310 -407 | 849.00 374.74 | 93.36 21.47 | 942.36 396.21 |
| с.Пушкаревское 1 с. Пушкаревское2 | 231 270 | 260-336 | 708.68 313.50 | 50.54 12.64 | 759.22 27.15 |
| д. Суханова | 95 | 50-71 | 140.32 61.24 | 42.82 8.83 | 183.14 70.07 |

Развитие электроснабжения

Расчетные потребности  Слободо-Туринского  муниципального  района  в электроэнергии  на коммунально-бытовые нужды населения и объекты социального и коммунально-бытового назначения  представлены в таблице 28.

Расчетные  удельные  электрические  коммунально-бытовые нагрузки  и  расходы  электроэнергии, а также  годовое  число  использования  макси-

мума  электрической  нагрузки- 4100 чел/год  приняты  по рекомендациям НГПСО1-2009.66  таблица 22 (нагрузки)  и  приложение  15.

Сводные данные по расчетным нагрузкам 2015-2030 годов  на  имеющиеся подстанции ТП 110/10  позволяют говорить о достаточности  мощностей  существующих  подстанций  и возможности  сохранения сложившейся схемы электроснабжения. Рекомендуется  только развитие распределительных сетей, строительство новых и реконструкция существующих трансформаторов.

Cводные данные по обеспечению электрических нагрузок

Таблица 12.7

| Наименование подстанций | Имеющаяся установленная мощность МВт | Наименование фидеров и прикрепленных к ним поселений | Расчетная нагрузка, МВт I очередь Перспектива | Итого по подстан циям ,МВт I очередь Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС«Пушкарево» | 12.6 Фактическая загрузка-20% | Фидер «Майорово» Фидер «Сухановский» (Суханово иПушкарева) Фидер «Куминовский» (Куминовское и Барба- шиха) | 0.202 0.242 0.292 0.337 | 0.494 0.579 |
| ПС«Андроново» | 6.3 Фактическая загрузка-20% | Фидер Андронова-2 Фидер «Макуй» Фидер «Сладковский» (Сладковское поселение) | 0.868 1.032 | 0.868 1.032 |
| ПС «Слободо-Туринское» | 30.0 Фактическая загрузка-70% | 1 секция : фидера Больница, Аист, Электро- Котельная, Красный ЯР 2 секция : фидера Турин- ская слобода, Андронова; Храмцово с поселениями; Ницинское-1-поселки Звезда, Юрты | 3.41 4.30 0.32 0.40 0.214 0.246 | 3.944 4.946 |
| Всего | 77.7 |  | 9.775 11.997 | 9.775 11.993 |

Таблица  определения  электропотребления

Таблица 12.8

| Наименование | Населения-человек Площадь жилого фонда т.м2 | Удельные нормы: Расчетная электро- нагрузка вт/м2 (квт/т.м2) Электропотребление На 1чел-квт-час | Расчетные расходы Мвт М вт/час в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |
|  | I очередь-2020 год | Перспектива-2030 год |  |  |  |
| Сладковское сельское поселе- ние | 2106 55.8 | 2200 66.0 | 24.4 усредненное | 1.362 1760.73 | 1.611 1831.60 |
| 1. Сладковское территориальное отделение | 1341 335.58 | 1410 42.30 | 24.4 усредненное | 0.868 1120.43 | 1.032 1179.90 |
| с.Сладковское | 836 22.41 | 920 27.60 | 24.4 950х0.9 | 0.547 714.78 | 0.673 786.60 |
| д.Андронова | 230 5.84 | 220 6.60 | 24.4 950х0.8 | 0.142 196.65 | 0.161 188.10 |
| д.Макуй | 155 4.26 | 150 4.50 | 24.4 950х0.8 | 0.104 117.80 | 0.110 114.00 |
| д.Томилова | 120 3.07 | 120 3.60 | 24.4 950х0.8 | 0.075 91.20 | 0.088 91.20 |
| 2. Куминовское территориальное отделение | 455 11.96 | 460 13.80 | 24.4 усредненное | 0.292 371.45 | 0.337 375.25 |
| с .Куминовское | 270 7.88 | 270 8.10 | 24.4 950х0.9 | 0.192 230.85 | 0.198 230.85 |
| д. Барбашина | 185 4.08 | 190 5.70 | 24.4 950х0.8 | 0.10 140.60 | 0.139 144.40 |
| 3. Пушкаревское территориальное отделение | 310 8.26 | 330 9.90 | 24.4 усредненное | 0.202 268.85 | 0.242 276.45 |
| с.Пушкаревское 1 с. Пушкаревское2 | 270 6.90 | 270 8.10 | 24.4 950х0.9 | 0.169 230.85 | 0.198 230.85 |
| д. Суханова | 50 1.36 | 60 1.80 | 24.4 950х0.8 | 0.033 38.00 | 0.044 45.60 |

Связь.

Стационарная телефонная связь осуществляется АТС, расположенными в с. Пушкарево 1-е (50 номеров), с. Куминовское (100 номеров), с. Сладковское ( 200 номеров).

Мероприятия по развитию связи:

- необходимо развитие АТС до обеспечения стационарным телефоном каждой семьи и организаций;

- охват 100% телевизионным вещанием на основе коллективных и индивидуальных антенн;

- развитие мобильной телефонной связи.

Глава 13. Охрана окружающей среды и санитарная очистка

Размещение Слободо-Туринского района в юго-восточной части Свердловской области, на стыке лесостепных и южно-таежных ландшафтов, сравнительно высокий бонитет почв, наличие рынка сбыта обусловили сравнительно высокую сельскохозяйственную освоенность района. Реки района Тура и Ница, протекающие в верхнем течении через промышленно-развитые районы области, умеренно загрязнены.

И хотя вопрос охраны окружающей среды здесь не стоит так остро как в промышленно-развитых районах области, дальнейшая интенсификация сельского хозяйства, повышение уровня урбанизации создают повышенную нагрузку на природную среду и вызывают необходимость проведения мероприятий по охране природы.

Охрана воздушного бассейна

В целом состояние воздушного бассейна на большей части района удовлетворительное.

Локальное загрязнение воздушного бассейна имеет место на территории  наиболее крупных населенных пунктов, где основными источниками загрязнения атмосферы является ряд мелких котельных и животноводческих ферм.

В атмосферу поступают пыль, сталь, окись углерода, сернистый газ от котельных, работающих на твердом топливе.

Система контроля за состоянием атмосферы не организована.

Данных периодических наблюдений, на основании которых можно привести сравнительные характеристики и обобщения, не имеется.

Система намечаемых проектом мероприятий по защите воздушной среды от загрязнений над указанными территориями предусматривает:

- организацию санитарно-защитных зон и запрещение жилищного строительства в них;

- сосредоточение промышленных, производственных и коммунально-складских объектов в производственных зонах;

- пропуск транзитного потока автомобильного транспорта в обход крупных населенных пунктов.

Охрана поверхностных и подземных вод

Реки района принадлежат к бассейну реки Туры и крупного правого ее притока Ницы.

По сравнению с центральными промышленными районами области проблема охраны водных ресурсов здесь не стоит так остро, это обусловлено тем, что рассматриваемый район является слабо урбанизированной территорией.

Загрязнение происходит, с основном, за счет талых и ливневых вод. Поверхностный сток с территории населенных пунктов содержит нефтепродукты, продукты производства. Ливневые воды с полей выносят в водоприемники азот, калий, фосфор, ядохимикаты и различные биогенные вещества.

Загрязнение рек Туры и Ниццы происходит еще далеко за пределами Слободо-Туринского района. В р. Туру сбрасывают стоки предприятия Кировграда, В.Тагила, Н.Тагила, Кушвы, В. И Н.Салды, Красноуральска, В. И Н.Туры, Качканара, Верхотурья и Туринска. Загрязнение р. Туры происходит за счет стоков промышленных предприятий и коммунально-бытовых токов городов Невьянска, Режа, Алапаевска и Ирбита.

Сброс загрязняющих веществ в пределах Слободо-Туринского района сравнительно невелик и составляет, по данным Североуральского бассейнового управления за 1985 г. 0,84 млн. м³/год. Большая часть (0,73 млн. м³/год) этих загрязняющих веществ вывозится на поля фильтрации, в водные объекты. За 1985 г. Было сброшено 0,08 млн. м³ недостаточно очищенных стоков.

Замеров санитарного состояния р. Туры в пределах района не производилось и поэтому можно ориентироваться лишь на данные замеров и в створе ниже г. Туринска, в соответствии с которыми можно отметить, что вода реки обладает повышенной цветностью, невысокой прозрачностью, высоким содержанием взвешенных веществ, повышенной потребностью в кислороде, повышенным содержание железа, марганца, невысоким содержанием растворенного кислорода.

Загрязнение реки Туры во многом аналогично выше описанному, но кроме этого отмечено повышенное содержание в воде нефтепродуктов.

Гидрогеологические условия рассматриваемого района изучены слабо, так как в целом по району гидрогеологические работы не проводились.

Территория района относится к Тобольскому артезианскому бассейну с этажно расположенными водоносными слоями и комплексами, от четвертичного, развитого в долинах рек, до палеозойского, залегающего в основании артезианского бассейна.

Наибольшему загрязнению подвергнут четвертичный горизонт, имеющий прямую связь с поверхностными и поверхностного водоснабжения.

Сведения о наличии зон санитарной охраны имеются только по 11 скважинам из 48, рассмотренных в «Сводке по эксплуатационным запасам подземных вод».

Для предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов проектом намечается ряд мероприятий, основными из которых являются:

- усовершенствование системы водоснабжения и канализации;

- обеспечение очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на предприятиях и животноводческих комплексах;

- прекращение сброса неочищенных стоков в водоемы, строительство системы канализации в  сельских населенных пунктах (Глава 12) ;

- полная биологическая очистка сточных вод животноводческих комплексов;

- создание защитных лесополос по рекам района.

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий

Низкий уровень благоустройства, развитие сельскохозяйственных отраслей преимущественно животноводческой ориентации, природные характеристики района обуславливают его современное санитарно-гигиеническое состояние.

Значительное число животноводческих построек находятся в непосредственной близости от уреза воды в водоемах, это животноводческие фермы в д. Юрты, с. Бобровское.

Не выдерживаются санитарно-защитные зоны: от животноводческих построек до жилых районов в д. Суханово и Барбашино;  от свалок ТБО – в д.Пушкарево-1, д.Суханова, с.Куминское, д.Барбашина, д.Томилова, д.Андронова.

В поселении (по неполным данным) имеется 8 неблагоустроенных свалки, 7 сибироязвенных скотомогильника (законсервированных), 2 скотомогильника обычных, 5 кладбища. Эти объекты следует рассматривать, как участки потенциально опасные в эпидемиологическом отношении.

Проектом предусматривается закрытие 7 свалок ТБО ( не удовлетворяющих санитарным требованиям), реконструкция свалки ТБО в районе с. Сладковское и организация нового полигона ТБО в районе с. Куминовское.  Сибироязвенные скотомогильники законсервированы и сняты с санитарного учета.  Законсервировано кладбище в с. Сладковское ( расположенное вблизи жилой застройки) и рядом с селом, с учетом санитарно-защитной зоны, размещено новое.

В соответствии с региональными биогеохимическими особенностями территория Слободо-Туринского района не отвечает нормам содержания различных микроэлементов в почве, прежде всего йода и брома, что способствует развитию такой болезни как уральский эндемический зоб.

Для данной территории характерно массовое распространение и обилие видового состава млекопитающих – потенциальных источников туляремийной инфекции, высокая плотность поселений водяной крысы и ондатры и высокая численность иксодовых клещей.

Среди природных очагов туляремии превалируют пойменно-речные очаги, характеризующиеся относительной стабилизацией эпизоотического процесса, особенно в пойме реки Туры.

Основными мерами по борьбе с туляремией на территории района является улучшение ведения сельского хозяйства, механизированная и своевременная уборка урожая, запрещающие скирдования зерновых в полях, тщательная осенняя перепашка полей, агромелиоративные мероприятия, плановая дератизация, массовая вакцинация работников сельского хозяйства и по эпидпоказаниям – остального населения. С целью профилактики клещевого энцефалита на территории района необходима стопроцентная вакцинация работников малой промышленности и массовая – остального населения, а также расчистка завалов, уничтожение подстилки, организация тропиночной сети в местах отдыха населения.

На территории района выявлены очаги описторхоза (Д.Н. Пономарев, 1974г.). очаги пойменной речной акватории Туры характеризуются интенсивной эпизоотией описторхоза среди кошек, высокой пораженностью опистерхисами рыбы и в целом невысокими показателями пораженности описторхозам населения (4-12% от числа обследованных), что объясняется невысокой численностью рыбы в этих водоемах. Удельный вес рыбы в пищевом рационе местного населения невысок.

Основными мероприятиями по борьбе с заболеваниями опистерхозом и гельминтезами являются общесанитарные и коммунальные мероприятия:

- ассенизационные мероприятия;

- вынос свалок на места, отвечающие санитарным требованиям;

- организация дегельментизации нечистот на свалках и очистных сооружениях;

- организация активного выявления инвазированных и массовая дегельментизация населения прибрежных поселков до начала навигации и по ее окончанию;

- борьба с бродячими животными;

- повышение благоустройства населенных пунктов района;

-благоустройство территории сельхозпредприятий; создание бетонированных площадок навозохранилищ, рассчитанных на годовой запас навоза; бытовые стоки от животноводческих комплексов должны отвозиться на очистные сооружения общие для населенного пункта и комплекса; при невозможности соблюдения санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных комплексов, а также при попадании в зону 5 % обеспеченности рекомендуется их вынос.

Охрана почвенно-растительного покрова

Слбодо-Туринский район по схеме почвенно-эрозионного районирования области относится к Западно-Сибирскому почвенно-эрозионному району.

Из общей площади сельхозугодий района эрозионно-опасные земли составляют 15,09 % (12,7 тыс. га), подверженные водной эрозии – 0,09 % (0,08 тыс. га), дефляционно опасные – 2,51 % (2,12 га).

Для борьбы с эрозией почв «Генеральной схемой противоэрозионных мероприятий» (институт «Уралгипрозем» - 1983 г.) намечены следующие агрохимические и лесомелиоративные мероприятия:

- отвальная зяблевая вспашка поперек склонов (по горизонталям с почвоуглублением  - 56 га)

- посев с/х культур поперек склонов – 56 га

- механизированное снегозадержание – 160 га

- регулирование снеготаяния – 80 га

В процессе эксплуатации земли, нарушенные в результате хозяйственной деятельности подлежат рекультивации за счет средств организации, проводившей работы.

Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний.

Основными источниками шума в районе являются:

- транспортные потоки на автомобильных магистралях;

- аэропорт и взлетно-посадочные площадки;

- промышленные предприятия и производственные постройки сельхозпредприятий.

Территория поселения по шумовому загрязнению относится к одной из благополучных. Потоки транзитного автотранспорта через крупные населенные пункты сравнительно невелики. Основные источники шума находятся, в основном, за переделами жилых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия по борьбе с шумом:

- вынос автодорог внешнего транспорта за пределы жилых зон – устройство объездов на дорогах регионального значения;

- создание санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

-запрещение жилищного строительства на территориях с неблагоприятной шумовой обстановкой;

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду поселения происходит от следующих источников:

- электроподстанций;

- высоковольтных линий электропередач;

- промышленных установок;

- телеретранслятора.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предлагается устройство специальных охранных зон вдоль линий электропередач.

Санитарная очистка

Санитарная очистка населенных мест – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

Вывоз отходов Сладковского поселения осуществляется на 8 свалок ТБО, расположенные вблизи населенных пунктов (схема 2). Вывоз ТБО осуществляется по системе «несменяемых контейнеров».

Вывоз ТБО осуществляется на неспециализированной приспособленной технике (трактор с тележкой), а перегрузка ТБО из контейнеров в тележку осуществляется вручную, что не соответствует СП № 4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Сведения о парке машин и механизмов МУП «Тура»

по состоянию на 2009 г.

Таблица 13.1

| Машины и механизмы | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор | МТЗ-80 | 1995 | 1 | 100, испр |
| Тележка |  | 1995 | 1 | 100, испр |
| Автомобиль | ГАЗ-53 самосвал | 1995 | 1 | 100, испр |

Свалки располагаются произвольно, без проведения изысканий и без выполнения проектной документации, и представляют собой места организованного вывоза твердых бытовых отходов – санкционированные свалки. Свалки организованы, в основном, в 1980 - 1990гг, т.е. действуют уже по 20- 30 лет. Свалки не имеют водоотводных канав, ограждений, не обнесены водоупорными валами, не оборудованы контрольно-дезинфицирующими установками. У 6 свалок не соблюдены размеры санитарно-защитной зоны - расстояние между свалками и жилыми домами меньше 1000м.

Свалки  характеризуется следующими особенностями:

- небольшое количество размещенных отходов, высота складирования которых  не превышает двух метров;

- площадь большинства свалок не превышает 0,5га;

- большинство свалок эксплуатируются с нарушением технологии: не производится уплотнение отходов и перекрытие ТБО изолирующим  материалом;

- в морфологическом составе отходов от сельских населенных пунктов практически отсутствуют пищевые отходы.

В связи с неполным охватом населения планово-регулярной системой вывоза ТБО  на территории Сладковского сельского поселения  наблюдается образование  стихийных свалок.

Сводные данные, характеризующие  состояние системы сбора и вывоза ТБО на территории Сладковского поселения, приведены в таблице 13.2

Сводные данные, характеризующие  состояние системы сбора и вывоза ТБО на территории Сладковского поселения

Таблица 13.2

| № п/п | Наименование села, деревни | Организо-ванная система сбора и вывоза ТБО/числ-ть охвач. жителей,чел. | Кол-во конт-ых площадок/ контейнеров | Объем ТБО, поступа-ющих на свалки, м3 | Кол-во несанкциони-рованных свалок /объем вывозимых ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Сладковское сельское поселение |  |
| 1. | с. Сладковское | +/70 | 1/2 | 2905,0 | -/- |
| 2. | д. Андронова | -/- | -/- | 650,0 | 1/ нет данных |
| 3. | д. Макуй | -/- | -/- | 640,0 | 1/ нет данных |
| 4. | д. Томилова | -/- | -/- | 320,0 | -/- |
| 5. | с. Куминовское | -/- | -/- | 715,0 | -/- |
| 6. | д. Барбашина | -/- | -/- | 560,0 | -/- |
| 7. | с. Пушкарево | -/- | -/- | 725,0 | -/- |
| 8. | д. Суханова | -/- | -/- | 160,0 | -/- |
|  | Итого | - | - | 6515,0 | - |

Твердые бытовые отходы по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу; картон; пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожу; резину; камни; полимерные материалы; прочие (неклассифицируемые фракции); отсев менее 15 мм.

В проекте предлагается закрытие 7 существующих свалок, проведение их рекультивации, реконструкция и расширение свалки близ с. Сладковское (на юго-западе, в 1000м от поселка) и создание нового Полигона ТБО на расстоянии 1000 м к северо-востоку от с. Куминовское (схема 3).

Полигоны ТБО должны быть построены на основании специально разработанного и утвержденного проекта с соблюдением санитарных и строительных норм,  в соответствии с требованиями по защите подземных и поверхностных вод, которые будут определены на основе инженерно-экологических изысканий.

Полигон должен быть запроектирован в соответствии с нормами накопления отходов, которые предусматриваются в «Генеральной схеме санитарной очистки Слободо-Туринского муниципального района»

( ООО »Сантест+», 2009г.).

Характеристика свалок ТБО Сладковского поселения

Таблица 13.3

| Населенные пункты | Расположение свалки относительно населенного пункта | Год ввода в эксплу-атацию | Площадь свалки, отведен-ная/заня-тая отходам, га. | Высота складиро-вания, м | Характерис-тика места складирования | Гидрогеологическое заключение | Санитарно-эпидемиологическое заключение по отводу земельных участков под свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37. Сладковское | 0,5 км | 1990 | 1,24/ 2,01 | 2,0 | на поверхности | - | - |
| 38. Пушкарева 1е | 0,56 км | 1990 | 1,13/ 1,14 | 1.5 | на поверхности | - | - |
| 39. Пушкарева 2е | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Куминовское | 0,4 км | 1990 | 0,31/ 1,01 | 1,5 | на поверхности | - | - |
| 41. Суханова | 0,3 км | 1990 | 0,30/ 0,49 | 2 | на поверхности | - | - |
| 42. Барбашино | 0,3 км | 1990 |  | 2 | на поверхности | - | - |
| 43. Томилова | 0,2 км | 1990 | 0,32/ 0,76 | 1,5 | на поверхности | - | - |
| 44. Андронова | 0,4 км | 1990 | 0,52/ 0,82 | 1.5 | на поверхности | - | - |
| 45. Макуй | 0,5 км | 1990 | 0,63/ 0,91 | 2 | на поверхности | - | - |

Норма накопления твердых бытовых отходов ( это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек ( для жилищного фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на кв.м площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год). Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы от отопительных устройств местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

На норму накопления влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания и т.д.

Нормы накопления ТБО Сладковского поселения  определенны представлены в таблице 13.4

Нормы накопления отходов Сладковского поселения

Таблицы 13.4

| № п/п | Населенный пункт | Объем ТБО, м3. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010-2014г.г. | 2015-2019г.г. | 2020-2024г.г. | итого за 15 лет (2010-2024г.г.) |
| 1 | с. Сладковское | 1565,16 | 1589,73 | 1625,00 | 1565,12 | 23899,25 |
| 2 | д. Андронова | 426,38 | 430,71 | 435,19 | 444,65 | 6552,75 |
| 3 | д. Макуй | 399,82 | 403,33 | 407,46 | 416,09 | 6134,40 |
| 4 | д. Томилова | 202,15 | 201,18 | 203,79 | 208,12 | 3065,45 |
| 5 | с. Пушкаревское | 471,86 | 463,88 | 469,42 | 478,51 | 7059,05 |
| 6 | д. Суханова | 97,41 | 96,78 | 98,05 | 99,48 | 1471,55 |
| 7 | с. Куминовское | 560,63 | 541,18 | 548,20 | 559,54 | 8244,60 |
| 8 | д. Барбашина | 287,23 | 284,16 | 281,91 | 287,14 | 4266,05 |
|  | Итого | 4010,64 | 4010,95 | 4069,02 | 4058,65 | 60693,1 |

Главным условием санитарной очистки является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- все домовладения независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих  целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной системе очистки включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтехникой в места складирования и обезвреживания.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий, и размещение их на полигоне. Больше всего этим требованиям соответствует  метод сбора и вывоза ТБО по системе несменяемых контейнеров.

Проектом предлагается вывоз отходов всех населенных пунктов на 2 полигона ТБО:

Полигон ТБО 1 ( район с. Сладковское) – д. Пушкарево-1, Пушкарево-2, Суханово, Томилово, Сладковское, Андронова;

Полигон ТБО 2 ( район с.Куминовское) – с. Куминовское, д.Барбашино, Макуй.

Глава 14. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – это обстановка на определенной части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могли повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в ЧС»).

ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на  территорию Ницинского сельского поселения.

На территории Свердловской области зарегистрированы проявления наиболее вероятных опасных природных явлений и процессов (СНиП 2.01.15.90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»), таких как:

- опасные геологические процессы: землетрясения, обвалы, оползни, карст, переработка берегов;

- опасные гидрологические явления и процессы: затопление, подтопление, половодье, паводок, сель (селевые потоки);

- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган, гроза, гололёд, заморозки, сильный снегопад, туман;

- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Перечень опасных природных и метеорологических явлений, сочетание которых образует опасное явление, на территории деятельности Уральского УГМС приведён в таблице 14.1.

Опасные природные и метеорологические явления

Таблица 14.1

| Наименование опасного явления | Характеристика, критерий опасного явления |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с; |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более* |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в ливнеопасных горных районах – 30 мм) за период времени не более 12 ч* |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч* |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель* | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным ветром 15 м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильная пыльная (песчаная) буря * | Перенос пыли (песка) сильным ветром 15 м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда - диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега - диаметром не менее 35 мм; изморози - диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный туман* | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч* |
| Сильный мороз | Минимальная температура воздуха - 35°С и ниже* |
| Аномально холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10°С и более или минимальная температура ниже -30* |
| Сильная жара | Максимальная температура воздуха +35°С и выше* |
| Аномально жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10°С и более* |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (10000 по формуле Нестерова, 12000 по формуле Сверловой) |
| Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179) с повышением уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%* |
| Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей с повышением уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%* |

Рисунок 1. Зоны повышенной геофизической активности на Среднем Урале. Составил Гуляев А.Н. по данным «Уралгидромета», 2002 г.

Число случаев штормов со скоростью ветра более 20 м/с, с лесоповалом за период 1965–1995 гг.

менее 2     2       4         6         8       10    более 10

| 6 | – Изолинии числа случаев штормовых явлений |
| --- | --- |
|  | – Главный Уральский глубинный разлом, Челябинский разлом |
|  | – Границы (флексурно-разрывные зоны) между крупными геологическими структурами Западного Урала и восточного края Восточно-Европейской платформы |
|  | – Землетрясения силой по шкале MSK-64 в баллах на рисунке 6 6–7 – «звёздочка» большего размера; 5–6 – «звёздочка» среднего размера; 4–5 – «звёздочка» малого размера |

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. Половодье и паводок являются основными фазами водного режима реки, которые характеризуются наибольшей водностью, высоким и длительным уровнем подъёма воды. В результате происходит затопление местности.

Информация по прохождению весеннего половодья на данных гидропостах представлена в таблице 14.2.

Гидрологическая характеристика р. Тура, Ница

Таблица 14.2

| Река-пункт | Уровень выхода воды на пойму, см | Продолжительность стояния воды на пойме, дни | Наивысший уровень за период наблюдений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень, см | год |
| Тура-Туринск | 260 | До 46 | 969 | 1979 |
| Ница-Ирбит | 500 | 7 - 25 | 879 | 1979 |

Вероятность возникновения опасного природного гидрологического явления, составляет 1.2*10-3 год-1.

Индивидуальный риск для населения составляет 10.7*10-3 год-1.

Предлагается проведение берегоукрепительных работ рек Тура  в местах наиболее подверженных размыву грунта. Более подробно смотри раздел Глава 8. «Инженерная подготовка территории».

Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра

Частота природного явления шторма, составляет 2.0*10-2 год-1.

Частота наступления ЧС в результате шторма для территрии Сладковского поселения – 6.0*10-3 год-1.

Наиболее сильные снегопады отмечаются в декабре, январе, бураны и вьюги в феврале.

В зимний период из-за сильных морозов, до -50°С и более, могут быть аварии на теплотрассах, котельных и водопроводах.

Природные пожары. Наиболее вероятной зоной развития природного пожара могут являться участки леса и залежи торфа расположенные вблизи территории населённых пунктов муниципального района.

Анализ лесных пожаров, проведённый ГУ МЧС по Свердловской области, показывает, что они происходят ежегодно, в основном в весенне-летний период.  Частота природного явления – природного пожара составляет 1.0*10-1 год-1. Частота наступления ЧС в результате природного пожара - 1.0*10-1 год-1.

Для территории Сладковского поселения возможные лесные природные пожары не приведут к возникновению ЧС. В результате природного лесного пожара возможно задымление территории населённых пунктов.

ЧС техногенного характера на  территории Слободо-Туринского муниципального района.

Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей среде. (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»).

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Сладковского поселения относятся: аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

На территории Сладковского поселения отсутствуют опасные радиационные, химические и гидротехнические объекты.

К потенциально опасным пожаровзрывоопасным объектам на рассматриваемой территории относятся АЗС  и газовые котельные.

На территрии Сладковского поселения:  2 АЗС ( существующая АЗС – с. Куминовское; проектируемая АЗС – с. Сладковское) , класс опасности - 5.

На АЗС пожароопасным веществом является автомобильный бензин и дизельное топливо, которые относятся к легко воспламеняемым и горючим жидкостям (опасные вещества третьего и четвертого класса, соответственно).

Для составляющих, входящих в объект АЗС, представлены следующие типовые сценарий.

Наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением наибольшего резервуара с автобензином, образование смеси паров бензина с воздухом, создание взрывоопасной концентрации, взрыв и возникновение пожара на АЗС, в количестве соответствующему наибольшему по объёму резервуару.

В реализации ЧС будет участвовать весь объем опасного вещества, находящегося в наибольшем резервуаре.

Наиболее вероятным является сценарий, связанный с переливом бензобака транспортного средства с последующим возгоранием пролива топлива (автобензина) в количестве 0.11 тонны. В реализации данной ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества.

Для газовой котельной характерны типовые сценарии возникновения ЧС в результате аварии или нарушении технологического процесса. Наиболее опасным является сценарий, связанный с загазованностью в топке котла и последующим взрывом природного газа в количестве 0.0105 тонн, в реализации ЧС будет участвовать весь объём опасного вещества;

Данные расчёта вероятностей и количества пострадавших при ЧС, размеры зон ЧС по наиболее опасному и наиболее вероятному сценарию, социально – экономические последствия при реализации ЧС, взрыва природного газа в котельной, представлены в таблице 14.3.

Социально-экономические последствия ЧС в газовой котельной

Таблица 14.3

| Сценарий | Вид и количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС | Возможная реализация ЧС, год-1 | Индивиду- альный риск, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, м2 | Возможное количество пострадав-ших, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее опасный | Природный газ - 0.0105 т | 3.0*10-5 | 1.44*10-8 | 8490.56 | 2 |
| Наиболее вероятный | Природный газ - 0.00946 т | 2.0*10-4 |  | 1808.64 | 1 |

В результате расчётов получаем наибольший радиус поражения:

- наиболее опасного сценария – 52 метра;

- наиболее вероятного – 24метра.

ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения населения и территорий водой, электроэнергией, газом, теплом.

Анализ существующей инженерной инфраструктуры Сладковского поселения показал, что аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения не приведут к возникновению ЧС.

ЧС на объектах транспортной инфраструктуры.

На территории Сладковского поселения потенциальную опасность возникновения транспортных ЧС представляют аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Перевозка опасных грузов на территории Слободо-Туринского муниципального района осуществляется автомобильным транспортом сторонних организаций Байкаловского муниципального района и Ирбитского городского округа. В номенклатуру перевозимых опасных грузов входят:

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (автомобильные бензины, дизельное топливо);

- СУГ в автоцистернах и в баллонах.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию при перевозке их автомобильным транспортом составляют 1.2*10-6 1/транспорт км, что относится к приемлемому риску. Возможные ЧС при перевозке опасных грузов на территории Слободо-Туринского муниципального района не прогнозируются.

ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95 «Биолого-социальные ЧС. Термины и определения») – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

К источникам биолого-социальных ЧС относятся:

- массовые инфекционные и другие заболевания людей и домашних животных;

- массовые поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Источник биолого-социальной ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95) – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС.

Социальные ЧС связаны с процессами и явлениями в социальной среде.

К основным источникам социальных ЧС относятся: войны, локальные и региональные конфликты, голод, диверсии, террористические акты, масштабные забастовки, сложная криминогенная обстановка.

Влияние социальных условий более значимо. Под социальными условиями понимается все многообразие условий жизни: плотность населения;  жилищные условия;  санитарно-коммунальное благоустройство;

материальное благосостояние;  условия труда; культурный уровень людей;

миграционные процессы;  состояние здравоохранения.

В масштабах небольшого по территории и населению Сладковского поселения возникновение ЧС биолого-социального характера не прогнозируется. Это обуславливается влиянием природных и социальных условий.

Вероятность возникновения ЧС, которые вызваны вирусом бешенства, составляет 3.8*10-4 год-1.

Индивидуальный риск для населения села составляет 4.0*10-8 год-1, что на 2 порядка ниже приемлемого риска.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на территории Ницинского поселения возложено на Государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области отряд противопожарной службы № 12.

Пожарные депо находятся в с. Туринская Слобода, с. Усть-Ница, с. Пушкарёво, д. Решетниково, д. Жирякова. В с.Куминовское на время паводка организовано дежурство 1 машины от пожарной части с.Пушкарёво. В настоящее время фактическое количество  пожарных депо – 5, что составляет 80% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам.

Территориальные границы района выезда пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований Слободо-Туринского района приведены  ниже:

ПЧ 12/3  с. Туринская Слобода (3 машины)

Район выезда – с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское.

Подрайон выезда – д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское, с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ 12/3  д. Жирякова (1 машина)

Район выезда  -  д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Макуй, д.Томилова, с.Сладковское, с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ  12/3  д. Решетникова (1 машина)

Район выезда  -  д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

ПЧ  12/3  с. Пушкарёво (1 машина)

Район выезда  -  с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка,  с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

ПЧ  12/3  с. Усть-Ницинское (1 машина)

Район выезда  -  с.Усть-Ницинское, д.Мельникова, д.Калугина, д.Голякова, с.Липчинское, д.Бурмакина, д.Мельничная, д.Ермолина, д.Ёлкина, д.Голышева, д.Зуева, д.Замотаева, д.Ермакова, п.Рассвет.

Подрайон выезда  -  с.Туринская Слобода, д.Коржавина, д.Фалина, д.Ивановка, д.Тимофеево, д.Маркова, д.Давыдково, д.Храмцова, с.Ницинское, п.Звезда, д.Бобровка, д.Юрты, с.Краснослободское, д.Жирякова, д.Лукина, д.Черемнова, д.Красный Яр, д.Решетникова, д.Сагай, д.Овчинникова, д.Шадринка, с.Пушкарёво, д.Макуй, д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина, д.Томилова, с.Сладковское.

На территории Сладковского поселения для обеспечения времени прибытия пожарного расчёта к месту вызова  менее 20 минут, что соответствует требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76, п. 1).

Сведения по источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Сладковского поселения представлены в таблице 14.4.

Источники противопожарного водоснабжения

Таблица  14.4

| Сладковское сельское поселение | Источники противопожарного водоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Пушкарёво | Пруд, пожарный водоём (50 куб.м.) |  |
| д. Суханова | Искусственный водоём |  |
| с. Куминовское | Подземный водоём (50 куб.м.), река Тура (мост-пирс) |  |
| д.Барбашина | Водонапорная башня (25 куб.м.) |  |
| с. Сладковское | Отсутствуют |  |
| д. Андронова |  |  |
| д. Макуй |  |  |
| д. Томилова |  |  |

Для организованного забора воды из естественных водоёмов на их берегах должны быть оборудованы специальные подъезды и пирсы. При необходимости проведены дноуглубительные работы и установлены специальные колодцы.

Для выполнения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать подъезды и пирсы с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями;

- подготавливать водоемы к зимнему периоду эксплуатации;

- содержать подъездные пути к водоемам в зимний период, назначить ответственных лиц за своевременное поддержание прорубей на естественных водоемах в зимний период;

- строительство пожарных водоемов, где отсутствуют пожарные водоемы (в том числе водоисточники удалены на расстояние более 500 метров).

Все населённые пункты сельского поселения связаны  с населенными пунктами муниципального района, где расположены пожарные депо, автодорогами с твёрдым покрытием.

Выводы:

- Территория Сладковского поселения по категории опасных природных явлений оценивается как умеренно опасная. По категории оценки сложности природных условий оценивается как средней сложности (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»).

- Возможные ЧС природного и техногенного характера на территории Сладковского поселения не окажут существенного влияния на население и территорию. Отсутствует зона возможных сильных разрушений зданий и сооружений, а также зона возможного опасного радиационного и химического заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

Глава 15. Изменение границ населенных пунктов и других

категорий  земель

В соответствии с предложениями генерального плана  по развитию функционально-планировочной структуры необходимо изменение категорий землепользования, в первую очередь касающееся изменения границ населенных пунктов.

Территория села Сладковское  увеличивается с 165,5 га до 256,5 га, т.е. на 91,0 га.  Присоединяются два  участка: 1 уч.-87,5,0га; 2уч.- 2,6га.        Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 90,1 га; земель промышленности, энергетики, транспорта и пр. в земли населенных пунктов – 0,9 га.

Территория с. Пушкарево 1 увеличивается с 50,3 га до 69,3 га, т.е. на 19,0 га. Присоединяются два  участка: 1 уч.-7,5 га; 2уч.- 11,5 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 19,0 га. Территория с. Пушкарево 2 увеличивается с 44,1 га до 71,7 га, т.е. на 19,0 га. Присоединяются три  участка: 1 уч.- 3,5 га; 2уч.- 0,2 га; 3уч. -23,9. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – 27,6 га. Общая площадь сел увеличивается с 94,4 га до 141,0 га.

Территория д. Макуй увеличивается с 75,9 до 77,1 га, т.е. на 1,2 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов -  1,2 га.

Территория д. Суханова увеличивается с 16,3 до 17,6 га, т.е. на 1,3 га. Требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов -  1,3 га.

В связи с изменениями границ населенных пунктов требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов- 139,2 га, земель промышленности, энергетики, транспорта и пр. в земли населенных пунктов – 0,9 га.

Глава 16. Перечень объектов капитального строительства

местного значения

Таблица 16.1

| Наименование объекта | Расположение | Параметры | Площадь | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |  |  |
| Ницинское сельское поселение |
| Объекты жилищного фонда |
| Индивидуальная застройка | Населенные пункты поселения | 5,26 м2 | 16,55 м2 | 41,8 га |  |
| Объекты общественного назначения |
| Дошкольные образовательные учреждения | с.Сладковское с.Куминовское | 42 места | 30 мест |  |  |
| Объекты здравоохранения | с. Сладковское, д. Макуй, д. Томилова, д. Суханова, д. Барбашина | 5 объектов |  | По 0,1 га |  |
| Магазины | д. Томилова |  | 35 м2 торг. пл. | 0,1 га |  |
| Объекты общественного питания | с. Сладковское | 29 пос.м. |  | встроенные |  |
|  | д. Андронова |  | 7 пос м. | встроенные |  |
|  | д. Макуй |  | 5 пос.м. | встроенные |  |
|  | д. Томилова |  | 4 пос.м. | встроенные |  |
|  | с.Куминовское |  | 8 пос.м. | встроенные |  |
|  | д. Барбашина |  | 6 пос.м. | встроенные |  |
|  | с.Пушкарево 1-е, 2-е | 8 пос.м. |  | встроенные |  |
| Предприятия бытовых услуг |  |  |  | встроенное |  |
| Бани | с. Сладковское | 15 помывочных мест |  | 0,1 га |  |
| Спортивные залы | с. Сладковское | 66 мест |  | 0,2 га |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | с. Сладковское | 2145 м² |  | 0,5 га |  |
| Объекты промышленности |
| МТФ | с. Куминовское |  |  | 1,0 га |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автозаправочная станция | с. Пушкарево 1-е, 2-е |  |  | 0,3 га |  |
| Кемпинг | рядом с с. Сладковское |  |  | 1.0 га |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Томилова – Звезда | 7.5 км |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры и коммунального назначения |
| Полигон ТБО | с.Куминовское, с. Сладковское | Новые площадки |  | 1,5 га 3,5 га | СЗЗ 1000м |
| Кладбище | с. Сладковское | Новая площадка |  | 2,9 га | СЗЗ 50 м |
| Станции водоподготовки | с.Пушкарево1,2 | 3.5-5.0 м3/час |  | 2,0 и ( |  |
| Очистные сооружения | с. Сладковское | 250 м³/сут |  | 0,35га | СЗЗ 100 –150 м |
|  | с.Куминовское, с.Пушкарево1,2 | 46-87 м³/сут |  | 0,3 га |  |
|  | д. Андронова, д. Барбашина | 30-40 м³/сут |  | 0,1га |  |
|  | д. Томилово, д. Макуй | 13-26 м³/сут |  | 0,1га |  |
| ГРП | с. Пушкарево 1-е, 2-е | 2 объекта |  | По < 0,05 |  |
|  | с. Сладковское, д.Андронова | 1 объект |  |  |  |
| Газопровод | От с. Туринская Слобода до с. Пушкарево | 20,6 км |  |  | Зона охраны 100 м |

17. Мероприятия генерального плана Сладковского сельского поселения для  населенных пунктов

Таблица 17.1

| № | Наименование разделов | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- |
| д. Пушкарева 1-ое.2-ое |
| 1. | Изменение границ | - включение в границы населенного пункта территории пожарной части; - включение в границы населенного пункта участков индивидуальной жилой застройки; - включение в границы населенного пункта территории магазина по ул. 45 лет Победы; - перевод в земли населенных пунктов 46,6 га; |
| 2. | Жилая застройка | - размещение зоны индивидуальной жилой застройки на расчетный срок - 28,9 га, из них на первую очередь – 24,9 га; |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания по ул. 45 лет Победы; - размещение предприятия КБО по ул. 45 лет Победы |
| 4. | Рекреация | - благоустройство общественных зон; - размещение парковой зоны; |
| 5. | Промышленные территории | - резервирование территорий для развития сельскохозяйственных предприятий; |
| 6. | Транспорт | - реконструкция поселковой транспортно-дорожной сети; |
| 7. | Инженерные объекты | - размещение станции водоподготовки - размещение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; - газификация села, размещение двух газораспределительных пунктов; |
| 8. | Территории специального назначения | - ликвидация свалки ТБО |
| д. Суханова |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 1,3 га |
| 2. | Жилая застройка | - размещение индивидуального жилищного строительства на расчетный срок на территории 0,8 га - выделение резерва под развитие жилищного строительства за расчетный срок площадью 3,0 га |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение фельдшерско-акушерского пункта; - размещение библиотеки |
| 4. | Промышленные территории | - увеличить территорию молочно-товарной фермы на 0,7 га |
| 5. | Рекреация | - развитие общественного озеленения - устройство спортивных площадок |
| 6. | Транспорт | - реконструкция и благоустройство поселковых дорог |
| 7. | Инженерия |  |
| 8. | Территории спец. Назначения | - ликвидировать и рекультивировать свалку ТБО |
| с. Куминовское |
| 1. | Границы | - без изменений |
| 2. | Жилая застройка | - выделение резерва под развитие жилищного строительства за расчетный срок площадью 9,6 га |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания по ул. Советская; - размещение предприятия КБО по ул. Советская. |
| 4. | Рекреация | - развитие общественного озеленения - устройство спортивных площадок |
| 5. | Промышленные территории | - выделение территории для размещения молочно-товарной фермы за границей населенного пункта на севере, площадью 1,0 га; - выделение резерва для сельскохозяйственных предприятий площадью 2,7 га |
| 6. | Транспорт | - реконструкция и обустройство поселковых дорог |
| 7. | Инженерия | - размещение очистных сооружений бытовой канализации за границей населенного пункта с юго-восточной стороны |
| 8. | Территории спец. назначения | - ликвидировать и рекультивировать свалку ТБО; - устройство полигона ТБО на северо-востоке в 2 км от села. |
| д. Барбашина |
| 1. | Границы | - без изменений |
| 2. | Жилая застройка | - размещение индивидуального жилищного строительства на расчетный срок на территории 0,9 га - выделение резерва под развитие жилищного строительства площадью 1,4 га в южной части населенного пункта |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания в здании магазина; - размещение библиотеки в здании дома культуры; - строительство фельдшерско-акушерского пункта. |
| 4. | Рекреация | - развитие озеленения в общественных зонах - устройство спортивных площадок |
| 5. | Промышленные территории | - сокращение территории молочно-товарной фермы со стороны населенного пункта таким образом, чтобы санитарно-защитная зона минимально захватывала жилье. |
| 6. | Транспорт | - реконструкция и обустройство поселковых дорог |
| 7. | Инженерия | - размещение очистных сооружений бытовой канализации за границей населенного пункта с юго-восточной стороны |
| 8. | Территории спец. назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО |
| д. Макуй |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 1,2 га |
| 2. | Жилая застройка | - выделение резерва под развитие жилищного строительства площадью за расчетный срок 7,5 га |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение кафе в здании магазина; - размещение предприятия КБО в центральной части деревни, пер. Центральный; - размещение ФАП в центральной части деревни |
| 4. | Рекреация | - развитие общественного озеленения - устройство спортивных площадок |
| 5. | Промышленные территории | - размещение промышленно-коммунальной площадки с северо-западной стороны за границей населенного пункта, площадью 1,6 га |
| 6. | Транспорт | - реконструкция и обустройство поселковых дорог |
| 7. | Инженерия | - размещение очистных сооружений бытовой канализации в южной части деревни |
| 8. | Территории спец. назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО. |
| с. Сладковское |
| 1. | Границы | - перевести в земли населенных пунктов 91,0 га; - включить участки индивидуальной усадебной застройки с южной стороны населенного пункта; - включить в границы населенного пункта котельную, автодром, пожарную часть, к\х «Возрождение», общественное здание, в котором находятся ГОУ ЦСОН "Уют" Сл.-Туринского р-на, ФАП и магазин «Кристалл» |
| 2. | Жилая застройка | - размещение индивидуального жилищного строительства на расчетный срок на территории 25,1 га, из них на первую очередь – 4,7 га |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение нового здания общей врачебной практики; - размещение дошкольного образовательного учреждения; - размещения жилищно-эксплуатационной организации и отеделения сберегательного банка по ул. Ленина; - строительство бани по ул. Совхозная; - размещение предприятия КБО по ул. Ленина; - размещение спортивного ядра по ул. Октябрьская, включающее стадион, физкультурно-оздоровительный клуб. |
| 4. | Рекреация | - размещение парковой зоны на берегу реки Тура, на северо-востоке села |
| 5. | Резервные территории | - выделить территории резерва под развитие жилищного строительства площадью 12,0 га |
| 6. | Промышленные территории | - выделить резерв для сельскохозяйственных предприятий площадью 8,4 га |
| 8. | Транспорт | - строительство объездной дороги -строительство поселковых автодорог и жилых улиц |
| 9. | Инженерия | - разместить очистные сооружения бытовой канализации на северо-востоке населенного пункта; -поисковые скважины - газификация села, размещение газорегуляторного пункта. |
| 10. | Территории спец. назначения | - реконструкция свалки ТБО; - консервация кладбища; - организация нового кладбища на юго-западе, в 450 м от села |
| д. Томилова |
| 1. | Границы | - без изменений |
| 2. | Жилая застройка | - выделение резерва под развитие жилищного строительства за расчетный срок, площадью 12,4 га |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - разместить библиотеку в здании дома культуры; - разместить фельдшерско-акушерский пункт по ул. Береговая; - строительство предприятия общественного питания, пер. Центральный. |
| 4. | Промышленные территории | - выделение резерва для сельскохозяйственного предприятия площадью 2,4 га |
| 5. | Рекреация | - развитие общественного озеленения - устройство спортивных площадок |
| 6. | Транспорт | - реконструкция и обустройство поселковых дорог |
| 7. | Инженерия | - размещение очистных сооружений бытовой канализации с восточной стороны населенного пункта |
| 8. | Территории спец. назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО |
| д. Андронова |
| 1. | Границы | - без изменений |
| 2. | Жилая застройка | - выделение резерва под развитие жилищного строительства площадью 17,2 га за расчетный срок; |
| 3. | Общественно-деловая застройка | - размещение предприятия общественного питания по ул. Центральная; - размещение предприятия КБО по ул. Центральная. - выделение резерва под развитие общественно-деловой зоны площадью 0,4 га |
| 4. | Рекреация | - развитие общественного озеленения - устройство спортивных площадок |
| 5. | Промышленные территории |  |
| 6. | Транспорт | - реконструкция и обустройство поселковых дорог |
| 7. | Инженерия | - размещение очистные сооружения бытовой канализации; - газификация села, размещение газорегуляторного пункта. |
| 8. | Территории спец. назначения | - ликвидация и рекультивация свалки ТБО. |

# 18.  Технико-экономические показатели Сладковского сельского поселения

# Таблица 18.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.20011 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 53704 |  | 53704 |
|  | Категории земель, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 731,9 |  | 870,4 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 47528,6 |  | 47473 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 226,5 |  | 143,16 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 4316 |  | 4316 |
| 1.5 | земли водного фонда | га | 901 |  | 901 |
| 1.6 | земли запаса | га | - |  | - |
| 1.8 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 731,9 |  | 870 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 220,1 |  | 325,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная застройка | -"- | 0,8 |  | 0,8 |
|  | индивидуальная жилая застройка | -"- | 219,3 |  | 325,0 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 11,16 |  | 28,85 |
|  | - производственно-коммунальных зон | -"- | 9,95 |  | 11,15 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | -"- | 48,9 |  | 79,0 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 370,12 |  | 372,23 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 28,0 |  | 2,5 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 2,57 |  | 2,5 |
|  | - прочие территории | -"- | 41,1 |  | 92,97 |
| 1.9 | Из общей площади земель округа - территории резерва для развития поселения -жилые зоны -общественно- деловые зоны -производственно - коммунальные зоны | -"- | - - - |  | 54,1 0,6 9,1 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 2,66 | 2,106 | 2,20 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
|  | - убыль | -"- |  | 0,17 | 0,01 |
|  | - прирост | -"- |  | - | - |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 1,44 |  |  |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | чел. | 1,65 |  |  |
| 2.5 | Число населенных пунктов | единиц | 10 | 10 | 10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | - городских населенных пунктов | единиц | - |  | - |
| 2.5.2 | - сельских населенных пунктов | единиц | 9 |  | 9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади | 53,10 | 57,56 | 66,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности, в смешанных и общественной формах собственности | тыс. кв.м общей площади, % к общему объему жил.фонда | 1,9 | Прогнозов по изменению соотношения объемов жилого фонда по видам собственности не имеется. |
|  | - частной собственности |  | 51,2 |  |
| 3.2 | Из общего количества жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - секционных 2-3 этажных домах | -"- | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | - индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 51,18 | 55,64 | 64,63 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65% | -"- | 0,8 | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. кв.м % к общему объему ж. фонда | 0,8 | 0,8 | 3,1 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 51,18 | 52,3 | 50,0 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м | - | 5,26 | 16,55 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | тыс. кв.м общей площади, % к общему объему нового строительства |  |  |  |
|  | - секционная 2-3 этажная застройка |  | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 51,18 | 55,64 | 64,63 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищ- ного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом |  | 25 | 100 | 100 |
|  | - канализацией |  | 25 | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплом |  | 14,5 | 100 | 100 |
|  | - централизованной горячей водой |  | 21 | 0* | 0* |
| 3.9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м / чел. | 21,2 | 26,5 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/1000 чел. | мест | 48 | 105 | 110 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 844 | 844 | 844 |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерский пункт - всего/1000 чел. | объект | 4 | 8 | 8 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли (магазины) - всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 1620 | - | - |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | место | - | 65 | 68 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | рабоч. место | - | 8 | 9 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства (досуговый центр, дворец и дом культуры ) | место | 950 | 950 | 950 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | место | - | 63 | 66 |
| 4.9 | Спортивные залы | м2 площади пола | - | 442 | 462 |
| 4.10 | Пожарное депо | едениц |  |  |  |
| 4.11 | Кладбища - всего/1000 чел. | га | 5,4 | 8,1 | 8,1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Плотность транспортной сети | км/ кв.км |  |  |  |
|  | - автомобильной | -"- |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего: в том числе: | км | 118 | 118 | 125,5 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
|  | -местного значения | -"- | 73,3 | 73,3 | 80,8 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление на хоз-питьевые нужды | тыс.м3/сут |  | 0,351 | 0,404 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/сут |  | 0,351 | 0,404 |
|  | -в том числе водозаборов подземных вод |  |  | 0,351 | 0,404 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел |  | 167 | 184 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Теплопотребление жилой застройки | Гкал/год |  | 20979 | 24759 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 15,54 | 18,34 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребная электрическая мощность | МВт |  | 1,362 | 1,611 |
| 6.2.3 | Источники покрытия проектируемых электронагрузок – существующие подстанции |  |  |  |  |
|  | - Андронова, Пушкарева | МВт |  | 18,9 | 18,9 |
|  | Годовая электрическая нагрузка | МВт/год |  | 1760,73 | 1831,60 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей всего | км | 26 |  |  |
|  | В том числе: | км |  |  |  |
|  | -линий электропередач среднего напряжения (6-35 кВ) | км |  |  |  |
|  | -линий электропередач высокого напряжения (110-220 кВ) | км | 26 |  |  |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (500 кВ) |  |  |  |  |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 62,3 | 67,0 |
| 6.3.2 | Потребность в газоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/час |  | 2,648 2,431 | 2,913 2,674 |
|  | Потребность в газоснабжении на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год |  | 6185,29 5503,07 | 6803,82 6053,38 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей всего | км | - |  | 20,6 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | - магистральный высокого давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км |  |  |  |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 5,4 | 8,1 | 8,1 |
|  |  | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса сточных вод | млн.м3/год |  |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 7,2 | 7,2 |
| 8.4 | Общий объем образующихся ТБО | м3/год | 4,01 | 4,07 | 4,06 |
| 8.5 | Полигоны ТБО | площадь га/ едениц | 6,75/8 |  | 3,9/2 |
| 8.6 | Население проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел |  |  |  |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |  |

# Footnotes

* обеспечение горячей водой через водонагреватели